## Slide 1: MATERIAL REQUIREMENT PLANNING (MRP) dan JUST IN TIME (JIT)

## Slide 2
A. MODEL PERSEDIAAN DEPENDEN
Permintaan suatu produk berkaitan dengan permintaan untuk produk lainnya.
Misalnya, bagi produsen mobil permintaan ban mobil dan radiator tergantung produksi mobil itu sendiri. Oleh karenanya bila manajemen telah membuat peramalan tentang permintaan barang jadi, maka jumlah yang diperlukan untuk setiap komponen dapat dihitung, karena komponen semuanya bersifat dependen.
1. Tehnik Permintaan Dependen
Apabila dalam permintaan independen digunakan model persediaan seperti konsep EOQ (Economic Order Quantity), POQ (Production Order Quantity) dan Quantity Discount, maka dalam permintaan dependen menggunakan teknik yang dikenal dengan MRP (Material Requirement Planning).
Material Requirement Planning ( MRP )

## Slide 3: 2. Persyaratan agar Model Persediaan Dependen efektif
MRP akan menjadi efektif, mensyaratkan manajer operasi harus mengetahui :
MPS (Master Production Schedule),
adalah pembuatan jadwal secara terperinci tentang apa material atau komponen apa yang harus tersedia untuk membuat suatu produk ? Jadwal harus mengikuti rencana produksi yang telah ditentukan untuk semua output dalam suatu satuan waktu tertentu, yang didalamnya sudah termasuk variasi input, rencana keuangan, permintaan konsumen, fluktuasi persediaan, kinerja pemasok dan pertimbangan lainnya.
Jadwal utama dapat diwujudkan dalam :
- Produk akhir yang proses produksinya berkelanjutan (memproduksi agar dapat menyimpan).
- Pesanan konsumen dalam perusahaan yang menggunakan job shop.
- Modul dalam perusahaan yang proses produksinya berulang.

## Slide 4
b. BOM (Bill Of Material),
adalah sebuah daftar jumlah komponen, campuran bahan, dan bahan baku yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Berguna untuk pembebanan biaya dan dapat dipakai sebagai daftar bahan yang harus dikeluarkan untuk karyawan produksi atau perakitan.
Jenis BOM adalah :
- Modular Bills yaitu dapat diatur diseputar modul produk, modul merupakan komponen yang dapat diproduksi dan dirakit menjadi satu unit produk.
- Planning Bills dan Phanton Bills
untuk perencanaan diciptakan agar dapat menugaskan induk buatan kepada bill of materialnya.
Phantom Bill adalah bill of material untuk komponen, biasanya sub-sub perakitan yang hanya ada untuk sementara waktu.
- Low-level coding apabila ada produk yang serupa supaya dapat membedakannya diberikan kode.

## Slide 5
c. Ketersediaan Persediaan , berapa stok yang ada ? mengenai apa yang ada dalam persediaan merupakan hasil dari manajemen persediaan yang baik, sangat diperlukan dalam system MRP sehingga akurasinya sangat menentukan keberhasilan MRP.
d. Order pembelian yang sudah jatuh waktu. Pada saat pesanan pembelian dibuat, catatan mengenai pesanan-pesanan itu dan tanggal pengiriman terjadwal harus tersedia di bagian produksi sehingga pelaksanaan MRP dapat efektif.
e. Lead times, berapa lama waktu untuk mendapatkan komponen. manajemen harus menentukan kapan produk diperlukan, sehingga dapat menentukan waktu pembelian, produksi dan perakitan.

## Slide 6
B. MANFAAT MRP
Beberapa manfaat MRP adalah:
1. Peningkatan pelayanan dan kepuasan konsumen.
2. Peningkatan pemanfaatan fasilitas dan tenaga kerja.
3. Perencanaan dan penjadwalan persediaan yang lebih baik.
4. Tanggapan yang lebih cepat terhadap perubahan dan pergeseran pasar.
5. Tingkat persediaan menururn tanpa mengurangi pelayanan kepada konsumen.
C. STUKTUR MRP
Kebanyakan system MRP terkomputerisasi, analisisnya bersifat langsung dan serupa antara system terkomputerisasi satu dengan lainnya, strukturnya terlihat pada gambar berikut :
Gambar : Struktur Sistem MRP
Master Production Schedule MRP melalui laporan periode
Bill Of Material MRP melaului laporan harian
Lead time MRP program Laporan Pemesanan Terencana
Inventory komputer Saran-saran Pembelian
Pembelian Laporan Pengecualian

## Slide 7: D. MANAJEMEN MRP
Rencana kebutuhan bahan baku bersifat tidak statis. Karena system MRP semakin terintegrasi dengan konsep JIT maka terdapat:
1. MRP Dinamis
Jika terjadi perubahan bill of material dengan cara merubah rancangan, jadwal dan proses produksi, maka system MRP berubah yaitu pada saat perubahan terhadap MPS (Master Production Schedule), model MRP dapat dimanipulasi untuk merefleksikan perubahan yang terjadi sehingga jadwal dapat diperbaharui.
Perubahan seringkali terjadi secara berkala yang biasa disebut system nervousness yang dapat menimbulkan bencana dibagian pembelian dan produksi. Oleh karena itu konsekuensinya karyawan di bagian operasional diharapkan dapat mengurangi nervousness dengan mengevaluasi kebutuhan dan pengaruh perubahan sebelum membatalkan permintaan ke bagian lain. Untuk membatasi system nervousness, tersedia dua alat yaitu: Pagar waktu (Time Fences) dan Pegging.

## Slide 8
2. MRP dan JIT
MRP dapat dinyatakan sebagai teknik perencanaan dan penjadwalan, sedangkan JIT dapat dinyatakan sebagai cara menggerakkan bahan baku secara cepat.
Konsep ini dapat diintegrasikan secara efektif dengan melalui 5 tahap :
Paket MRP dikurangi misalnya yang semula mingguan menjadi harian atau jam-jaman. Paket dalam hal ini diartikan sebagai unit waktu dalam system MRP.
Rencana penerimaan yang merupakan bagian rencana pemesanan perusahaan dalam system MRP dikomunikasikan melalui perakitan untuk tujuan produksi secara berurutan.
Pergerakan persediaan di pabrik berdasarkan JIT.
Setelah produksi selesai, dipindahkan ke persediaan seperti biasa. Penerimaan produk ini menurunkan jumlah yang dibutuhkan untuk rencana pemesanan selanjutnya pada system MRP.
Menggunakan backflush yang berarti menggunakan bill of material untuk mengurangi persediaan, berdasarkan pada penyelesaian produksi suatu produk.
Penggabungan MRP dan JIT menghasilkan jadwal utama yang baik dan gambaran kebutuhan yang akurat dari system MRP dan penurunan persediaan barang dalam proses.

## Slide 9: E. TEHNIK LOT SIZING
Tujuan dari sistem MRP adalah menghasilkan unit-unit pada saat dibutuhkan, tanpa stock pengaman dan tanpa antisipasi pesanan mendatang berikutnya.
Prosedur yang konsisten dengan asas ukuran lot yang kecil, rutin, persediaan rendah dan permintaan dependen.
Beberapa teknik penentuan ukuran lot yaitu:
1. Lot for lot
Penentuan lot ini digunakan untuk memproduksi sejumlah yang diperlukan dan dapat pula untuk menentukan biaya.
2. EOQ (Economic Order Quantity)
Seperti model yang digunakan dalam persediaan independent, cara ini lebih disukai apabila permintaannya relative independent dan konstan.
3. Part Period Balancing
Merupakan pendekatan yang lebih dimanis dalam menyeimbangkan biaya pemasangan dan penahanan. Cara ini menggunakan informasi tambahan dengan mengubah ukuran lot agar tercermin
4. Wagner-Whitin Algorith
Merupakan tehnik penghitungan yang mengasumsikan horizon waktu yang finite yang pada akhirnya ada penambahan net requirement untuk mencapai strategi pemesanan.

## Slide 10: F. PERLUASAN MRP
1. Close loop MRP
system yang memberikan umpan balik pada perencanaan kapasitas, jadwal produksi induk dan rencana produksi sehingga perencanaan dapat dijaga validitasnya untuk sepanjang waktu.
2. Capacity Planning
Capacity Planning merupakan pengembangan close-loop MRP dimana perencana produksi menjalankan pekerjaan diantara periode waktu dalam pesanan secara beban yang halus (smooth) atau pada akhirnya membawanya dalam kapasitas.
3. MRP II
system yang mengikuti dengan MRP pada tempatnya, yang mana data persediaan dapat ditambahkan oleh variabel sumber daya lainnya, dalam kasus ini MRP menjadi material resource planning (perencanaan sumber daya material).

## Slide 11
G. MRP DI BIDANG JASA
Dalam sektor jasa banyalk permintaan yang bersifat dependen dimana permintaan tersebut diturunkan dari permintaan jasa lainnya.
Contoh usaha restoran, permintaan akan bahan makanan seperti sayuran, bumbu, dan bahan lainnya, tergantung dari besarnya permintaan akan makanan yang dipesan oleh konsumen restoran tersebut.
MRP juga dapat diterapkan di sektor jasa yang lain seperti rumah sakit, yang materialnya seperti obat-obatan, peralatan dan lainnya tergantung dari pasien yang datang dan ditangani pihak rumah sakit.

## Slide 12
H. DISTRIBUTION RESOURCE PLANNING
Rencana penambahan stok secara fase waktu untuk semua tingkat jaringan distribusi.
Prosedur DRP harus dapat dimengerti karena analog dengan MRP, sehingga harus mengikuti:
1. Gross requirement, dimana sama dengan permintaan yang diekspektasi atau peramalan penjualan.
2. Tingkat minimum persediaan menyesuaikan tingkat pelayanan.
3. Lead time nya akurat.
4. Definisi struktur distribusi.
DRP mendorong persediaan melalui system, yang mana dorongan tersebut dilakukan oleh order tingkat atas atau ritel. Alokasi dibuat tingkat atas dari ketersediaan persediaan dan produksi setelah disesuaikan dengan pengiriman yang ekonomis.
Tujuan DRP adalah penambahan kecil dan sering dalam batasan pesanan dan pesanan yang ekonomis.

## Slide 13
I. ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP)
system informasi untuk mengidentifikasi dan merencanakan sisi sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk digunakan, dibuat, dikirim dan dihitung bagi keperluan pesanan konsumen.
Tujuannya untuk koordinasi bisnis perusahaan secara keseluruhan.
ERP merupakan software yang ada dalam perusahaan untuk :
1. Otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis.
2. Membagi data base yang umum dan praktek bisnis
melalui enterprise.
3. Menghasilkan informasi yang real time.

## Slide 14: Just In Time (JIT) dan Lean Production Systems
A. JUST IN TIME (JIT)
Merupakan falsafah pemecahan masalah yang berkelanjutan yang dilakukan dalam JIT adalah pengurangan kesia-siaan dan pengurangan variabilitas.
1. Pengurangan Kesia-siaan
Kesia-siaan dalam proses produksi barang maupun jasa adalah pemberian penjelasan mengenai sesuatu yang tidak menambah nilai produk, baik yang disimpan, diperiksa, terlambat diproduksi, mengantre maupun yang rusak.
Lebih jauh lagi, setiap kegiatan yang menurut konsumen tidak menambah nilai produk merupakan suatu kesia-siaan.
JIT mempercepat proses produksi sehingga memungkinkan penghantaran produk kepada konsumen lebih cepat dan persediaan dalam prosespun menurun jumlahnya, sehingga memungkinkan pemanfaatan yang lebih produktif pada asset yang sebelumnya disimpan dalam persediaan.

## Slide 15: 2. Pengurangan Variabilitas
Menurut konsep JIT, untuk menjalankan pergerakan bahan baku maka manajer mengurangi variabilitas yang disebabkan oleh factor internal maupun eksternal.
Variabilitas adalah setiap penyimpangan dari proses optimal yang mengantarkan produk sempurna tepat waktu setiap saat.
Semakin kecil variabilitas semakin kecil pula kesia-siaan yang terjadi.
variabilitas timbul karena manajemen yang jelek, yang diantaranya sebagai berikut:
a. Karyawan, fasilitas dan pemasok memproduksi unit-unit produk yang tidak sesuai dengan standar, terlambat atau jumlah tidak sesuai.
b. Engineering drawing atau spesifikasi tidak akurat.
c. Bagian produksi mencoba memproduksi sebelum spesifikasi lengkap.
d. Permintaan konsumen tidak diketahui.

## Slide 16: B. KONTRIBUSI JIT PADA KEUNGGULAN KOMPETITIF
Konsep JIT menunjang Keunggulan Kompetitif:
Pemasok : Untuk mengurangi jumlah sumber pasokannya.
Agar membina hubungan yang mendukung.
Pengiriman barang yang bermutu tepat waktu.
Tata letak : Tata letak sel kerja dengan kegiatan pengujian di tiap tahap
proses.
Teknologi kelompok.
Mesin-mesin yang dapat dipindah dan diganti.
Pengaturan lingkungan kerja tingkat tinggi dan kerapihan.
Pengurangan tempat untuk menyimpan persediaan.
Mengirim langsung ke area kerja.
Persediaan : Ukuran lot yang kecil
Waktu pemasangan yang pendek.
Kotak khusus yang menyimpan sejumlah komponen tertentu.
Penjadwalan: Penyimpangan dari jadwal tidak ada
Penjadwalan bertingkat.
Pemasok diinformasikan mengenal jadwal perusahaan.
Tehnik Kanban.

## Slide 17
Pemeliharaan: Rutinitas harian.
Keterlibatan operator mesin.
Produksi
Berkualitas: Pengendalian proses statistik.
Mutu yang dijaga oleh pemasok.
Mutu di dalam perusahaan
Pemberdayaan
Karyawan: Pelatihan silang
Klasifikasi kerja sedikit agar ada fleksibilitas yang pasti.
Dukungan pelatihan.
Komitmen: Dukungan manajemen, karyawan dan pemasok.
Hasilnya :
1. Penguranagn antrean dan keterlambatan, sehingga proses produksi semakin cepat, asset bisa digunakan lebih produktif, perusahaan dapat memenangkan pesanan.
2. Peningkatan mutu sehingga kesia-siaan berkurang dan dapat memenangkan pesanan.
3. Penurunan biaya sehingga laba meningkat atau harga jual bisa diturunkan.
4. Pengurangan variabilitas di tempat kerja sehingga kesia-siaan berkurang dan memenangkan pesanan.
5. Pengurangan kegiatan pengerjaan ulang sehingga memenangkan persaingan
Yang diharapkan akan terjadi :
Tanggapan terhadap konsumen lebih cepat, biaya lebih rendah mutu lebih tinggi dan ini merupakan keunggulan kompetitif.

## Slide 18: C. FAKTOR KUNCI SUKSES DALAM JUST IN TIME
ada 7 faktor kesuksesan JIT yaitu:
1. Suppliers
Hal-hal yang harus diperhatikan adalah:
a. Kedatangan material dan produk akhir termasuk kesia-siaan.
b. Pembeli dan pemasok membentuk kemitraan.
c. Kemitraan JIT mengeliminir : - Kegiatan yang tidak penting.
- Persediaan dalam perjalanan.
- Pemasok yang jelek
2. Layout
Tata letak memungkinkan pengurangan kesia-siaan yang lain, yaitu pergerakan. Misalnya pergerakan bahan baku maupun manusia menjadi fleksibel.
JIT mempersyaratkan : a. Sel kerja untuk product family.
b. Pergerakan atau perubahan mesin.
c. Jarak yang pendek.
d. Tempat yang kecil untuk persediaan.
e. Pengiriman langsung ke area kerja.
3. Inventory
Persediaan dalam system produksi dan distribusi sering dadakan untuk berjaga-jaga. Tehnik persediaan yang efektif memerlukan Just In Time bukan Just In Case. Persediaan Just In Time merupakan persediaan minimal yang diperlukan untuk mempertahankan operasi system yang sempurna yaitu jumlah yang tepat tiba pada saat yang diperlukan bukan sebelum atau sesudah.

## Slide 19
4. Schedulling
Jadwal yang efektif dikomunikasikan di dalam organisasi dan kepada pemasok, maka akan sangat mendukung penerapan JIT.
JIT mensyaratkan:
a. Mengkomunikasikan penjadwakan kepada supplier.
b. Jadwal bertingkat.
c. Menekankan bagian dari skedul paling dekat dengan jatuh tempo.
d. Lot kecil.
e. Tehnik Kanban.
5. Preventive Maintenance
Pemeliharaan dilakukan dalam rangka untuk menjaga hal-hal yang diinginkan supaya tidak terjadi atau tindakan pencegahan.
Misalnya dengan cara pemeliharaan rutin pada fasilitas yang digunakan, maupun pelatihan karyawan secara terus-menerus agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

## Slide 20
6. Kualitas
Hubungan JIT dengan berhubungan dalam 3 hal yaitu:
a. JIT mengurangi biaya perolehan mutu yang baik karena biaya produk sisa, pengerjaan ulang, investasi persediaan menurun.
b. JIT meningkatkan mutu dengan mengurangi antrean dan waktu antara. JIT juga membatasi jumlah sumber kesalahan potensial.
c. Mutu yang baik berarti lebih sedikit cadangan sehingga JIT lebih mudah diterapkan.
7. Employee Empowerment
Karyawan yang diberdayakan dapat terlibat dalam isu-isu operasi harian yang merupakan falsafah JIT. Pemberdayaan karyawan mengikuti nasehat manajemen bahwa tidak ada orang yang lebih tahu mengenai suatu pekerjaan selain karyawan pelaksana pekerjaan itu sendiri.

## Slide 21: D. JUST IN TIME DI SEKTOR JASA
JIT yang diterapkan pada sektor jasa meliputi berbagai hal diantaranya:
1. Pemasok
Misalnya usaha restoran sangat berhubungan dengan pemasok bahan makanan dan minuman yang mereka butuhkan.
2. Tata Letak
Tata letak menciptakan perbedaan pengambilan koper maskapai penerbangan dimana konsumen mengharapkan koper-kopernya didapat tepat pada waktunya.
3.Persediaan
Setiap pialang saham mengarahkan persediaan mendekati nol karena transaksi jual atau beli yang tidak dijalankan tidak dapat diterima oleh para klien.
4. Jadwal
Di konter tiket maskapai penerbangan fokus sistem JIT adalah permintaan konsumen. Permintaan dipenuhi bukan dengan persediaan produk terwujud tetapi dengan karyawan maskapai penerbangan itu sendiri. Melalui penjadwalan yang rumit karyawan di konter tiket tepat waktu manakala konsumen memerlukannya. Pelayanan jasa diberikan dengan dasar JIT, sehingga jadwal merupakan sesuatu yang penting sekali.

## Slide 22: PENJADWALAN (SCHEDULING)
Melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien agar tujuan tercapai
Penjadwalan akan berimplikasi pada banyak hal diantaranya :
Pada penggunaan asset yang dimiliki perusahaan menjadi efektif sehingga investasi yang ditanamkan perusahaan akan memberikan hasil yang optimal.
Kapasitas yang akan digunakan akan lebih terukur sehingga jumlah output dapat dipastikan dan pelayanan kepada konsumen dapat lebih baik dari sebelumnya.
Pada akhirnya akan lebih cepat pengiriman produk kepada konsumen yang berarti keunggulan kompetitif bagi perusahaan dalam pelayanan yang cepat dapat tercapai.

## Slide 23: Perencanaan Agregat (Aggregat Planning)
A. PROSES PERENCANAAN
Perencanaan Agregat atau juga dikenal dengan Penjadwalan agregat menyangkut jumlah dan kapan produksi akan dilangsungkan dalam waktu dekat, biasanya 3 sampai 18 bulan kedepan.
Manajer operasi berupaya menentukan cara terbaik untuk memenuhi ramalan permintaan dengan menyesuaikan tingkat produksi, kebutuhan tanaga kerja, persediaan, waktu lembur, sub kontrak dan semua variabel yang dapat dikendalikan perusahaan.
Tujuannya menjelaskan keputusan perencanaan agregat agar cocok dengan seluruh proses perencanaan keseluruhan dan menjelaskan beberapa teknik yang digunakan manajer dalam mengembangkan rencana.
Keputusan Penjadwalan menyangkut perumusan rencana bulanan dan kuartalan yang mengutamakan masalah mencocokkan produktifitas dengan permintaan yang fluktuatif.

## Slide 24: B. PERILAKU AGREGAT PLANNING
istilah “agregat”, berarti menggabungkan sumber daya-sumber daya yang sesuai ke dalam istilah-istilah yang lebih umum dan menyeluruh.
adanya ramalan permintaan, serta kapasitas fasilitas, persediaan jumlah tenaga kerja dan input produksi yang saling berkaitan, maka perencana harus memilih tingkat output untuk fasilitas selama tiga sampai delapan belas bulan kedepan.
Perencanaan ini diantaranya bisa diterapkan untuk perusahaan manufaktur, rumah sakit, akademi serta, pernerbit buku.
C. STRATEGI AGRREGAT PLANNING
Perencanaan agregat merupakan bagian dari system perencanaan produksi yang lebih besar, sehingga pemahaman mengenai keterkaitan antara rencana dan beberapa factor internal dan eksternal.
Jadwal kerja yang mendetil untuk tenaga kerja dan penjadwalan berprioritas untuk produk dihasilkan sebagai tahapan terakhir system perencanaan produksi.

## Slide 25
Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh manajer operasi dalam merumuskan rencana agregat yaitu:
1. Apakah persediaan digunakan untuk menyerap perubahan selama periode permintaan ?
2. Apakah perubahan akan diakomodasikan dengan cara mengubah jumlah tenaga kerja?
3. Apakah perlu penggunaan tenaga kerja paruh waktu atau waktu lembur dan waktu kosong untuk menghadapi fluktuasi ?
4. Apakah perlu menggunakan sub kontraktor untuk antisipasi pesanan yang fluktuatif sehingga dapat mempertahankan jumlah tenaga kerja yang stabil ?
5. Apakah perlu mengubah harga atau factor lain untuk mempengaruhi permintaan?
Dari pertanyaan tersebut, menggambarkan strategi perencanaan apa yang sebaiknya dibuat perusahaan. ada lima jenis pilihan kapasitas karena pilihan ini tidak mengubah permintaan tetapi menyerap fluktuasi permintaan, dan tiga pilihan permintaan dimana perusahaan berupaya mempengaruhi pola permintaan lewat ketiga pilihan permintaan.

## Slide 26
1. Pilihan Kapasitas
Tingkat Persediaan yang berubah-ubah.
Mengubah jumlah tanaga kerja dengan cara mempekerjakan pekerja atau memberhentikan pekerja.
Mengubah tingkat produksi melalui waktu lembur dan waktu kosong.
Sub kontrak digunakan.
Mempekerjakan tenaga kerja paruh waktu.
2. Pilihan Permintaan
a. Mempengaruhi permintaan dengan berbagai kebijakan di manajemen pemasaran.
b. Pesanan cadangan dalam memenuhi permintaan pada periode permintaan tinggi.
c. Produk mix antar musim.
3. Pilihan Campuran.
Merupakan kombinasi kombinasi antara Pilihan Kapasitas dan Pilihan Permintaan yang disebut sebagai strategi campuran dan seringkali cara ini lebih berhasil.
Dengan mempertimbangkan pilihan-pilihan tersebut maka perusahaan dapat menetapkan Strategi :
- Chase Strategy yaitu menetapkan produksi sama dengan permintaan.
- Level Strategy yaitu memelihara output yang konstan, tingkat produksi dan jumlah tenaga kerja tetap pada periode horizon perencanaan.

## Slide 27
D. METODE PERENCANAAN AGREGAT
Ada beberapa tehnik yang digunakan manajer operasi untuk mengembangkan rencana agregat yang lebih bermanfaat dan lebih tepat, diantaranya :
1. Metode Pembuatan Grafis dan Diagram
Pada dasarnya, rencana-rencana dengan grafis dan diagram ini menangani variabel sedikit demi sedikit agar perencana dapat membandingkan proyeksi permintaan dengan kapasitas yang ada.
Tahapan dalam metode ini adalah:
Tentukan permintaan pada tiap periode.
Tentukan berapa kapasitas pada waktu biasa, waktu lembur, dan tindakan subkontrak untuk tiap periode.
Tentukan biaya tenaga kerja, biaya rekrutmen dan biaya pemberhentian karyawan serta biaya penahanan persediaan.
Pertimbangkan kebijakan perusahaan yang dapat diterapkan pada para pekerja dan tingkatan persediaan.
Kembangkan rencana alternative dan amati biaya totalnya.

## Slide 28
2. Pendekatan Matematis Dalam Perencanaan
a. Metode Transportasi dalam Program Linear
Jika masalah perencanaan agregat dipandang sebagai masalah alokasi kapasitas operasi untuk memenuhi permintaan yang diperkirakan, maka rencana agregat dapat dirumuskan dalam format program linear.
b. Linear Decision Rule (LDR)
model perencanaan agregat yang berupaya untuk mengoptimalkan tingkat produksi dan tingkat jumlah tenaga kerja sepanjang periode tertentu.
Model ini meminimisasi biaya total dari biaya gaji, rekrutmen, PHK, lembur, dan persediaan melalui serangkaian kurva biaya kuadrat.

## Slide 29
c. Management Coefficient Model (MCM)
Dikembangkan oleh E.H Bowman yang membangun suatu model keputusan formal di seputar pengalaman dan kinerja manajer. Teori yang mendasari adalah pengalaman masa lalu manajer, sehingga dapat digunakan sebagai dasar menetapkan keputusan di masa depan. Teknik ini menggunakan analisa regresi terhadap keputusan produksi yang diambil manajer di masa lalu.
d. Simulasi
Suatu model computer yang dinamakan “Penjadwalan lewat simulasi” Pendekatan simulasi ini menggunakan prosedur pencarian kombinasi nilai yang biayanya minimal untuk ukuran jumlah tenaga kerja dan tingkat produksi.

## Slide 30: E. DISAGREGASI
Output dari proses perencanaan agregat biasanya berupa jadwal produksi untuk pengelompokkan produk berdasarkan “famili”.
Misalnya untuk produsen mobil, output memberikan informasi mengenai berapa mobil yang harus diproduksi, tetapi bukan pada berapa mobil yang berseri A, berseri B maupun berseri C. Jadi berupa jumlah keseluruhan output yang dihasilkan tiap periode tertentu bukan berdasarkan tipe.
Sedangkan proses pemisahan rencana agregat menjadi rencana yang lebih rinci disebut agregasi.
F. PERENCANAAN AGREGAT DI SEKTOR JASA
Pada kenyataan sektor jasa seperti bank, usaha angkutan, restoran cepat saji, penerapannya lebih mudah daripada di perusahaan manufaktur.
Pengendalian Biayanya meluputi :
Pengendalian yang ketat atas jam kerja di perusahaan jasa dapat dipastikan menghasilkan tanggapan cepat terhadap respon konsumen.
Fleksibilitas keahlian pekerja perorangan pada tingkat output atau jam kerja untuk memenuhi permintaan yang sudah diperkirakan.

## Slide 31
Penerapan Perencanaan Agregat disektor jasa diantaranya pada :
a. Restoran
Pada jasa ini volume produknya tinggi maka diarahakan pada:
- pemulusan tingkat produksi
- penentuan ukuran jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan
- usaha mengelola permintaan untuk menjaga agar peralatan dan pekerja tetap bekerja.
b. Industri Penerbangan
Perencanaan agregat mancakup jadwal atau table atas :
- jumlah penerbangan masuk dan keluar di setiap pusat.
- jumlah penerbangan di setiap rute.
- jumlah penumpang yang harus dilayani di setiap penerbangan.
- jumlah awak pesawat dan awak di darat yang dibutuhkan pada setiap pusat dan bandara.
c. Rumah sakit
Masalah yang dihadapi adalah alokasi uang, staf, perlengkapan untuk memenuhi permintaan pasien atas pelayanan jasa rumah sakit yang bersangkutan.

## Slide 32
d. Rantai Perusahaan Kecil Nasional
Contohnya adalah jasa foto copy, percetakan, pusat computer, yang mana pertanyaan atas perencanaan agregat vs perencanaan independent di setiap badan usaha menjadi sebuah perhatian. Output dan pembelian dapat direncanakan secara terpusat apabila permintaan dapat dipengaruhi melalui promosi khusus. Pendekatan ini menguntungkan karena mengurangi biaya pembelian dan periklanan dan membantu arus kas di lokasi yang independent.
e. Jasa lain-lain.
Seperti jasa keuangan, transportasi, komunikasi, rekreasi, memeberikan output yang volumenya tinggi namun tidak berwujud. Untuk jasa semacam ini lebih utama pada perencanaan persyaratan sumber daya manusia (lihat bab tentang sumber daya manusia) dan pengelolaan permintaan.

## Slide 33: Penjadwalan Jangka Pendek ( Short-Term Schedulling)
A. PENTINGNYA STRATEGI PENJADWALAN JANGKA PENDEK
1. Dengan penjadwalan yang efektif, perusahaan dapat menggunakan asetnya dan menghasilkan kapasitas investasi yang lebih besar dan sebaliknya mengurangi biaya.
2. Penjadwalan menambah kapasitasdan fleksibilitas yang terkait dan memberikan waktu pengiriman yang lebih cepat dan dengan demikian pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih baik.
3. Dengan menggunakan konsep penjadwalan jangka pendek maka keunggulan kompetitif dengan pengiriman dapat diandalkan.
B. ISU-ISU PENJADWALAN
Penjadwalan berkaitan dengan waktu operasi, Penjadwalan dimulai dengan perencanaan kapasitas yang meliputi fasilitas dan penguasaan terhadap mesin, kemudian jadwal induk membagi rencana kasar dan membuat jadwal keseluruhan untuk output.
Penjadwalan jangka pendek menerjemahkan keputusan kapasitas, rencana jangka menengah ke dalam urutan pekerjaan, penugasan khusus terhadap karyawan, bahan baku dan fasilitas.

## Slide 34
Berbagai isu yang berkitan dengan penjadwalan diantaranya :
1. Penjadwalan Ke depan dan ke belakang
Penjadwalan ke depan memulai skedul /jadwal segera setelah persyaratan diketahui. Banyak digunakan pada rumah sakit, klinik, restoran untuk makan malam, perusahaan permesinan. Pekerjaan dilaksanakan atas pesanan konsumen dan sesegera mungkin dilakukan pengiriman. Dirancang untuk menghasilkan jadwal yang bisa diselesaikan meski tidak berarti memenuhi tanggal jatuh temponya.
Penjadwalan ke belakang dimulai dengan tanggal jatuh tempo, menjadwal operasi finsal dahulu. Tahap-tahap dalam pekerjaan kemudian dijadwal pada suatu waktu, dibalik. Dengan mengurangi lead time untuk tiap item akan didapatkan waktu awal. Banyak digunakan di perusahaan manufaktur dan juga jasa seperti katering. Hal-hal tehnis seperti kerusakan mesin, masalah mutu seringkali membuat penjadwalan semakin kompleks, sehingga perlu pemikiran khusus.

## Slide 35
2. Penjadwalan Kriteria Proses
Tehnik penjadwalan yang benar tergantung pada volume pesanan, ciri operasi dan seluruh kompleksitas pekerjaan. Oleh karenanya ada 4 kriteria yaitu:
a. Meminimalkan waktu penyelesaian dengan cara menetapkan rata-rata waktu penyelesaian.
b. Memaksimalkan utilitas dengan menetapkan persentase watu fasilitas digunakan.
c. Meminimalkan persediaan barang dalam proses dengan menetapkan rata-rata jumlah pekerjaan dalam system.
d. Meminimalkan waktu tunggu konsumen dengan menetapkan rat-rata keterlambatan.
Empat kriteria ini digunakan dalam industri untuk mengevaluasi kinerja penjadwalan, sehingga pendekatan penjadwalan harus jelas mudah dimengerti dan dilaksanakan, fleksibel dan realistik.

## Slide 36: C. PROSES PENJADWALAN BERFOKUS PADA PUSAT KERJA
Fasilitas ini berfokus pada proses atau Job Shop yaitu tingginya variasi yang dihasilkan, volume rendah dan biasanya diterapkan pada manufaktur maupun jasa.
Sistem dibuat berdasarkan pesanan dan biasanya berbeda dalam bahan baku, urutan proses, waktu proses, dan set up. Karena perbedaan ini maka penjadwalan menjadi kompleks. Oleh karena itu sistem ini harus :
Menjadwal pesanan yang akan datang tanpa mengganggu kendala kapasitas pusat kerja individu.
Mengecek ketersediaan alat dan bahan baku sebelum memberikan pesanan ke suatu departemen.
Membuat tanggal jatuh tempo untuk tiap pekerjaan dan mengecek kemajuannya.
Mengecek barang dalam proses pada saat pekerjaan bergerak menuju perusahaan.
Memberikan feedback pada aktifitas produksi.
Menyediakan statistic efisiensi pekerjaan dan memonitor waktu operator untuk analisis distribusi tenaga kerja, gaji dan upah.
Sistem penjadwalan baik yang manual maupun otomatis perlu data yang akurat dan relevan sehingga membutuhkan data base dengan file perencanaan dan pengendalian.
Tiga file perencanaan yaitu: a. File master barang
b. File routing
c. File master induk pusat kerja
Sedangkan file pengendali mencatat kemajuan sebenarnya yang telah dibuat terhadap rencana untuk masing-masing urutan pekerjaan.

## Slide 37: D. PEMBEBANAN PEKERJAAN DI PUSAT PEKERJAAN.
Pembebanan berarti penugasan pekerjaan untuk dilaksanakan atau pusat pengolahan atau pusat pemrosesan.
Manajer operasi menugaskan pekerjaan untuk dilaksanakan sehingga biaya, waktu menganggur atau waktu penyelesaian harus dijaga agar tetap minimum.
Pusat pembebanan dibagi menjadi dua bentuk yaitu orientasi pada kapasitas dan dikaitkan ke penugasan tugas tertentu ke pusat pekerjaan.

## Slide 38
G. PENJADWALAN PADA BIDANG JASA
Penjadwalan system jasa berbeda dengan system manufaktur yaitu:
1. manufaktur penekanan pada bahan baku sedang jasa penekanan pada karyawan
2. Sistem jasa jarang menyimpan persediaan
3. Sistem jasa lebih banyak menyerap tenaga kerja dengan variabilitas tinggi.
Contoh penjadwalan jasa diantaranya:
1. Rumah Sakit, pada unit gawat darurat menggunakan aturan prioritas yang lebih dulu datang yang lebih dulu dilayani.
2. Bank banyak mempekerjakan personel dengan jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore untuk teller yang melayani nasabah.
3. Penjadwalan secara shift pada supermarket