## Slide 1: suwandi@darmajaya.ac.id 082184794223
MANAJEMEN OPERASIONAL
OLEH
suwandi
MATERI KULIAH
INSTITUT INFORMATIKA BUSNIS DARMAJAYA

## Slide 2: Kontrak Perkuliahan
Kuliah Sopan :
  Tidak bersandal dan berkaos oblong
  Busana yang pantas
Apabila dosen berhalangan masuk memberi informasi kepada ketua kelas atau front Office.
Mahasiswa yang terlambat masuk kelas lebih dari 20 menit tidak diperkenanan untuk mengikuti perkuiahan.
Mahasiswa tidak diperkenankan berbincang di dalam kelas, kecuali mendiskusikan materi ajar.
Mahasiswa yang izin selama proses pembelajaran dan tidak kembali lagi ke dalam kelas dianggap absen/tidak hadir.
Mahasiswa yang dapat mengikuti ujian adalah mahasiswa yang aktif mengikuti kuliah minimal 75% dari jumlah pertemuan yang ada.

## Slide 3: Nilai
Komponen :
Tugas : 20%
Etika : 20%
Kehadiran : 20%
UTS : 45%
UAS : 25%
Penilaian
  Skor =(Tugas * 20%)+( Etika * 20 %)+(Kehadiran 20 %) + (UTS * 20%)+(UAS * 20%)

## Slide 4: Tugas
Tugas berupa paper/makalah per kelompok yang terdiri dari 5 orang mengenai pengembangan manajmen operasional di Indonesia. Tugas yang telah dibuat selanjutnya akan di presentasikan oleh masing-masing kelompok.
difficulties
problems
handle with care

## Slide 5: Outline Tugas
Cover (Judul)
Kata Pengantar
Pendahuluan
  Latar belakang
  Tujuan
  Output
    Data potensi bahan 5 tahun terakhir
  Metodologi
  Hasil dan pembahasan (permasalahan pengembangan)
  Penutup
  Rekomendasi
  Daftar Pustaka

## Slide 6: Referensi Indonesia
Buffa, E.S. dan Sarin, R.K. 1999, Manajemen Operasi & Produksi Modern. Jilid 1 dan Jilid 2, Edisi Kedelapan. Jakarta: Binarupa Aksara.
Heizer, Jay, dan Render, Barry, 2005 Manajemen Operasi Buku 1 dan Buku 2, Edisi Ketujuh, Jakarta:Salemba Empat.
Haming, M. dan Nurnajamuddin, M. 2005, Manajemen Produksi Modern, Operasi Manufaktur dan Jasa. Buku 1. Jakarta: Bumi Aksara.

## Slide 7: Referensi Inggris
Adam, E.E., and Ronald J.E. 1992, Production and Operations Management. Concept, Models and Behavior, Fifth Edition New Jersey: Prentice-Hall International Editions.
Bedworth, D.D. and Bailey J.E. 1986. Integrated Production Control Systems. New York: John Wiley & Sons, Inc.
Buffa, E.S. 1980. Modern Production/Operations Management. Sixth Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc.
Chase, R.B, Aquilano, N.J., and Jacobs F.RE. 1998. Production and Operations Management, Manufacturing and Services, Eight Edition, Irwin/McGraw-Hill.

## Slide 8: MANAJEMEN OPERASIONAL Operasi dan Produktifitas
Apa yang dimaksud dengan MANAJEMEN OPERASIONAL ?
Manajemen Operasional dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau aktifitas yang menciptakan nilai produk baik berupa barang maupun jasa melalui proses transformasi input menjadi output.
atau
Manajemen Operasi adalah studi tentang pengambilan keputusan dalam fungsi, sistem operasi dan tanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dalam organisasi.
Untuk menciptakan barang dan jasa (produk), semua organisasi bisnis (perusahaan) paling tidak menjalankan 3 fungsi utama yaitu:
1. Fungsi Pemasaran (Marketing Function) yang berhubungan dengan pasar untuk dapat menciptakan permintaan dan pada akhirnya menyampaikan produk yang dihasilkan ke pasar.
2. Fungsi Keuangan (Finance Function) yang mengelola berbagai urusan keuangan didalam perusahaan maupun perusahaan dangan fihak luar perusahaan.
3. Fungsi Produksi atau Operasi (Operation Function) berkaitan dengan penciptaan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan.

## Slide 9: Mengapa Manajemen Operasional penting untuk dipelajari ?
MO merupakan salah satu fungsi utama yang harus ada di semua jenis organisasi sehingga apabila akan mengelola organisasi maka mau tidak mau harus mempelajari konsep MO.
Dengan mempelajari MO, kita dapat mengetahui seluk beluk dan berbagai hal yang berkaitan dengan cara memproduksi barang maupun jasa
Dengan mempelajari MO, kita dapat memahami dan mengerti dengan benar apa yang seharusnya dilakukan oleh manajer operasional.
Karena MO merupakan bagian yang paling mahal dalam organisasi, sehingga penting sekali untuk dipelajari. Hal ini dapat diartikan efektifitas dan efisiensi MO akan berdampak besar bagi perusahaan

## Slide 10: Apa saja yang dilakukan oleh Manajer Operasional dan Lingkup Tanggung Jawabnya ?
1. Desain barang dan jasa.
Keputusan ini menyangkut sebagian besar proses transformasi yang akan dilakukan, dengan kata lain keputusan operasional berikutnya tergantung pada keputusan desain barang dan jasa.
2. Manajemen Kualitas.
Kualitas yang diinginkan konsumen harus ditetapkan, sehingga aturan maupun prosedur untuk mengenali dan memenuhi kualitas tersebut dapat dibakukan.
3. Desain proses dan kapasitas.
Menentukan proses yang akan digunakan dalam kegiatan operasional dan kapasitas yang akan digunakan merupakan hal penting dalam manajemen operasional karena berkaitan dengan berbagai hal.
4. Strategi lokasi.
Lokasi yang dipilih untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan baik yang bergerak di sector barang maupun jasa akan sangat menentukan prestasi perusahaan.
5. Strategi layout. Layout atau tata letak akan berdampak pada efisiensi dan efektifitas kegiatan oprasional.

## Slide 11
6. Sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Karena tenaga kerja merupakan bagian integral dan paling penting dari seluruh input yang digunakan dalam perusahaan maka keputusan yang berkaitan dengan hal ini adalah sesuatu yang paling penting.
7. Manajemen Rantai Pasokan. (Supply Chain Management). Keputusan ini menjelaskan akan pentingnya integrasi antara perusahaan dengan pihak supplier maupun distributor karena adanya interdependensi.
8. Manajemen Persediaan. Keputusan ini penting untuk dipahami karena persediaan yang tepat akan menentukan efisiensi dan efektifitas perusahaan.
9. Penjadwalan. Keputusan tentang jadwal operasional merupakan hal kritis yang harus benar-benar dimengerti karena sangat menentukan sekali bagi perusahaan.
10.Pemeliharaan. Keputusan yang dibuat harus dengan system yang handal dan stabil.

## Slide 12: Bidang kegiatan apa saja yang memerlukan keahlian Manajemen Operasional ?
1. Manajer Pabrik (Plant Manager) : manajemen pabrik termasuk keahlian di bidang perencanaan produksi, manajemen pembelian, manajemen persediaan, termasuk pengelolaan karyawan di bagian operasional maupun pengelolalaan sumber daya lainnya yang dipergunakan di pabrik.
2. Direktur Pembelian (Director of Purchashing) : mengenai fungsi pembelian, kemampuan menelaah program penjualan, mengintegrasikan atau membuat keterkaitan dari supplier sampai distributor, mengkoordinasi aktifitas operasi.
3. Manajer Mutu (Quality Manager) : mengenai konsep statistic untuk dapat melakukan pengawasan semua aspek operasional karena kualitas merupakan tanggung jawab secara bersama diantara semua pihak yang terlibat dalam perusahaan terutama fungsi operasional.
4. Konsultan Perbaikan Proses (Process Improvement Consultants) : berkaitan dengan desain proses sehingga dapat memberikan berbagai konsultasi mengenai perbaikan proses untuk operasi perusahaan.
5. Manajer dan Perencana Rantai Pasokan (Supply Chain Manager and Planner) bertanggung jawab mengenai negosiasi kontrak jangka panjang antara perusahaan dengan supplier maupun distributor sehingga harus mempunyai keahlian tentang Material Requirement Planning, Supply Chain Management, Teknologi komunikasi canggih dalam dunia bisnis, konsep penjadwalan dan persediaan.

## Slide 13: SEJARAH LAHIRNYA KONSEP MANAJEMEN OPERASIONAL
Secara singkat, beberapa contoh sumbangan para pemikir yang antara lain adalah:
Ely Whitney (1800) adalah ahli manajemen yang mempopulerkan konsep standardisasi dan pengendalian mutu dengan menghasilkan produk yang dapat dibongkar pasang untuk jenis produk senjata yang dapat dijual dengan harga tinggi.
Frederick W. Taylor (1881) beliau dianggap sebagai bapak ilmu manajemen, yang memberikan kontribusi pada keyakinannya bahwa manajemen bisa menjadi lebih kuat dan agresif dengan cara memperbaiki metode kerja.
Taylor dan mitra kerjanya, Henry L. Gantt serta Frank dan Lillian Gilberth termasuk yang pertama kali mencari cara yang sistematis dan terbaik untuk memproduksi.
Henry Ford dan Charles Sorensen (1913) berhasil memadukan pengetahuan mereka akan komponen yang distandardisasi dengan lini produksi sehingga memberikan sumbangan penting tentang mail order.

## Slide 14
FOKUS PADA BIAYA | FOKUS PADA MUTU | FOKUS PADA “CUSTOMIZATION”
Early Concept 1776-1880 - Labor Specialization (Smith, Babbage) - Standardized Parts (Whitney) Scientific Management Era 1880-1910 - Gantt Chart (Gantt) - Motion & Times Studies (Gilberth) - Proceess Analysis (Taylor) - Queuing Theory (Erlang) Mass Production Era 1910-1980 - Moving Asssembly Line (Ford/Sorensen) - Statistical Sampling (Shewhart) - Economiq Order Quantity (Harris) - Linear Programming, PERT/CPM (Du Pont), Material Requiremet Planning | Lean Production Era 1980-1995 - Just in Time - Computer Aided Design Electronic Data Interchange - Total Quality Managemnet - Baldrige Award - Empowerment - Kanbans | Mass Customization Era 1995-2010 - Globalization - Internet - Resource Planning - Learning Organization - International Quality Standards - Finite Schedulling - Supply Chain Management - Agile Manufacturing - E-commerce

## Slide 15: CONTOH KEGIATAN MANAJEMEN OPERASIONAL DI SEKTOR BARANG DAN JASA.
1. Produk barang
Manufaktur, pertanian, perkebunan, perikanan, berbagai pabrik pembuatan produk barang, pertambangan, industri berat maupun ringan, konstruksi, otomotif, perumahan.
2. Produk jasa
Jasa professional, pendidikan, hukum, kesehatan, perdagangan, layanan masyarakat, transportasi, perbankan, asuransi, hiburan, administrasi, real estate, jasa perbaikan.
Sumber: Heizer (2004; 12)

## Slide 16
DAHULU | PENYEBAB | SEKARANG
Fokus local atau nasional | Biaya rendah, komunikasi global, transportasi lancar | Fokus global
Jumlah pengiriman besar | Siklus produk singkat, perlunya modal untuk mengurangi persediaan | Pengiriman JIT (Just in Time)
Pembelian dengan tawaran terendah | Penekanan mutu butuh pemasok yang terlibat peningkatan produksi | Kemitraan rantai pasokan, Perencanaan sumber daya perusahaan, e-commerce.
Pengembangan produk lambat | Siklus hidup produk lebih pendek, penggunaan teknologi computer untuk komunikasi maupun operasional | Pengembangan produk cepat, aliansi, desain kerjasama
Produk yang standarisasi | Pasar global yang berlimpah, proses produksi semakin fleksibel | Customization masal dengan penekanan pada kualitas
Spesialisasi pekerjaan | Kondisi sosial budaya | Pemberdayaan sumber
Kecenderungan terbaru yang menarik dalam Manajemen Operasional
Tabel . Tantangan Dinamis dalam manajemen operasional

## Slide 17
Tantangan Produktifitas
Tabel 2.1 Perbedaan Barang dan Jasa
Karakteristik Barang | Karakteristik Jasa
- Dapat dijual lagi - Dapat disimpan - Kualitas dapat diukur - Penjualan terpisah dengan produksi - Dapat dipindahkan - Lokasi sangat mempengaruhi biaya - Mudah diotomatisasi - Pendapatan dari produk nyata | Tidak bisa dijual lagi Tidak dapat disimpan Kualitas sulit diukur Penjualan sebagai bagian jasa Pemindahan pada tenaganya Lokasi penting untuk interaksi dengan konsumen Sulit diotomatisasi Pendapatan dari pelayanan

## Slide 18: APA YANG DIMAKSUDKAN DENGAN PRODUKTIFITAS ?
Produktifitas dapat diartikan sebagai
perbandingan antara output (barang dan jasa yang dihasilkan) dengan input (sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output).
Out put
Produktifitas = -----------
input
Bila input yang digunakan untuk menghitung produktifitas :
salah satu sumber daya saja, disebut single factor productivity,
semua sumber daya yang digunakan, disebut multiple factor productivity.
Out put
Single factor productivity = -------------
input
Out put
Multiple factor productivity = --------------------------------------------------------
Labor + Material Cost + Overhead Cost

## Slide 19: Contoh perhitungan produktifitas
Diketahui data-data sebagai berikut :
Output yang dihasilkan = 600 unit/minggu
Jumlah Pekerja 3 orang masing-masing bekerja selama 8 jam kerja perhari dan 5 hari per minggu.
600
Maka Produktifitas tenaga kerja = ------------- = 5 unit/jam
3 x 8 x 5
Jika upah pekerja sebesar Rp 5.000,- /jam
Material yang diperlukan seharga Rp 500.000,-
Biaya overhead sebesar Rp 900.000,-
Output tersebut dapat dijual dengan harga Rp 10.000,-/unit
600 x Rp 10.000
Multifaktor produktifitas = --------------------------------------------------------- = 3
(3 x 8 x 5 x Rp 5000)+Rp500.000 + Rp 900.000

## Slide 20
Jika output yang dihasilkan meningkat sebesar 50 % dengan kenaikan semua biaya dan harga masing-masing sebesar 25 % , maka Kondisi yang baru menjadi:
600 x 1,5
Produktifitas tenaga kerja = ------------- = 7,5 unit/jam
(3 x 8 x 5) berarti ada peningkatan
Produktifitas tenaga kerja sebesar 50 % dari sebelumnya.
600 x 1,5 x 1,25 x Rp 10.000
Multifaktor produktifitas = ----------------------------------------------- = 4,5
(600.000+500.000+900.000) x1,25
Berarti ada peningkatan multifaktor produktifitas sebesar 50 %
(3 menjadi 4,5)

## Slide 21: OPERASI SEBAGAI SUATU SISTEM PRODUKTIF
Gambar 2.1. Operasi sebagai suatu system produktif
Manajemen Oporasional
INPUT OUTPUT
Enerji
Tenaga kerja PROSES Barang
Modal TRANSFORMASI atau
Material Jasa
Informasi
Manajemen
Sumber: Schroeder (1993;14)

## Slide 22
Tabel 2.1.Contoh Sistem Produktif
Operasional Input Output
Bank Teller, staff, komputer, fasilitas, Jasa keuangan (kredit, deposito,
enerji tabungan dll)
Restoran Koki, pelayan, bahan masakan, Makanan, Hiburan, suasana
fasilitas, enerji
Rumah Sakit Dokter, perawat, staff, peralatan Jasa kesahatan, pasien sehat
medis, obat, enerji, fasilitas
Universitas Dosen, staff, peralatan, fasilitas, Alumni, riset, pengabdian masyarakat
pengetahuan, enerji
Pabrik Tenaga kerja, peralatan, material, Produk akhir
enerji
Penerbangan Pesawat, pilot, staff, fasilitas, Transportasi udara antar lokasi
tenaga kerja, enerji
----------------------------------------
Sumber : Schroeder (1993;15)

## Slide 23: VARIABEL PRODUKTIFITAS
1) Tenaga Kerja (Labor) yang berari kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang dipekerjakan di organisasi tersebut. Peningkatan kemampuan tenaga kerja dapat dilakukan dengan melalui pendidikan, perbaikan fasilitas kerja (transportasi, sanitasi), ketersediaan tenaga kerja yang memadai.
2) Modal (Capital) yang digunakan oleh organisasi untuk membiayai kegiatan operasionalnya, yang mana sangat dipengaruhi oleh inflasi dan pajak yang berlaku.
3) Manajemen (Management) yang bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan semua sumber daya yang digunakan perusahaan secara efektif dan efisien

## Slide 24: PRODUKTIFITAS DAN STANDAR HIDUP
Perbaikan proses pembayaran berhubungan secara langsung dengan balas jasa yang diterima setiap individu, tim kerja dan juga kondisi ekonomi keseluruhan suatu negara.
Pada tingkat nasional, produktifitas diukur sebagai “dollar value of output per unit labor”.
Sedangkan ukuran unit tergantung kualitas output (barang dan jasa yang dihasilkan) dari suatu negara dan juga efisiensi produksi.
Oleh karena itu produktifitas sebagai penentu utama dari standar hidup suatu negara, karena jika nilai output per jam kerja meningkat maka manfaat bagi negara akan semakin besar karena tingkat pendapatan tinggi dan pada akhirnya akan meningkatkan standar hidup. Dan juga produktifitas sumber daya akan menentukan upah yang diterima para pekerja.
Demikian pula sebaliknya terjadinya inflasi yang tidak dibarengi dengan peningkatan produktifitas akan menekan standar hidup secara realistis.

## Slide 25: TANTANGAN PADA TANGGUNG JAWAB SOSIAL
Perubahan situasi dan kondisi yang ada menjadikan para manajer operasional untuk selalu menghadapi perubahan dan tantangan yang terus menerus.
Perubahan tersebut bisa disebabkan berubahnya konsumen, investor, pekerja, supplier, lingkungan, pemerintah, organisasi lain, (stake holder).
Perubahan tersebut mengandung konsekuensi logis bahwa manajemen operasional yang dilakukan oleh manajernya harus bertanggung jawab terhadap kondisi sosial yang terjadi.

## Slide 26: BERBAGAI HAL MENGENAI PRODUKTIFITAS DI SEKTOR JASA
1. Pertumbuhan Jasa
Di dalam masyarakat maju, sektor ekonomi yang terbesar adalah dari disektor jasa, seperti terlihat pada ilustrasi berikut ini
Gambar 2.3 . Perkembangan sektor ekonomi
Jasa sebagai % GDP
Amerika Serikat ---VV---------------------------------0----------------0
Kanada ---VV----------------------------------0-------------0
Perancis ---VV--------------------0-------- --------------0
Italia ---VV----------------------0- -------------------0
Inggis ---VV-------------------------0--------------0
Jepang ---VV-----------------------0---------------0
Jerman Barat ---VV-----------0------------------------0
0 1970 ‘-----------‘-----------‘-----------‘------------‘
0 2000 40 50 60 70 80
persen
Sumber: Statistical Abstract States, 2001
Dari tabel diatas hingga tahun 2000 di beberapa Negara maju terlihat bahwa pertumbuhan jasa cukup pesat hampir lebih dari 60 % GNP disumbang oleh sektor jasa.

## Slide 27: 2. Produktifitas di sektor jasa
Produktifitas di sektor jasa sulit untuk ditingkatkan karena :
Kebutuhan akan jumlah tenaga kerja yang banyak , seperti contohnya untuk bidang pengajaran maupun konsultasi.
Proses operasional seringkali bersifat individual seperti pada konsultasi investasi.
Kebanyakan jasa harus dikerjakan oleh para professional yang memiliki keahlian tertentu misalnya di dunia kesehatan dilakukan oleh para dokter atau tenaga kesehatan.
Hanya sebagian yang dapat diotomatisasi, banyak yang tidak bisa misalnya jasa salon.
Kualitas jasa sulit dievaluasi contohnya kinerja di kantor pengacara.

## Slide 28: Upaya-upaya yang dapat dilakukan
Semakin spesifik jasa yang diberikan akan semakin sulit mencapai peningkatan produktifitas , akan tetapi kesulitan peningkatan produktifitas dibarengi dengan berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan diantaranya dengan penggunaan fasilitas yang lebih memadai atau canggih juga keahlian personil yang lebih trampil maupun cara pengelolaan yang lebih professional .
contohnya :
di Supermarket telah disediakan mesin untuk mengecek harga.
di Bank disediakan fasilitas ATM, phone banking, internet banking, mobil banking.
di Rumah Sakit peralatan kesehatan banyak yang komputerisas, kegiatan administrasi lazim menggunakan computer.
di Restoran menyediakan drive thrue untuk layanan cepat, Operasional selama 24 jam di berbagai bidang jasa dsb.
l “

## Slide 29
2
STRATEGI OPERASI

## Slide 30
Perancangan suatu barang dan jasa, kualitas, perancangan proses, pemilihan lokasi, perancangan tata letak, sumber daya manusia, dan rancangan pekerjaan berikut manajemen rantai pasokan, persediaan, penjadwalan, serta pemeliharaan yang diterapkan guna menghasilkan tujuan yang efektif sesuai dengan strategi organisasi tersebut.
Strategi operasi

## Slide 31
MISI
Tujuan / dasar pemikiran yang melandasi keberadaan suatu organisasi. Pernyataan misi menghasilkan batasan dan fokus organisasi serta konsep dalam menjalankan perusahaan, dimana misi menyatakan adanya suatu organisasi.
Contoh: Hard Rock Café
Misi: menyebarkan jiwa Rock ‘n’ Roll dengan menyajikan hiburan dan makanan istimewa. Berjanji menjadi anggota masyarakat yang berpengaruh, menyumbangkan dan menawarkan kepada keluarga Hard Rock lingkungan kerja yang menyenangkan, sehat, serta terpelihara dengan tetap menjamin keberhasilan jangka panjang.

## Slide 32
strategi
Rencana suatu organisasi untuk mencapai misi dan tujuannya. Strategi-strategi ini memanfaatkan peluang dan kekuatan menetralkan ancaman serta menghindari kelemahan sehingga setiap wilayah fungsional mempunyai strategi untuk mencapai misinya dan membantu organisasi mencapai tujuan keseluruhan.
SWOT (strength,weakness,opportunities,threats) kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

## Slide 33
Mengidentifikasikan Misi dan Strategi
Misi : rumusan tentang fungsi-fungsi pokok dalam suatu organisasi, yg terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga menjadi alasan dari keberadaan organisasi tersebut.
Misi : latar belakang keberadaan organisasi
Contoh Misi :
  Circle K : memuaskan kebutuhan pelanggan dengan menyediakan berbagai barang dan jasa di berbagai tempat
  American Red Cross : meningkatkan mutu hidup manusia, meningkatkan kesadaran diri dan perhatian pada orang lain, dan membantu orang-orang mencegah, siap siaga dan mengurangi keadaan darurat

## Slide 34
Strategi : rencana aksi organisasi untuk mencapai misi
Secara konseptual misi organisasi (bisnis) dapat dicapai dengan 3 cara :
  Diferensiasi  Berbeda; Lebih baik
  Biaya  Lebih murah (kualitas std)
  Fokus Delivery lebih cepat
Tugas manajer operasi/produksi : menterjemahkan menjadi tugas-tugas yang dapat diwujudkan secara tuntas
Mengidentifikasikan Misi dan Strategi

## Slide 35
diferensiasi
Cara melakukan diferensiasi penawaran dari suatu organisasi sehingga pelanggan menerimanya sebagai nilai tambah.
Low cost
Mencapai nilai maksimum sebagaimana yang diinginkan pelanggan, artinya dibutuhkan sebuah pengujian melalui keputusan manajemen operasi dengan usaha yang maksimal guna menurunkan biaya dan tetap memenuhi nilai harapan pelanggan

## Slide 36
Quick response
Seperangkat nilai yang terkait dengan hasil yang cepat fleksibel (memenui perubahan yang terjadi di pasar baik rancangan maupun fluktuasi volume penjualan) dan dapat diandalkan sebagai keseluruhan nilai yang terkait dengan pengembangan dan pengantaran barang yang tepat waktu dan berkinerja fleksibel.

## Slide 37
Perkenalan
Desain dan pengembangan produk sangat penting Perubahan produk dan proses perubahan desain Kelebihan kapasitas Proses produksi pendek Keahlian tenaga kerja tinggi Biaya produksi tinggi model dibatasi Perhatian pada kualitas
Pertumbuhan
Peramalan sangat penting Produksi dan proses reliabel Perbaikan produk yg kompetitif Meningkatkan kapasitas Perubahan ke arah orientasi produk Peningkatan distribusi
Kedewasaan
Standarisasi Perubahan produk Kapasitas optimal Meningkatkan stabilitas proses pabrikasi Rendahnya keahlian tenaga kerja Proses produksi panjang Perhatian pada perbaikan dan penurunan biaya produksi Pemeriksaan kembali kebutuhan desain
Penurunan
Diferensiasi produk kecil Meminimalkan biaya Kelebihan kapasitas dalam industri Memangkas jalur-jalur yg tidak menghasilkan margin Pengurangan kapasitas
Isu-isu strategi

## Slide 38
Penerapan Strategi
Analisis Lingkungan : identifikasi tantangan, peluang, kelemahan dan kekuatan; memahami lingkungan, pelanggan, industri dan pesaing
Menentukan Misi: menyatakan latarbelakang organisasi dan mengidentifikasi nilai yang diciptakannya
Membentuk Strategi: membangun keunggulan kompetitif, HARGA, FLEKSIBILITAS, DESAIN/VOLUME, DELIVERI, KEANDALAN, LINI PRODUK
Menerapkan Strategi Utama dan Membentuk Strategi Bidang Fungsional
Pemasaran
Keuangan
Operasi/Produksi
Mutu : harapan pelanggan & kinerja
Produk: pesanan/standarisasi
Proses : ukuran fasilitas; teknologi
Lokasi : dekat pemasok/pelanggan
Manusia: spesialisasi/pengayaan
Tata Letak : sel kerja/perakitan
Persediaan: pemesan kembali
Pembekalan: pemasok tunggal?
Penjadwalan: produksi stabil ?
Pemeliharaan: perbaikan/pemlhran

## Slide 39
Pengembangan dan penerapan strategi suatu perusahaan yaitu berusaha untuk memahami permasalahan yang timbul dalam mengembangkan strategi yang efektif, mengevaluasi suatu kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman yang terdapat dilingkungan perusahaan tersebut, Hal ini dikenal juga sebagai analisis SWOT (strength, weakness, oppurtunities, threats)

## Slide 40
Strategi Operasi Dalam Lingkungan Global
Manajer Operasional pada saat ini harus memiliki pandangan global dalam strategi operasi, perkembangan yang cepat dalam perdagangan dunia yang seolah dunia tanpa batasan, mengakibatkan banyak organisasi memperluas operasinya tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri.

## Slide 41
TANTANGAN MO
Fokus lokal atau nasional
Pengiriman kelompok
Pembelian termurah
Pengembangan produk lama
Produk standar
Spesialisasi job
Fokus global
Just-in-time
Patner rantai pasokan
Pengembangan produk cepat, kerja sama
Kustomisasi massa
Kerja tim, pember-dayaan karyawan
DAHULU SEKARANG

## Slide 42
Alasan Operasi Global
Pengurangan biaya (TK, dsb)
Peningkatan rantai pasokan
Memperoleh produk lebih baik
Mendapat pasar baru
Peningkatan operasional
Menjawab tantangan global
Tangible
Intangible

## Slide 43
Bussines adalah keseluruhan unit usaha yang mengelolah sumber-sumber ekonomi yang menyedikan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk meperoleh laba dan memuaskan kebutuhan masyarakat.
Corporation adalah Unit usaha yang merupakan bagian dari bisnis secara keseluruhan dengan tujuan menyedikan barang dan jasa bagi kebutuhan konsumen untuk memperoleh laba yang dikehendaki.
Manufacturing adalah unit terkecil dari corporation yang memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. “Unit usaha yang mentransformasikan input menjadi output yang dikehendaki.
HUBUNGAN
BUSSINES; CORPORATION & MANUFACTURING

## Slide 44
ALASAN YANG MENDASARI PERUSAHAAN MENJADI GLOBAL
Dalam situasi dan kondisi yang terus berkembang, maka banyak perusahaan membuat keputusan untuk menegmbangkan bisnis ke dunia internasional. Ada berbagai alasan kuat yang mendasari perusahaan menjadi global, diantaranya adalah sebagai berikut :

## Slide 45
1. Efisiensi Biaya
Banyak cara yang telah dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi secara internasional untuk dapat mengurangi berbagai biaya antara lain dengan:
a. Pemilihan lokasi yang menyediakan biaya tenaga kerja rendah.
b. Pemanfaatan adanya kesepakatan perdagangan.
2. Perbaikan Manajemen Rantai Pasokan
Dengan menempatkan fasilitas di negara dimana sumber daya tertentu berada maka pengelolaan manajemen rantai pasokan dapat lebih terjamin.
3. Pemberian produk yang lebih baik
Karena karakteristik produk yang diinginkan konsumen sangat bervariasi dan ditentukan oleh masing-masing lokasi maka banyak perusahaan yang beroperasi secara internasional menempatkan diri di negara dimana produknya dipasarkan misalnya disesuaikan dengan budaya yang berlaku.

## Slide 46
4. Menarik pasar baru
Perusahaan yang wilayah pemasarannya di dalam negeri sudah terbatas maka dapat memanfaatkan pasar luar negeri yang masih terbuka.
5. Belajar untuk beroperasi yang lebih baik
Banyak perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dari negara lain untuk alih teknologi, mengadakan riset bersama ataupun kerjasama dalam desain serta kegiatan operasional lainnya.
6. Bisa mendapatkan dan mempertahankan bakat global
Perusahaan yang memiliki karyawan yang baik, dapat memberikan kesempatan karir yang lebih baik dengan cara beroperasi secara global sehingga dapat mempertahankan karyawan.

## Slide 47
PENGERTIAN PERUSAHAAN YANG BEROPERASI SECARA GLOBAL
1.Bisnis Internasional (International Business) yaitu perusahaan yang terlibat pada transaksi perdagangan atau investasi internasional, contoh Harley Davidson.
2. Perusahaan Multinasional (Multinatioanl Corporation) yaitu peruasahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional, mempunyai atau mengendalikan fasilitas di lebih dari satu negara, contoh The Body Shop.

## Slide 48
Perusahaan Transnasional (Transnational Corporation)
yaitu perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional yang mana pengelolaan di tiap Negara secara independent, contoh Nestle.
Organisasi Global (Global Organization)
yaitu organisasi yang menghasilkan produk dengan melewati lintas batas, contoh Caterpilar, Hermes

## Slide 49
PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN UTAMA UNTUK MENCAPAI OPERASI GLOBAL
1. Desain Produk Global
Harus selalu diingat bahwa ditiap Negara ada perbedaan sosial dan budaya sehingga perusahaan harus memperhatikan berbagai hal, misalnya kemasan dan cara pemasaran yang mungkin akan bervariasi.
2. Desain Proses Global dan Teknologi
Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu pengelolaan atau manajemen sehingga operasi global dapat diintegrasikan.

## Slide 50
3. Analisa lokasi fasilitas global
Menggunakan faktor kunci sukses untuk memilih negara, diantaranya dengan mempertimbangkan tingkat ekonomi, inovasi, jumlah penduduk trampil, teknologi, stabilitas pemerintahan, pertanggung jawaban produk, pembatasan ekspor, kesamaan bahasa, etika kerja, tingkat pajak, inflasi, bahan baku, tingkat bunga, jumlah penduduk dan ketersediaan sarana jalan.
4. Dampak budaya dan etika
Budaya yang ada di tiap Negara berbeda, hal tersebut juga harus disikapi dengan arif agar kegiatan operasi perusahaan dapat sukses, misalnya kebiasaan jam istirahat, perlindungan terhadap hak intelektual , budaya korupsi.

## Slide 51
MENGELOLA OPERASI JASA DI DUNIA GLOBAL
1. Menentukan apakah orang maupun fasilitas mencukupi untuk menjaga eksistensi jasa yang diberikan.
2. Mengidentifikasi pasar asing yang masih terbuka yang tidak dikontrol pemerintah.
3. Menentukan jasa apa yang paling banyak diminati oleh klonsumen luar negeri.
4. Menentukan bagaimana mencapai konsumen global.

## Slide 52
Oleh karena itu perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang akan memutuskan untuk beroperasi secara internasional harus selalu mempertimbangkan perbedaan perspektif pada beberapa keputusan manajemen operasional diantaranya:
1. Perencanaan kapasitas jasa yang akan diberikan perusahaan kepada para konsumen.
2. Perencanaan lokasi tempat pemberian pelayanan kepada konsumen.
3. Desain fasilitas dan layout yang akan digunakan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya.
4. Penentuan jadwal pelayanan kepada konsumen

## Slide 53
KEPUTUSAN UTAMA DALAM MANAJEMEN OPERASIONAL PADA PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI STRATEGI BERBEDA
Produsen Produk Barang |  | Produsen Produk Jasa
1. Desain Produk | Produk berwujud | Produk tidak berwujud
2. Kualitas | Kualitas obyektif | Kualitas Subyektif
3. Proses dan Kapasitas | Konsumen tidak terlibat dalam proses. Kapasitas bisa melebihi permintaan karena bisa disimpan dan dipindahkan | Konsumen secara langsung terlibat dalam proses. Kapasitas harus sesuai dengan permintaan
4. Lokasi | Biasanya dekat dengan bahan baku | Perlu lebih dekat dengan pelanggan
5. Layout | Fokus pada peningkatan efisiensi | Dapat meningkatkan nilai produk
6. Sumber Daya Manusia | Fokus pada keahlian teknis, upah berdasar output | Para pekerja berinteraksi langsung dengan konsumen, standar bervariasi
7. Manajemen Rantai Pasokan | Hubungan suplly chain sangat penting | Hubungan supply chain penting tetapi tidak kritis
8. Persediaan | Untuk semua jenis persediaan | Tidak dapat disimpan sehingga harus dicarai cara lain melayani perubahan permintaan
9. Penjadwalan | Kemampuan menyimpan mempengaruhi kecepatan produksi | Seringkali ada perubahan jadwal konsumen sehingga harus menyesuaikan penjadwalan karyawan.
10. Pemeliharaan | Biasanya upaya untuk pencegahan | Biasanya upaya untuk perbaikan

## Slide 54
1. PERENCANAAN KORPORASI
VISI
Menjadi perusahaan pembuat sepatu kulit ular kelas dunia terbesar di Indonesia.
MISI :
1. Pengembangan bisnis ekspor sepatu kulit ular dari hulu ke hilir (dimulai dari penangkaran ular sampai ekspor sepatu kulit ular kelas dunia ke manca negara)
2. Kepuasan pelanggan dituangkan melalui desain sepatu kulit ular yang unik, eksotis, dan penuh kemewahan
3. Melayani pelanggan dengan sepenuh hati dan menomorsatukan pelanggan adalah kepuasan kami
LATIHAN PERENCANAAN OPERASI

## Slide 55
TUJUAN STRATEGIS:
1. Meningkatkan keuntungan bersih perusahaan sebesar 10% pertahun selama 5 tahun ke depan, dimulai dari akhir Desember 2008
2. Selama 3 tahun ke depan, pangsa pasar domestik meningkat menjadi 75% dari keseluruhan total pangsa pasar sepatu kulit ular kualitas internasional
3. Menurunkan cacat produksi menjadi 2% dari total produksi pertahun, dimulai akhir Desember 2008

## Slide 56
RENCANA KERJA:
1. Membeli indukan ular berkualitas tinggi ke pemasok ular di Kalimantan Barat
2. Membangun tempat penangkaran dan beberapa sumber daya pendukung
3. Mencari buyer-buyer dari mancanegara dengan mengikuti pameran-pameran internasional
4. Mengikuti pelatihan peningkatan kinerja SDM dalam memproduksi, terutama mendesain sepatu berkualitas internasional

## Slide 57
3
PERAMALAN

## Slide 58
Peramalan (Forecasting)
Sales will be $200 Million!

## Slide 59
APAKAH PERAMALAN ITU ???
Peramalan adalah seni dan ilmu untuk memprediksi masa depan.
Peramalan adalah perhitungan yang objektif dengan menggunakan data-data masa lalu untuk menentukan kondisi dimasa mendatang.
Peramalan merupakan alat bantu dalam membuat perencanaan yang efektif dan efisien.
Peramalan dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa mendatang dengan suatu model matematis.

## Slide 60
Peramalan adalah proses untuk memperkirakan jumlah permintaan (demand) produk dari konsumen di masa yang akan datang. Merupakan langkah awal dari proses perencanaan dan pengendalian produksi secara keseluruhan.

## Slide 61
PENTINGNYA PERAMALAN
Peramalan menjadi penting sebab situasi dan kondisi yang berkaitan dengan ekonomi dan kegiatan usaha dihadapkan pada :
Meningkatnya kompleksitas organisasi
Meningkatnya ukuran-ukuran keberhasilan organisasi
Perubahan lingkungan yang sangat cepat

## Slide 62
Membantu dalam pengambilan keputusan. Keputusan didasarkan atas pertimbangan apa yang terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan.
Apabila peramalan yang dibuat kurang tepat, maka keputusan yang kita buat kurang baik, sehingga diperlukan suatu kemampuan menguasai teknik dan metode secara benar. Ketepatan dalam melakukan peramalan akan menunjang perencanaan yang ditetapkan.
KEGUNAAN PERAMALAN

## Slide 63
Peramalan ekonomi: menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi:
  tingkat inflasi
  Ketersediaan jumlah uang
  Dana yang diperlukan
  Indikator perencanaan lainnya
Peramalan teknologi, memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik yang membutuhkan pabrik dan peralatan baru.
Peramalan permintaan, proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan atau biasa disebut juga peramalan penjualan dalam hal :
- Pengendalian produksi, kapasitas, sistem penjadwalan dan input bagi rencana keuangan, pemasaran dan sumber SDM.
Jenis-jenis peramalan

## Slide 64
Seven step in forecasting
Menetapkan tujuan peramalan
Memilih unsur yang akan diramalkan
Menentukan horizon waktu peramalan
Memilih jenis metode peramalan
Mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan peramalan
Membuat peramalan
Memvalidasi dan menerapkan peramalan
Metode peramalan kualitatif
Peramalan yang menggabungkan faktor seperti intuisi,emosi, pengalaman pribadi dan menganalisa kondisi objektif dengan apa adanya.
Metode peramalan kuantitatif
    Peramalan yang menggunakan model matematis yang beragam dengan data masa lalu. Metode ini dapat digunakan apabila:
      Tersedia data dan informasi masa lalu
      Data dan informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk numerik
      Disumsikan beberapa aspek masa lalu akan berlanjut di masa yang akan datang

## Slide 65
METODA KUALITATIF YANG TERDIRI DARI :
METODA DELPHI
JURI DARI OPINI EKSEKUTIF (JURY OF EXECUTIVE OPINION)
KOMPOSIT TENAGA PENJUALAN (SALES FORCE COMPOSITE)
SURVEY PASAR KONSUMEN (CONSUMER MARKET SURVEY)
2. METODE KUANTITATIF
SIMPLE AVERAGE
MOVING AVERAGE
WEIGHTED MOVING AVERAGE
EXPONTIAL SMOOTHING
REGRESSI LINIER
REGRESSI NON LINIER
BOX JENKINS
3. METODA CAUSAL
KORELASI – REGRESSI
ECONOMETRIE MODEL
METODA - METODA PERAMALAN

## Slide 66
Delphi Method
Menggunakan suatu proses kelompok
3 jenis partisipan
  Pengambil Keputusan
  Staff
  Responden
Kelompok responden yang memberikan input pada pengambil keputsan.
Respondents
Staff
Decision Makers
(Sales?)
(What will sales be? survey)
(Sales will be 45, 50, 55)
(Sales will be 50!)

## Slide 67
Terdiri dari sekumpulan kecil para pakar tingkat tinggi/manajer.
Pendapat dari para manajer digabungkan dalam bentuk statistik untuk mendapatkan prediksi permintaan.
Jury of Executive Opinion

## Slide 68
Sales Force Composite
Setiap penjual memperkirakan berapa penjualan yang dapat dicapai dalam wilayahnya
Digabungkan pada tingkat wilayah dan nasional untuk mendapatkan peramalan secara keseluruhan
Sales harus mengetahui apa yang diinginkan konsumen
Sales
© 1995 Corel Corp.

## Slide 69
Consumer Market Survey
Tanyakan pada konsumen mengenai rencana pembelian di masa depan
Terkadang sulit dalam menjawab pertanyaan
How many hours will you use the Internet next week?
© 1995 Corel Corp.

## Slide 70
MODEL KUALITATIF
Individual Opinion:
Opini peramalan berasal dari pribadi (individu)/pakar dalam bidangnya yaitu konsultan ilmiah/non ilmiah, manajer pemasaran/produksi, individu yang banyak bergerak pada masalah tersebut. (kebaikan:cepat, kelemahan:subyektif)
Group Opinion:
Opini peramalan diperoleh dari beberapa orang dengan mencoba merata-ratakan hasil peramalan yang lebih obyektif (rasional). Kebaikan: lebih obyektif (unsur subyektifitas dapat dihilangkan, misalnya dengan merata-ratakan hasil.
Contoh : Delphy method → peramalan dibentuk melalui beberapa tahapan untuk mencari hasil yang lebih obyektif. Pada metode ini kepada expertnya diberikan informasi tambahan sehingga keputusan hasil ramalan dapat berubah karena informasi tersebut. Secara umum metode kualitatif lebih mudah dibuat tetapi mempunyai unsur subyektifitas yang tinggi.

## Slide 71
Metode kuantitatif
Naïve approach
Moving averages
Exponential smoothing
Trend projection
Linear regression
Time-series Models
Associative models

## Slide 72
Model deret waktu(time saries models)
Teknik peramalan yang menggunakan sejumlah data masa lalu untuk membuat peramalan.
Pendekatan naif
Teknik peramalan yang mengasumsikan permintaan periode berikutnya sama dengan permintaan pada periode terakhir.
Suatu metode peramalan yang menggunakan n rata-rata priode terakhir data untuk meramalkan periode berikutnya.
Rata-rata bergerak/moving averange
© 1995 Corel Corp.

## Slide 73
Exponential smoothing
Teknik peramalan rata-rata bergerak dengan pembobotan di mana titik data dibobotkan oleh fungsi eksponensial.
Associative models
Metode analisa regresi linier
Model matematika garis lurus untuk menggambarkan hubungan fungsional antara variabel-variabel yang bebas maupun variabel-variabel yang terikat.
Menggunakan lebih banyak variabel yang berhubungan dengan besaran yang di prediksi (adanya variabel bebas dan variabel terikat)

## Slide 74
MA
n


Permintaan dalam periode n sebelumnya
Moving Average Method
n adalah jumlah periode dalam rata-rata bergerak

## Slide 75
You’re manager of a museum store that sells historical replicas. You want to forecast sales (000) for 2003 using a 3-period moving average. 1998 4 1999 6 2000 5 2001 3 2002 7
© 1995 Corel Corp.
Moving Average Example

## Slide 76
Moving Average Solution

## Slide 77
Moving Average Solution

## Slide 78
Moving Average Solution

## Slide 79
95
96
97
98
99
00
Year
Sales
2
4
6
8
Actual
Forecast
Moving Average Graph

## Slide 80
JENIS POLA DATA
Keterangan :
  Pola data horizontal menunjukan bahwa nilai data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata (stasioner terhadap nilai rata-ratanya)
  Pola data musiman menunjukan bahwa nilai data dipengaruhi oleh faktor musiman (harian, mingguan, bulanan, semesteran, tahunan)
  Pola data siklus menunjukan bahwa nilai data dipengaruhi oleh flukstuasi dalam jangka panjang
  Pola data trend menunjukan bahwa nilai data terjadi kenaikan atau penurunan dalam jangka panjang
(1) Pola Data Horizontal
(2) Pola Data Musiman
(3) Pola Data Siklus
(4) Pola Data Trend

## Slide 81
Tahapan peramalan yang baik meliputi 3 hal :
Menganalisis Data Masa Lalu.
Tahap ini berguna untuk mengetahui pola data yang tepat di masa lalu. Analisis dilakukan dengan cara membuat tabulasi kemudian mem-plot-kan data untuk mengetahui pola data
b. Menentukan Metode
Tahap ini ialah menetapkan metode peramalan yang baik. Metode yang baik ialah metode yang menghasilkan penyimpangan terkecil.
c. Memproyeksikan Data.
Tahap ini ialah memproyeksikan data masa lalu dengan menggunakan metode terpilih dan mempertimbangkan adanya faktor-faktor perubahan.

## Slide 82
MODEL DAN DASAR-DASAR PERAMALAN
Dalam Peramalan Kuantitatif, dikenal dua model data yaitu :
Model deret berkala/ time series
Model kausal/ eksplanantoris/ regresi
(1) Model Deret Berkala
Model deret berkala bertujuan menemukan pola dalam deret data historis, kemudian mengeksplorasi data historis tersebut untuk diekstrapolasi ke masa yang akan datang. Peramalan dengan model deret berkala memperlakukan sistem sebagai suatu kotak hitam (black box) dan tidak ada upaya untuk menemukan faktor yang berpengaruh pada perilaku sistem tersebut. Sistem dianggap sebagai suatu proses bangkitan (generating process) yang tidak diketahui mekanismenya.
Proses Bangkitan
Generating Process
Input Output
Terdapat dua alasan utama mempelakukan sebagai black box,
Sistem tidak dimengerti dan kalaupun diketahui sulit untuk mengukur hubungan yang mengaturnya
Perhatian utama hanya untuk meramalakan apa yang akan terjadi dan bukan untuk mengetahui mengapa hal itu terjadi

## Slide 83
(2) Model Kausal/ Eksplanatoris/ Regresi
Model kausal mengasumsikan adanya hubungan sebab dan akibat antara input dan output sistem dengan satu atau lebih variabel bebas. Setiap perubahan dalam input akan berakibat pada output sistem dengan carta yangdapat diramalkan dengan menganggap hubungan sebab dan akibat itu tetap
Hubungan
Sebab & Akibat
Input Output
Kedua model tersebut pada dasarnya mempunyai keuntungan dalam kondisi tertentu. Model deret berkala seringkali dapat digunakan dengan mudah untuk meramal sedangkan model kausal dapat digunakan dengan keberhasilan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan.

## Slide 84
4
DESAIN PRODUK DAN MANAJEMEN KUALITAS

## Slide 85
DESAIN PRODUK
A. APA YANG DIMAKSUDKAN DENGAN PRODUK ?
Produk bisa diartikan sebagai kepuasan yang ditawarkan produsen (perusahaan) kepada konsumen.
Untuk dapat mencapai maksud tersebut maka perusahaan memfokuskan diri pada pengembangan keunggulan bersaing melalui strategi bisnis, diantaranya :
- pembedaan (diferensiasi),
- biaya rendah (kepemimpinan biaya) ,
- respon cepat (rapid respon) atau
- kombinasi diantara ketiga strategi tersebut.

## Slide 86: Gambar : Produk Life Cycle
Penjualan
Biaya
Arus Kas
Penjualan
I G M D
Keterangan:
I (Introduction) = tahap perkenalan
G (Growth) = tahap pertumbuhan
M (Maturity) = tahap kedewasaan
D (Decline) = tahap penurunan

## Slide 87: PLC (Product Life Cycle) dan Pilihan Strategi
Perkenalan (Introduction)
Masih menyesuaikan pasar dan banyak biaya untuk :
1) Riset, 2) Pengembangan produk, 3) Modifikasi proses, 4) Pengembangan pemasok.
Pertumbuhan (Growth)
Desain produk sudah stabil sehingga perlu peramalan kebutuhan kapasitas yang efektif dan perlu peningkatan kapasitas agar dapat memenuhi permintaan
Kematangan (Maturity)
Pesaing sudah dapat dipastikan dan memerlukan inovasi, pengendalian biaya harus lebih baik, meningkatkan keuntungan dengan pembatasan lini produk.
Penurunan (Decline)
Produk hampir mati maka mungkin perlu menghentikan produk tersebut dan menggantinya dengan desain produk baru.

## Slide 88: Analisa Produk berdasarkan nilai (Product by value analysis)
Berdasarkan prinsip Pareto yaitu focus pada permasalahan yang sedikit tetapi penting, maka memilih desain produk yang cocok seharusnya mengacu pada prinsip tersebut.
Sehingga perlu menerapkan analisa produk berdasarkan nilai (product by value analysis) : yaitu mengurutkan produk dari yang tertinggi ke yang terendah berdasarkan kontribusi nilai uang dari masing-masing produk bagi perusahaan.
Analisis tersebut juga mengurutkan kontribusi pendapatan total tahunan dari tiap produk, sehingga apabila kontribusi per unit rendah mungkin akan terlihat berbeda jika tingkat penjualannya tinggi.

## Slide 89: B. PENCIPTAAN PRODUK BARU
1. Peluang Penciptaan Produk Baru
Keadaan yang memberikan peluang munculnya produk baru diantaranya adalah :
1. Pemahaman Konsumen
2. Perubahan Ekonomi
3. Perubahan Sosiologis dan Demografis
4. Perubahan Teknologi
5. Perubahan Politik/Peraturan
6. Perubahan yang lain seperti : a. Praktik di pasar c. Supplier
b. Standar profesi d. Distributor
2. Pentingnya Produk Baru
Perusahana perlu terus menerus melakukan upaya penciptaan produk baru atau pembaharuan produk karena untuk dapat mengimbangi persaingan yang dihadapi diantaranya produk substitusi maupun perubahan kebutuhan dan keinginan konsumen.

## Slide 90: C. SISTEM PENGEMBANGAN PRODUK
1.Tahapan Pengembangan Produk :
a. Ide. Bisa berasal dari dalam perusahaan misalnya bagian Riset dan Pengembangan dan dari luar melalui pemahaman perilaku konsumen, persaingan, teknologi, pekerja, persediaan. Tahapan ini menjadi dasar untuk memasuki pasar dan biasanya mengikuti strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan.
b. Kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk merealisasikan ide. Dengan melakukan koordinasi dari berbagai bagian yang terkait di perusahaan yang bersangkutan.
c. Permintaan konsumen dengan cara mengidentifikasi posisi dan manfaat produk yang diinginkan konsumen melalui atribut tentang produk.
d. Spesifikasi fungsional. Bagaimana suatu produk bisa berfungsi? Dengan melalui identifikasi karakteristik engineering produk, kemungkinan dibandingkan dengan produk dari pesaing.

## Slide 91: 1.Tahapan Pengembangan Produk
Spesifikasi produk. Bagaimana produk dibuat ? Melalui spesifikasi fisik seperti ukuran, dimensi.
Review desain. Apakah spesifikasi produk sudah yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan konsumen ?
Tes pasar. Apakah produk memenuhi harapan konsumen ? Untuk memastikan prospek ke depannya melalui perjualan dalam jumlah besar.
Perkenalan di pasar dengan memproduksi secara masal untuk dipasarkan.
i. Evaluasi untuk mengukur sukses atau gagal, karena apabila gagal secara cepat bisa diganti produk lain yang lebih menguntungkan.

## Slide 92: 2. Quality Function Deployment (QFD)
Adalah suatu proses menetapkan keinginan pelanggan tentang “apa yang diinginkan konsumen” dan menterjemahkannya menjadi atribut “bagaimana agar tiap area fungsional dapat memahami dan melaksanakannya”.
Alat yang digunakan dalam QFD adalah rumah kualitas (house of quality) yaitu merupakan teknik grafis untuk menjelaskan hubungan antara keinginan konsumen dan produk (barang atau jasa).
Ada 6 langkah dasar untuk membuat rumah kualitas yaitu:
a. Identifikasi keinginan konsumen.
b. Identifikasi bagaimana produk akan memuaskan keinginan
konsumen.
c. Hubungkan langkah a dan b.
d. Identifikasi hubungan diantara sejumlah hal dalam perusahaan
pada konsep bagaimana pada perusahaan.
e. Kembangkan tingkatan kepentingan.
f . Evaluasi produk pesaing.

## Slide 93: 3. Pengorganisasian Pengembangan Produk
a. Tim Pengembangan Produk yang bertanggung jawab untuk menerjemahkan permintaan pasar menjadi sebuah produk yang dapat mencapai keberhasilan produk dalam arti dapat dipasarkan, dapat diproduksi dan mampu memberikan pelayanan.
b. Tim Desain yang bertanggung jawab dalam membuat desain produk sesuai keinginan konsumen dan sesuai dengan kemampuan perusahaan untuk memproduksinya.
c. Tim Rekayasa Nilai yang biasanya terbentuk dari gabungan semua unsur yang terpengaruh yang dikenal dengan lintas fungsional sehingga pengembangan produk yang lebih cepat dilakukan melalui kinerja simultan dari aspek yang beragam.

## Slide 94: 4. Manufacturability dan Value Engineering
Adalah aktifitas yang menolong memperbaiki desain, produksi, pemeliharaan dan penggunaan sebuah produk.
Hal ini dilakukan dengan tujuan antara lain:
a. Mengurangi kompleksitas produk.
b. Standardisasi tambahan dari komponen.
c. Perbaikan aspek fungsional produk.
d. Memperbaiki desain pekerjaan dan keamanan
pekerjaan.
e. Memperbaiki kemudahan pemeliharaan produk.
f. Desain yang tangguh

## Slide 95: D. ISU-ISU YANG BERKAITAN DENGAN DESAIN PRODUK
1. Desain yang tangguh (Robust Design)
Adalah sebuah desain yang dapat diproduksi sesuai dengan permintaan walaupun pada kondisi yang tidak memadai pada proses produksi.
2. Desain Modular (Modular Design)
Adalah bagian atau komponen sebuah produk dibagi menjadi komponen yang dengan mudah dapat ditukar atau digantikan.
3. Computer Aided Design (CAD)
Adalah penggunaan sebuah computer secara interaktif untuk mengembangkan dan mendokumentasikan suatu produk.
4. Computer Aided Manufacturing (CAM)
Adalah penggunaan teknologi informasi untuk mengendalikan mesin.

## Slide 96
5. Teknologi Virtual Realitas (Realty Virtual Technology)
Adalah bentuk komunikasi secara tampilan dimana gambar menggantikan kenyataan dan biasanya pengguna dapat menanggapi secara interaktif.
6. Analisis Nilai (Value Analysis)
Merupakan kajian dari produk sukses yang dilakukan selama proses produksi.
7. Desain yang ramah lingkungan (Environtmentally Friendly Design)
Merupakan perancangan produk yang telah memasukkan unsur kepekaan terhadap permasalahan lingkungan yang sangat luas pada proses produksi.
Cara yang bisa dilakukan antara lain dengan:
  a. Membuat produk yang dapat didaur ulang
  b. Menggunakan bahan baku yang dapat di daur ulang.
  c. Menggunakan komponen yang tidak membahayakan.
  d. Menggunakan komponen yang lebih ringan.
  e. Menggunakan energi yang lebih sedikit.
  f. Menggunakan bahan baku yang lebih sedikit.

## Slide 97: E. PERSAINGAN BERDASAR WAKTU (Time – Based Competition)
Gambar : Product Development Continum
Strategi Pengembangan Eksternal
  - Membeli Teknologi/keahlian
  - Joint Venture
  - Aliansi
Strategi Pengembangan Internal
- Pindah ke produk yang ada
- Peningkatan produk yang sekarang
- Produk baru yang dikembangkan secara internal
Internal ← Biaya Pengembangan Produk → Dibagi
Panjang ← Kecepatan Pengembangan Produk → Cepat dan atau
yang sekarang
Tinggi ← Resiko Pengembangan Produk → Dibagi

## Slide 98: F. DOKUMENTASI PRODUKSI
Gambar Perakitan (Assembly Drawing)
yaitu pandangan produk yang dilepas masing-masing komponenya biasanya melalui gambar tiga dimensi atau isometris.
2. Diagram Perakitan (Assembly Chart)
yaitu sebuah grafik sebagai jalan untuk menerangkan bagaimana komponen mengalir menjadi sub perakitan dan akhirnya menjadi produk jadi.
3. Lembar Rute (Route Sheet)
yaitu merupakan daftar operasi yang dibutuhkan untuk memproduksi komponen dengan bahan yang dirinci dalam bill of material.
4. Perintah Kerja (Work Order)
yaitu sebuah instruksi untuk membuat sejumlah kuantitas produk tertentu biasanya untuk jadwal tertentu.
5. Engineering Change Notices (ECN)
yaitu sebuah perbaikan atau perubahan dari gambar teknik atau bill of material.
6. Manajemen Konfigurasi (Configuration Management)
yaitu suatu system dimana sebuah produk direncanakan dan perubahan konfigurasi diidentifikasi secara akurat sementara pengendalian dan pertanggung jawaban suatu perubahan tetap terjaga.

## Slide 99: G. DESAIN JASA
Salah satu alasan produktifitas jasa susah diperbaiki adalah karena desain produk jasa memasukkan unsur interaksi konsumen.
Konsumen dapat berpartisipasi dalam :
1. Desain jasa, misalnya dengan spesifikasi desain dapat berupa kontrak atau penjelasan tertulis dengan foto (seperti operasi plastik atau tata rambut).
2. Pengantaran jasa seperti uji tekanan jantung atau proses melahirkan bayi.
3. Desain dan pengantaran jasa seperti konseling, pendidikan tinggi, manajemen keuangan pribadi atau menata interior.

## Slide 100
Ada teknik yang dapat diterapkan pada produk jasa untuk mengefisienkan biaya dan meningkatkan produk diantaranya :
  Penyelarasan selera (customization) yang ditunda sedapat mungkin.
  Modulirize dengan menyediakan paket-paket.
  Automatisasi atau mengurangi interaksi konsumen dengan menggunakan mesin untuk mengganti tenaga manusia.
  Moment of Truth adalah saat penting antara penyedia jasa dan konsumen yang berkesan meningkatkan atau menurunkan harapan konsumen.

## Slide 101: MANAJEMEN KUALITAS
A. Pengertian Kualitas
dapat didefinisikan sebagai kecocokan atau melebihi kebutuhan konsumen akan penggunaan produk .
Memahami kualitas produk bisa dilihat dari empat dimensi , seperti yang digambarkan berikut ini :
Gambar : Dimensi kualitas
Kualitas riset pasar
Kualitas rancangan Kualitas konsep
Kualitas spesifikasi
Teknologi
Kualitas kesesuaian Sumber daya manusia
Manajemen
Kecocokan pengguna
Kehandalan
Ketersediaan Kemampuan
Perawatan
Dukungan logistik
Ketepatan
Bidang pelayanan Kompetensi
Integritas
Sumber : Scroeder (1993, 94)

## Slide 102
Ada 3 alasan kualitas merupakan sesuatu yang penting yaitu:
  1. Reputasi perusahaan.
  2. Keandalan produk
  3. Keterlibatan global
Ada 4 kategori biaya kualitas yang disebut cost of quality yaitu:
1. Prevention cost
Biaya yang terkait dengan pengurangan komponen atau jasa yang rusak, contoh: pelatihan, program peningkatan kualitas.
2. Appraisal cost
Biaya yang dikaitkan dengan proses evaluasi produk, proses, komponen dan jasa, contoh: biaya percobaan, laboratorium, pengujian.
3. Internal failure
Biaya yang diakibatkan proses produksi yang menyebabkan kerusakan sebelum dikirim ke konsumen, contoh: rework, scrap, downtime.
4. External failure
Biaya yang terjadi setelah pengiriman produk ke konsumen, contoh: retur, biaya sosial.

## Slide 103: B. ISO (INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION)
Perusahaan yang telah go internasional, lazimnya sudah memahami bahwa produk yang dihasilkan harus memenuhi standar kualitas internasional.
Oleh karena itu dikenal standar kualitas tunggal (Single Quality Standard) yang mulai diterapkan sejak 1987 oleh ISO (International Standart Organization) yang beranggotakan 91 negara dengan mempublikasikan a series of quality standard.
1. ISO 9000 yang memfokuskan standar kualitas pada prosedur manajemen, kepemimpinan, dokumentasi secara rinci, instruksi kerja dan pelaporan.
2. ISO 9001 : terdiri dari 2.000 komponen untuk melihat kualitas.
3. ISO 14000 yangg memasukkan unsur standar manajemen lingkungan yang berisi 5 elemen dasar yaitu:
a. Manajemen lingkungan c. Evaluasi kinerja e. Penaksiran
b. Auditing d. Pelabelan siklus hidup

## Slide 104
Keuntungan dari penggunaan standar kualitas diantaranya adalah:
Citra positif dari masyarakat dan mengurangi eksploitasi pada pertanggung jawaban.
2. Pendekatan sistimatis yang bagus pada pencegahan terhadap polusi melalui minimisasi dampak ekologi pada produk dan aktifitas.
3. Memenuhi ketentuan yang berlaku dan kesempatan memperoleh keunggulan bersaing.
4. Mengurangi kebutuhan audit yang bermacam-macam.

## Slide 105: C. TQM (TOTAL QUALITY MANAGEMENT)
yaitu manajemen organisasi keseluruhan yang menjadikannya unggul dalam semua aspek produk barang dan jasa yang penting bagi konsumen.
TQM penting karena keputusan kualitas mempengaruhi setiap keputusan utama dalam manajemen operasional yang dibuat.
Adapun konsep ini sebetulnya mengacu pada 14 prinsip dari W. Edwards Deming yang kemudian dikembangkan menjadi 6 konsep program TQM yang efektif

## Slide 106: 14 Poin Deming sbb:
1. Membuat tujuan yang konsisten
2. Memimpin dalam mempromosikan perubahan.
3. Membangun kualitas pada produk, menghentikan ketergantungan pada inspeksi untuk menangkap permasalahan.
4. Membangun hubungan jangka panjang berdasarkan kinerja bukan pada harga.
5. Meningkatkan produk, kualitas, dan jasa secara terus menerus.
6. Memulai pelatihan.
Menekankan kepemimpinan.
8. Membuang rasa takut.
9. Mendobrak batasan antar
departemen.
10. Menghentikan pidato panjang
lebar pada pekerja.
11. Mendukung, membantu,
memperbaiki.
12. Mendobrak penghalang untuk
bangga atas kinerja masing-
masing.
13. Mendidikan program
pendidikan yang kuat dan
perbaikan mandiri.
14. Menempatkan orang
diperusahaan untuk bekerja
pada suatu transformasi.

## Slide 107: 6 konsep program TQM yang efektif adalah:
1. Perbaikan terus menerus, menggunakan model diantaranya:
a. PDCA (Plan Do Check Act) yaitu model dalam melakukan perbaikan terus menerus dengan merencanakan, melakukan, memeriksa , dan melakukan tindakan.
b. Six Sigma atau Kaizen yaitu menjelaskan proses dari suatu perbaikan yang tidak pernah berhenti dengan penetapan pada pencapaian tujuan yang lebih tinggi. Konsep ini banyak diterapkan di Amerika maupun Jepang.
c. Zero defect yaitu proses produk tanpa cacat yang juga digunakan untuk menjelaskan usaha perbaikan yang terus menerus. Konsep ini banyak diterapkan di Amerika Serikat.

## Slide 108
2. Pemberdayaan Karyawan
memperluas pekerjaan karyawan sehingga tanggung jawab dan kewenangan tambahan dipindahkan sedapat mungkin pada tingkat terendah dalam organisasi.
Teknik yang digunakan termasuk:
Membangun jaringan komunikasi yang melibatkan karyawan.
Membentuk penyelia yang terbuka dan mendukung.
Memindahkan tanggung jawab dari manajer dan staf pada karyawan di bagian operasi.
Membangun organisasi yang memiliki moral yang tinggi.
Menciptakan struktur organisasi formal sebagai tim dan lingkaran kualitas.

## Slide 109
3. Benchmarking
Yaitu pemilihan standar kinerja yang mewakili kinerja terbaik sebuah proses atau aktifitas.
4. Just in Time (JIT). JIT berkaitan dengan 3 hal yaitu:
a. JIT memangkas biaya kualitas
b. JIT meningkatkan kualitas
c. Kualitas yang lebih baik berarti persediaan yang lebih sedikit, serta system JIT yang lebih baik dan mudah digunakan.
5. Konsep Taguchi
Dalam konsep ini disediakan 3 hal yang bertujuan memperbaiki kualitas produk dan proses yaitu:
a. Ketangguhan kualitas (quality robustness)
b. Fungsi kerugian kualitas (quality loss function - QLF)
c. Kualitas berorientasi target (target oriented quality)

## Slide 110: 6. Pengetahuan mengenai Alat-alat TQM , yang paling umum ada 7 macam yaitu :
a. Lembar Pengecekan (Check Sheet) : Adalah formulir yang didisain untuk mencatat data.
b. Diagram Sebar (Scatter Diagram) :
Menunjukkan hubungan antar-dua perhitungan
c. Diagram Sebab Akibat (Cause and Effect Diagram) atau diagram Ishikawa atau diagram Tulang Ikan (Fish Bone Diagram) : adalah teknik skematis yang digunakan untuk menemukan lokasi yang mungkin pada permasalahan kualitas.

## Slide 111
d. Diagram Pareto (Pareto Chart) ; Adalah sebuah cara menggunakan diagram untuk mengidentifikasi masalah yang sedikit tetapi kritis tertentu dibandingkan dengan masalah yang banyak tetapi tidak penting.
e. Diagram Alir (Flow Chart) : Adalah diagram balok yang secara grafis menerangkan sebuah proses atau system.
f. Histogram : Menunjukkan cakupan nilai sebuah perhitungan dan frekuensi dari setiap nilai yang terjadi.
g. Statistical Process Control (SPC) adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengawasi standar, membuat pengukuran dan mengambil tindakan perbaikan selagi sebuah produk atau jasa sedang diproduksi.

## Slide 112: D. PENGAWASAN (INSPEKSI)
Dua masalah dasar yang berkaitan dengan inspeksi adalah Kapan dan Dimana inspeksi dilakukan, biasanya terjadi pada salah satu titik berikut :
1. Pada pabrik supplier saat sedang meproduksi
2. Di tempat penerimaan produk dari supplier
3. Sebelum dilakukan proses yang mahal dan tidak dapat dirubah.
4. Selama tahap proses produksi.
5. Saat proses akhir atau selesai.

## Slide 113
6. Sebelum produk diantar
7. Pada titik kontak konsumen.
Inspeksi terbaik selalu dilakukan pada sumbernya sehingga dikenal Inspeksi Sumber yaitu pengendalian atau pengawasan pada titik produksi atau pada pembelian pada sumbernya.
Adapun alat sederhana yang sering digunakan untuk melakukan inspeksi adalah Poka Yoke yaitu “ bebas dari kesalahan” berarti teknik yang dapat memastikan produksi sebuah produk yang baik setiap saat.

## Slide 114: 5 PROSES STRATEGI DAN PERENCANAAN KAPASITAS

## Slide 115: Proses Strategi
A. TIPE STRATEGI PROSES
Strategi proses atau transformasi adalah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa.
Tujuan strategi proses adalah untuk menemukan suatu cara membuat produk barang dan jasa yang dapat memenuhi persyaratan dari konsumen dan spesifikasi produk yang berada dalam batasan biaya serta konstrain lainnya.
Hasil dari keputusan ini berdampak pada efisiensi produksi jangka panjang, fleksibilitas, dan kualitas produk yang dihasilkan. Oleh karenanya banyak strategi perusahaan ditentukan pada saat keputusan tentang proses ini dilakukan.

## Slide 116: Ada 4 strategi proses :
1. Fokus pada proses.
2. Fokus berulang
3. Fokus pada produk
4. Mass customization

## Slide 117: Strategi Proses : Fokus pada Proses
berarti mengatur fasilitas yang digunakan untuk operasional di sekeliling proses untuk menghasilkan produksi dengan volume produksi rendah tetapi variasinya tinggi.
Dan sebagian besar perusahaan global memilih menggunakan proses ini. Istilah lain yang sering digunakan adalah “job shop”
Pada proses ini, fasilitas yang digunakan mengandung unsur biaya tinggi dengan utilitas sangat rendah.
Banyak penerapan pada usaha seperti restoran dan rumah sakit. Walaupun demikian, beberapa fasilitas dapat bekerja lebih baik dengan menggunakan peralatan yang canggih secara elektronis maupun komputerisasi.
Pada proses ini, penyajian fleksibilitas tinggi karena produk berpindah diantara proses secara sebentar-sebentar (intermittent). Setiap proses didisain untuk melaksanakan beragam aktifitas dan menghadapi perubahan yang sering terjadi, oleh karenanya disebut juga proses intermittent.

## Slide 118: Strategi Proses : Fokus Berulang
Restoran cepat saji adalah suatu contoh penggunaan modul secara berulang, dengan proses ini memungkinkan dilakukannya customizing yang lebih daripada proses kontinyu. Dengan cara itu, perusahan mendapatkan keunggulan ekonomis dimana banyak modul disiapkan.
berarti proses produksinya berorientasi pada produk yang menggunakan modul.
Modul adalah bagian atau komponen suatu produk yang telah disiapkan sebelumnya, biasanya dalam suatu proses yang kontinyu.
Lini proses berulang (repetitive process) mirip dengan lini perakitan klasik.
Penerapan secara luas pada industri perakitan baik kendaraan maupun peralatan rumah tangga (produk elektronik). Lini ini lebih terstruktur karenanya fleksibilitas kurang dibandingkan dengan fasilitas yang terfokus pada proses.

## Slide 119: Strategi Proses : Fokus pada Produk
Strategi Proses yang berfokus pada produk memiliki volume tinggi dan variasi yang rendah, yang mana fasilitas diatur sekeliling produk.
Proses ini disebut juga proses kontinyu karena mempunyai lintasan produksi yang panjang dan kontinyu.
Contoh yang menerapkan proses ini :
Pabrik-pabrik yang memproduksi barang seperti kaca, timah lembaran, lampu bohlam, minuman, baut
pada produk jasa seperti rumah sakit yang menetapkan proses penyembuhan penyakit tertentu melalui serangkaian proses panjang.
Dengan poroses seperti ini, standardisasi dan pengendalian kualitas yang efektif dapat dilakukan.
Perusahaan yang menetapkan strategi proses seperti ini biasanya fasilitas yang dimiliki membutuhkan biaya tetap yang tinggi tetapi biaya variable rendah sebagai dampak dari pemanfaatan fasilitas yang tinggi.

## Slide 120: Strategi Proses : Mass Customization
Mass customization bisa diartikan variasi yang dihasilkan sangat beragam tetapi secara ekonomis mengetahui dengan tepat apa yang diinginkan konsumen dan kapan konsumen menginginkannya.
Mass customization merupakan pembuatan produk barang dan jasa yang dapat memenuhi keinginan konsumen yang semakin unik secara cepat dan murah.
Perusahaan yang menerapkan proses ini menghadapi tantangan yang membutuhkan kemampuan operasional karena keterkaitan logistik, produksi dan penjualan semakin erat.
Para manajer operasional harus menggunakan sumber daya yang imajinatif dan agresif untuk membentuk proses yang gesit yang dapat memproduksi produk tertentu dengan cepat dan murah.

## Slide 121: Contoh strategi proses Mass customization
Industri jasa telah mulai menerapkannya, seperti jasa pelayanan telepon menyediakan pilihan caller ID, call waiting, voice mailbox, call forwarding sesuai kebutuhan konsumen.
Juga pada perusahaan yang mengadakan persediaan musik di internet yang memungkinkan konsumen memilih lagu pilihan mereka dan memasukkannya dalam sebuah CD khusus yang langsung bisa dikirim ke alamat masing-masing konsumen.
.
Salah satu persyaratan penting dalam mass customization adalah adanya ketergantungan pada desain modular. Walaupun demikian penjadwalan yang efektif dan throughput yang cepat juga diperlukan.
Dampak yang dapat terlihat adalah pada penurunan persediaan dan peningkatan tekanan pada kinerja penjadwalan dan rantai pasokan.
Strategi proses ini sulit, tetapi hampir semua organisasi menuju kesana dengan cara seperti yang ditujukkan dalam gambar berikut.

## Slide 122: Gambar : Cara mengarah pada mass customization
Fokus Berulang
Mass Costumization
Fokus pada Proses
Fokus pada Produk
Teknik Modular
Teknik Througput
Teknik Penjadwalan Efektif

## Slide 123: B. PERBANDINGAN PILIHAN PROSES PRODUKSI
Fokus Pada Proses Fokus Berulang Fokus Pada Produk Mass Customization
1. Produk :
Volume rendah Standardisasi de- Volume tinggi va- Volume dan variasi
Variasi tinggi ngan pilihan modul riasi rendah tinggi
2. Alat:
General purpose Special purpose Special purpose Flexible equipment
untuk lini perakitan
3. Tenaga Kerja:
Skill menyeluruh Sering dilatih Skill kurang menyeluruh Flexible operator
4. Instruksi kerja:
Banyak karena operasi berulang sedikit karena banyak karena
Ada perubahan mengurangi latihan standardisasi sesuai order
5. Persediaan:
Bahan baku Konsep JIT Bahan baku, WIP Konsep JIT, Out-
Dan WIP Output sesuai rendah, Output put sesuai order
Tinggi, output peramalan untuk pesanan &
Rendah disimpan
6. Throughput
Lambat dalam hitungan swiftly movement swiftly movement
Jam atau hari
7. Schedulling:
Kompleks didasarkan varia- relative simple sophisticated meng
si modul akomodir order
8. Biaya:
FC rendah FC fleksibel FC tinggi FC tinggi
VC tinggi VC rendah VC harus rendah

## Slide 124: C. ANALISIS DAN DESAIN PROSES
1. Diagram Alir (Flow Diagram)
Adalah sebuah gambar atau skema yang digunakan untuk menganalisa pergerakan orang atau bahan.
2. Pemetaan Fungsi Waktu (Time Function Mapping)
Adalah sebuah diagram alir tetapi dengan waktu ditambahkan pada sumbu horizontal. Diagram ini disebut juga pemetaan proses (process mapping) atau pemetaan fungsi waktu (time-function mapping).
Tipe analisa ini menjadikan pemakai dapat mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan seperti langkah tambahan, pengulangan, keterlambatan yang tidak perlu.
3. Diagram Proses (Process Diagram)
Adalah diagram yang menggunakan simbul, waktu, dan jarak untuk mendapatkan cara uang obyektif dan terstruktur dalam menganalisis dan mencatat aktifitas yang membentuk sebuah proses. Dengan mengidentifikasi semua operasi yang dapat menambah nilai dapat menetapkan nilai tambah total aktifitas.
4. Perencanaan Pelayanan (Service Planning)
Merupakan teknik analisis proses yang memusatkanm perhatian pada konsumen dan interaksi penyedia layanan dengan konsumennya.Aktifitas yang dilakukan memberikan permasalahan manajemen yang berbeda untuk tiap aktifitas yang berlainan.

## Slide 125: D. DESAIN PROSES PADA SEKTOR JASA
1. Matriks Proses Jasa
Untuk memahami bagaimana manajer operasional mendisain proses jasa maka digunakan matriks proses disain dalam gambar berikut.
Mass Service | Profesional Service
Service Factory | Service Shop
Degree of Customization
Rendah Tinggi
Degree of Labor
Tinggi
Rendah

## Slide 126: 2. Strategi dan Teknik untuk meningkatkan Produktifitas Jasa
Strategi Teknik Contoh
Separation Membuat struktur pelayanan Nasabah bank ke loket sesuai sehingga konsumen mengetahui transaksinya
harus kemana sesuai jasa yang
ditawarkan
Self Service Swalayan sehingga konsumen Supermarket, Departemen store
membandingkan dan evaluasi
sendiri
Postponement Customizing di saat pengantaran Menu restoran dibedakan saus
dan sentuhan akhir
Focus Pembatasan penawaran Pembatasan Menu Restoran
Modules Pilihan jasa modul Paket investasi, Peket makanan
Automation Memisahkan jasa yang dapat ATM, Internet Banking
diotomatisasi
Schedulling Penjadwalan karyawan yang Jadwal penjualan tiket selang
tepat waktu 15 menit di penerbangan
Training Menjelaskan pilihan layanan Konsultasi investasi

## Slide 127: E. PEMILIHAN ALAT DAN TEKNOLOGI
konsep Fleksibilitas yaitu kemampuan untuk merespon dengan sedikit pengorbanan waktu, biaya, nilai konsumen. Hal ini dapat diartikan peralatan yang digunakan bersifat modular, dapat dipindahkan dan murah.
1. Teknologi Produksi
Perkembangan teknologi diperlukan untuk meningkatkan produktifitas dan dapat diterapkan disemua sektor yang menghasilkan barang maupun jasa. Dalam bahasan ini akan diperkenalkan sembilan area tenologi yaitu:
a. Teknologi Mesin
Dalam era komputerisasi, diciptakan cara pengendalian mesin yang baru dengan menggunakan CHIP computer seperti CNC (computer numerical control) yaitu permesinan yang memiliki computer dan memori sendiri.
b. AIS (Automatic Identification System)
Peralatan baru dari CNC hingga ATM (automatic teller machine) dikendalikan dengan sinyal elektronik digital. Pembuatan data secara digital dilakukan melalui komputerisasi diantaranya dengan AIS (automatic identification system) yang membantu memindahkan data menjadi bentuk elektronik yang mudah untuk dimanipulasi.

## Slide 128
c. Pengendalian Proses
Adalah penggunaan teknologi informasi untuk mengendalikan proses fisik.
d. Robot
Adalah sebuah mesin yang fleksibel, memiliki kemampuan untuk mengganti tenaga manusia bekerja melalui syaraf ektronk yang menjalankan sejumlah motor dan saklar.
e. Sistem Visi
Adalah penggunaan kamera video dan teknologi dalam peran pemeriksaan.
f. ASRS (Automated Storage and Retrival System)
Adalah gudang yang dikendalikan computer yang menempatkan komponen secara otomatis dari dan menuju temmpat tertentu dalam gudang.
g. AGV (Automated Guided Vehicle)
Adalah kereta yang dipandu dan dikendalikan secara elektronik yang digunakan untuk memindahkan bahan.

## Slide 129
h. FMS (Flexible Manufacturing System)
Adalah sebuah system yang menggunakan sebuah sel kerja otomatis yang dikendalikan oleh sinyal elektronik dari sebuah computer induk.
Kelebihan dari FMS :
- Meningkatkan pemanfaatan modal
- Menurunkan biaya tenaga kerja langsung
- Mengurangi Persediaan
- Kualitas menjadi konsisten
Kekurangan FMS:
- Terbatasnya kemampuan pada perubahan produk
- Perlu perencanaan dan modal besar
- Membutuhkan persyaratan peralatan dan alat bantu.
i. CIM (Computer Integrated Manufacturing)
Adalah sebuah sistem manufaktur dimana CAD, FMS, pengendalian persediaan, gudang dan pengiriman dipadukan.
Merupakan perluasan dari FMS. FMS dan CIM mengurangi perbedaan antara produksi dengan volume rendah variasi tinggi dengan produksi dengan volume tinggi variasi rendah.
Teknologi Informasi menjadikan FMS dan CIM mengatasi meningkatnya variasi yang bersamaan dengan meningkatnya volume.

## Slide 130: 2. Teknologi di sektor jasa
Perkembangan teknologi yang cepat juga terjadi di sektor jasa, yang menyangkut peralatan diagnosa elektronik pada bengkel mobil, peralatan kesehatan, sampai peralatan yang digunakan di bandara dalam jasa penerbangan.
Contoh-contoh dampak teknologi pada industri jasa
Industri Jasa Contoh
Jasa Keungan Kartu debit, transfer via ATM, transaksi saham via internet
Pendidikan Majalah elektronik, jurnal online
Layanan umum Truk sampah otomatis, scanner bom, surat optikal,
Restoran Pesanan ke dapur via nirkabel, robot penjagal
Komunikasi TV interaktif, Penerbitan elektronik
Hotel Sistim penguncian elektronik, pendaftaran elektronik
Perdagangan grosir/ Terminal POS, e-commerce, data dengan barcode
Eceran komunikasi elektronik antara took dengan suplier
Transportasi Loket tol otomatis, system navigasi dipandu satelit
Kesehatan Sistem informasi kesahatan on line, system pengawasan pasien secara online
Penerbangan Perjalanan tanpa tiket, penjadwalan,

## Slide 131: F. PROSES REENGINEERING
Adalah proses pemikiran kembali dan mendisain ulang proses bisnis secara radikal untuk membawa peningkatan kinerja secara radikal.
Hal ini dilakukan karena kedinamisan yang ada dimana konsumen, teknologi, maupun bauran produk berubah.
Proses Reengineering yang efektif tergantung pada evaluasi ulang tujuan proses dan mendata ulang asumsi yang digunakan, ini dapat berjalan apabila proses dasar dan tujuannya dikaji ulang.
Proses Reenginering juga memusatkan perhatian pada aktifitas yang mempunyai fungsi bersilang. Karena manajer sering bertanggung jawab pada fungsi “khusus” aktifitas yang melintas dari satu fungsi ke fungsi lain dapat diabaikan.
Yang penting proses ini memusatkan perhatian pada perbaikan dalam hal biaya, waktu dan nilai konsumen.

## Slide 132: Perencanaan Kapasitas
KAPASITAS
Kapasitas dapat diartikan sebagai hasil produksi atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu.
Menurut pembagian waktu, kapasitas dibedakan :
Kapasitas jangka panjang dengan durasi lebih dari 1 tahun, merupakan fungsi penambahan fasilitas dan peralatan yang dimiliki.
Kapasitas jangka menengah dengan durasi 3 hingga kurang dari 1 tahun, yang dapat dengan menambahkan peralatan, karyawan, jumlah shift, subkontrak juga persediaan.
Kapasitas jangka pendek biasanya sampai dengan 3 bulan, biasanya sulit diubah sehingga menggunakan kapasitas yang sudah ada.

## Slide 133
Kapasitas Desain
Adalah output maksimum system secara teoritis dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam satu tingkatan tertentu seperti jumlah yang diproduksi per minggu, per bulan, per tahun.
Sebagian besar organisasi beroperasi dibawah kapasitas desain sekitar 82 % karena kesadaran bahwa operasi dapat lebih efisien bila sumber daya tidak digunakan sampai batas maksimum.
Kapasitas Efektif
Adalah kapasitas yang diharapkan dapat dicapai oleh sebuah perusahaan dengan bauran produk, metode penjadwalan, pemeliharaan, dan standar kualitas yang diberikan.
Dua pengukuran kinerja system adalah Utilisasi yaitu persentase kapasitas desain yang sesungguhnya telah dicapai, serta Efisiensi yaitu persentase kapasitas efektif yang sesunguhnya telah dicapai

## Slide 134: PERTIMBANGAN KAPASITAS
Ada 4 pertimbangan khusus untuk integrasi strategi dan investasi berkaitan dengan kapasitas yaitu :
1. Peramalan permintaan harus akurat.
Sebuah peramalan yang akurat merupakan hal paling utama bagi keputusan kapasitas, manajemen harus mengetahui produk mana yang sedang ditambahkan dan mana yang sedang dihentikan , begitu juga volume yang diharapkan.
2. Memahami teknologi dan peningkatan kapasitas.
Volume ditentukan dengan peninjauan ulang pada beberapa alternative saja dan teknologi juga ikut menentukan kapasitas.
3. Menentukan tingkat operasi yang optimum (volume)
Sering ditentukan dengan istilah skala ekonomis dan disekonomis.
4. Membangun untuk perubahan
Manajer operasi membangun fleksibilitas dalam fasilitas dan peralatan, dan mengadakan sensitivitas keputusan dengan menguji beberapa skenario.

## Slide 135: Mengelola Permintaan Walaupun peramalan sudah baik, kadang terdapat ketidakcocokan permintaan dan kapasitas sehingga bisa terjadi permintaan melebihi kapasitas atau sebaliknya kapasitas melebihi permintaan . Oleh karena itu ada taktik untuk menyesuaikan kapasitas dengan permintan yaitu dengan:
1. mengubah staff yang ada dengan menambah atau mengurangi
2. menyesuaikan peralatan dan proses dengan membeli , menjual atau
menyewa.
3. memperbaiki metode untuk meningkatkan hasil
4. mendisain ulang produk untuk meningkatkan hasil produksi
Perencanaan kapasitas
Perencanaan kapasitas membutuhkan dua tahap,
tahap pertama permintaan di masa yang akan datang diramalkan dengan model tradisional seperti konsep statistic,
tahap kedua peramalan digunakan untuk menentukan kapasitas serta peningkatan ukuran untuk setiap penambahan kapasitas.
Cara untuk menetapkan kapasitas yang harus dimiliki oleh sebuah fasilitas agar mendapatkan keuntungan adalah Analisis Titik Impas.

## Slide 136: ANALISIS TITIK IMPAS
Merupakan cara untuk menetapkan kapasitas yang harus dimiliki oleh sebuah fasilitas untuk mendapatkan keuntungan.
Tujuan analisis ini adalah untuk menemukan sebuah titik dalam unit dan satuan nilai uang , dimana biaya = pendapatan.
Titik tersebut disebut titik impas, perusahaan harus beroperasi di atas tingkat ini untuk mencapai keuntungan.
Asumsi:
Asumsi yang mendasari analisis titik impas adalah biaya dan pendapatan ditunjukkan sebagai garis lurus sehingga berbentuk fungsi linear.

## Slide 137: Pendekatan Grafik
TR (Total Revenue)
TC (Total Cost)
FC (Fixed Cost)
Volume
Biaya
0

## Slide 138: Pendekatan Aljabar
Rumus yang berkaitan dengan titik impas adalah:
BEP x = Titik impas dalam unit
BEP rp = Titik impas dalam rupiah
P = Harga per unit
x = Jumlah unit yang diproduksi
TR = Pendapatan total Px
F = Biaya tetap
V = Biaya variable per unit
TC = Biaya total = F + Vx
Titik impas terjadi saat : TR = TC atau Px = F + Vx

## Slide 139
F
BEP x = --------
P – V
F F F
BEP rp = BEPx. P = -------- P = ------------- = ------------
P – V (P – V) / P 1 – (V/P)
Laba = TR – TC
= Px – ( F + Vx) = Px – F – Vx
= ( P – V )x – F
Biaya Tetap Total
Titik impas dalam unit = ---------------------------------
Harga jual – Biaya Variabel
Biaya Tetap Total
Titik Impas dalam mata uang = ----------------------------
Biaya Variabel
1 - --------------------
Harga Jual

## Slide 140: Kasus Produk Tunggal:
Contoh: PT X memiliki biaya tetap = Rp 1.000.000,- Biaya tenaga kerja Rp 12.500,- per unit Biaya Bahan Baku Rp 7.500,- per unit , Harga jual Rp 40.000,- per unit.
Maka :
Rp 1.000.000,-
BEP x = ------------------------------------------------- = 50 unit
Rp 40.000,- - (Rp 12.500,- + Rp 7.500,-)
Rp 1.000.000,-
BEP rp = --------------------------------------- = Rp 2.000.000 ,-
(Rp 12.500,- +Rp 7.500,-)
1 - -------------------------------
Rp 40.000,-

## Slide 141: Kasus Multi produk
Hampir mirip kasus produk tunggal tetapi dengan rumus :
F
BEP rp = -----------------------
Σ [(1-Vi/Pi) x Wi]
Dimana :
V = biaya variable per unit
P = harga per unit
F = biaya tetap
W = persentase setiap produk dari total penjualan
i = masing-masing produk

## Slide 142: Contoh:
Biaya tetap sebuah rumah makan adalah Rp 35.000.000,- per bulan
Produk Harga/unit Biaya variabel Perkiraan penjualan
tahunan (unit)
A Rp 29.500,- Rp 12.500,- 7.000
B 8.000,- 3.000,- 7.000
C 15.000,- 4.700,- 5.000
D 7.500,- 2.500,- 5.000
E 28.500,- 10.000,- 3.000

## Slide 143: Penyelesaian menggunakan pembobotan :
Produk Pi Vi Vi/Pi 1-Vi/Pi Penjualan Wi (1-Vi/Pi) Wi
Tahunan
A 29.500 12.500 0,42 0,58 206.500.000 0,446 0,259
B 8.000 3.000 0,38 0,62 56.000.000 0,121 0,075
C 15.000 4.700 0,30 0,70 77.500.000 0,167 0,117
D 7.500 2.500 0,33 0,67 37.500.000 0,081 0,054
E 28.500 10.000 0,35 0,65 85.500.000 0,185 0,120
---------------- --------
Total 463.300.000 0,625
Rp 35.000.000,- x 12
BEP rp = ----------------------------- = Rp 672.000.000,- per tahun
0,625
Jika 1 tahun = 52 minggu, 1 minggu = 6 hari, maka 1 tahun = 312 hari
Rp 672.000.000,-
Jadi BEP rp = ---------------------- = Rp 2.153.846,20
312
WiA x BEP rp 0,446 x Rp 2.153.846,20
Kapasitas penjualan Produk A per hari = ----------------- = ------------------------------ = 33 unit
PiA Rp 29.500,-

## Slide 144: STRATEGI LOKASI
Lokasi menentukan prestasi , merupakan ungkapan yang cukup tepat untuk segala jenis kegiatan, demikian pula untuk kegiatan bisnis di sektor barang maupun jasa.
Dengan demikian strategi lokasi adalah hal yang tidak dapat diabaikan oleh perusahaan, mengapa demikian ?
Banyak alasan yang mendasarinya diantaranya sektor barang memerlukan lokasi untuk melakukan kegiatan pembuatan produk barang tersebut atau tempat memproduksi (pabrik) sedangkan untuk sektor jasa memerlukan tempat untuk dapat memberikan pelayanan bagi konsumen.

## Slide 145: Faktor-faktor Pertimbangan Lokasi
A. PENTINGNYA LOKASI
Salah satu keputusan yang paling penting yang dibuat oleh perusahaan adalah dimana mereka akan menempatkan kegiatan operasional mereka, maka keputusan yang harus diambil selanjutnya oleh manajer operasional adalah strategi lokasi.
Sejumlah perusahaan di dunia melakukannya mengingat lokasi untuk operasional sangat mempengaruhi biaya, baik biaya tetap maupun biaya variable. Lokasi sangat mempengaruhi resiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan.
Pilihan-pilihan yang ada dalam lokasi meliputi:
1. Tidak pindah, tetapi meluaskan fasilitas yang ada
2. Mempertahankan lokasi yang sekarang, selagi menambah fasilitas lain di tempat lain
3. Menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain
Pada umumnya keputusan lokasi merupakan keputusan jangka panjang, susah sekali untuk direvisi, mempunyai efek pada biaya tetap maupun variable seperti biaya transportasi, pajak, upah, sewa dan lain-lain.
Dengan kata lain tujuan strategi lokasi adalah mamaksimumkan manfaat lokasi bagi perusahaan.

## Slide 146: B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LOKASI
Secara umum perusahaan dalam melaksanakan strategi lokasi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Produktifitas Tenaga Kerja Karyawan merupakan input paling penting bagi perusahaan, sehingga tingkat produktifitas tenaga kerja sangat menentukan keberhasilan atau kesuksesan perusahaan. Berkaitan dengan strategi lokasi maka banyak perusahaan mempertimbangkan factor seberapa produktifitas tenaga kerja di beberapa alternative lokasi yang dipertimbangkan. Dan yang menarik bagi manajemen adalah kombinasi diantara produktifitas tenaga kerja dan tingkat upah tenaga kerja.
2. Nilai Tukar dan Resiko Mata Uang
Walaupun tingkat upah dan produktifitas tenaga kerja membuat sebuah Negara terlihat ekonomis, tetapi nilai tukar mata uang suatu Negara terhadap mata uang negara lain yang tidak menguntungkan dapat mengeliminir penghematan yang telah dilakukan. Dan kadang-kadang perusahaan dapat mengambil keuntungan dari nilai tukar yang menguntungkan dengan memindahkan lokasi atau mengekspor produknya ke Negara lain.
Dengan demikian fluktuasi mata uang mengandung unsure resiko yang cukup signifikan untuk dipertimbangkan dalam strategi lokasi.

## Slide 147
3. Biaya
Biaya yang terkadung dalam lokasi ada dua macam yaitu pertama adalah biaya nyata (tangible cost)yang dapat dihitung atau langsung dikenali secara tepat, meliputi antara lain: biaya pelayanan umu, tenaga kerja, bahan mentah, pajak, penyusutan, dan biaya lainnya. Sedangkan yang kedua adalah biaya tidak nyata (intangible cost) lebih sulit ditentukan,, meliputi kualitas pendidikan, sikap calon karyawan, standar hidup dan lain-lain yang dapat mempengaruhi proses rekrutmen.
4. Sikap
Sikap dari pemerintah pusat, wilayah maupun daerah terhadap kepemilikan swasta, penetapan zona, polusi, stabilitas tenaga kerja dan juga pola kepemimpinan. Dan tidak kalah penting adalh budaya masryarakat di lokasi tersebut.
5. Kedekatan dengan Pasar
Banyak perusahaan yang secar sengaja memilih lokasi operasionalnya dekat dengan konsumen seperti usaha restoran, salon, toko kelontong, yang menyadari bahwa kedekatandengan pasar merupakan factor utama keberhasilan usaha mereka. Deikian pula untuk uasah amanufaktur ada yang memilih lokasi dekat dengan konsumennya karena mahalnya biaya transportasi jika harus berada dio lokasi yang berjauhan.

## Slide 148
6. Kedekatan dengan Suplier
Penempatan lokasi yang dekat dengan pemasok dan bahan mentah disebabkan oleh:
    - Bahan baku mudah rusak
    - Biaya transportasi mahal
    - Jumlah produk yang banyak.
Contoh banyak diterapkan pada pabrik semen, pengolahan ikan, produsen biji baja dan besi.
7. Kedekatan dengan Pesaing (Clustering)
Sepertinya agak mengherankan banyak usaha yang menempatkan lokasi operasionalnya yang dekat dengan pesaing. Akan tetapi saat ini kecenderungannya demikian dengan istilah clustering yaitu lokasi berdekatan para perusahaan yang saling bersaing, yang sering disebabkan oleh adanya informasi, bakat, modal proyek, atau sumber daya alam yang berlimpah di suatu daerah.
Tidak hanya usaha manufacturing seperti dibangunnya kawasan industri saja tetapi dalam bidang jasa juga ada misalnya pada pembangunan pusat perdagangan eletronik, pusat perdagangan tekstil dan lain-lain

## Slide 149: C. KEPUTUSAN LOKASI UNTUK PERUSAHAAN YANG BEROPERASI SECARA GLOBAL
Keputusan lokasi bagi perusahaan uyang beroperasi secara global dimulai dari mempertimbangkan berbagai faktor untuk memilih Negara, dilanjutkan untuk memilih wilayah sampai memilih tempat.
Adapun berbagai faktor tersebut diantaranya adalah
1. Keputusan Pemilihan Lokasi Negara
Adapun faktor yang dipertimbangkan :
a. Resiko politik yang dihadapi, peraturan yang ada, sikap pemerintah, serta insentif pemerintah.
b. Permasalahan budaya dan ekonomi , termasuk budaya korupsi
c. Lokasi pasar karena produk yang telah dibuat harus dapat diserap oleh pasar agar keberlangsungan perusahaan dapat terjamin.
d. Ketersediaan tenaga kerja, upah buruh, produktifitas, karena unsur tenaga kerja adalah sangat penting bagi perusahaan.
e. Ketersediaan pasokan, komunikasi dan energi, hal ini disebabkan ketergantungan perusahaan pada hal-hal tersebut karena tanpa bahan baku, komunikasi maupun energi maka perusahaan tidak dapat beroperasi.
f. Resiko nilai tukar mata uang, karena mata uang dari suatu Negara yang sangat fuktuatif akan berdampak sangat signifikan bagi kegiatan bisnis.

## Slide 150
2. Keputusan Pemilihan Lokasi Daerah (Region)
Faktor yang dipertimbangkan diantaranya :
a. Keinginan perusahaan
b. Segi-segi yang menarik dari wilayah tersebut (budaya, pajak, iklim)
c. Ketersediaan tanaga kerja, upah serta sikap terhadap serikat kerja
d. Biaya dan ketersediaan pelayanan umum.
e. Peraturan mengenai lingkungan hidup.
f. Insentif dari pemerintah.
g. Kedekatan dengan bahan baku dan konsumen.
h. Biaya tanah dan pendirian bangunan.
3. Keputusan Lokasi untuk memilih tempat (site)
Faktor yang dipertimbangkannya :
a. Ukuran dan biaya lokasi
b. Sistem transportasi udara, kereta, jalan bebas maupun jalur laut.
c. Pembatasan daerah.
d. Kedekatan dengan jasa / pasokan yang dibutuhkan.
e. Permasalahan dampak lingkungan.

## Slide 151: D. STRATEGI LOKASI USAHA SEKTOR JASA
Perusahaan yang bergerak di sektor jasa dalam menentukan lokasi mendasarkan pada volume dan revenue yang mungkin didapatkan dengan memperhatikan komponen-komponen diantaranya adalah:
151
1. Daya beli konsumen di area lokasi tersebut.
2. Jasa dan citra yang cocok dengan kondisi demografis konsumen di area lokasi.
3. Persaingan di area lokasi
4. Kualitas Persaingan.
5. Keunikan lokasi yang dimiliki perusahaan dsan pesaingnya.
6. Kualitas fisik dari fasilitas dan bisnis sekitar area lokasi.
7. Kebijakan operasional perusahaan.
8. Kualitas manajemen.

## Slide 152: Metode Evaluasi Alternatif Lokasi
A. FAKTOR PEMERINGKATAN LOKASI
Adalah sebuah metode penentuan lokasi yang mementingkan adanya obyektifitas dalam proses mengenali biaya yang sulit untuk dievaluasi. Faktor yang dipertimbangkan factor baik yang kualitatif maupun kuantitatif dianalisis dengan cara mengkuantifisir semua factor.
Metode ini bisa diterapkan untuk factor-faktor yang secara umum digunakan untuk memilih lokasi, maupun factor-faktor yang dipertimbangkan untuk memilih Negara, wilayah, tempat bagi pemilihan lokasi untuk perusahan global.
Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Membuat daftar faktor yang berhubungan yang sering disebut factor kunci sukses (Critical Success Factors – CSFs)
2. Buat pembobotan untuk setiap faktor yang telah ditetapkan pada langkah 1. yang besar kecilnya tergantung signifikansinya bagi perusahaan.
3. Buat skala penilaian untuk tiap faktor (contoh 1-10, atau 1-100)
4. Menetapkan beberapa alternative lokasi yang dinominasikan
5. Beri penilaian untuk setiap alternative lokasi pada setiap faktor dengan menggunakan skala penilaian pada langkah 3.
6. Analisis tiap faktor dengan mengalokan bobot untuk tiap faktor dengan penilaian, dan jumlahkan hasilnya.
7. Berikan rekomendasi berdasarkan nilai poin maksimal sesuai hasil yang didapatkan pada langkah 6.

## Slide 153
Contoh:
Ada sebuah perusahaan yang beroperasi secara global mencoba menganalisis beberapa alternative Negara untuk dijadikan nominasi lokasi anak cabang perusahaannya di luar negeri.
Adapun data dan perhitungannya adalah sebagai berikut:
Critical success factor Bobot Nilai(1-10) Nilai x Bobot
Negara Negara
A B C A B C
Teknologi 0.15 8 7 6 1,2 1,05 0,9
Tingkat Pendidikan 0.2 7 8 7 1,4 1,6 1,4
Aspek Politik/Hukum 0.15 6 6 7 0,9 0,9 1,05
Aspek Sosial Budaya 0.2 8 9 8 1,6 1,8 1,6
Aspek Ekonomi 0.3 7 6 8 2,1 1,8 2,4
----- ----- -----
Jumlah 6,2 7,15 7,35
Nilai maksimal adalah 7,35 yaitu Negara C sehingga direkomendasikan untuk dipilih sebagai Negara untuk lokasi pembuka anak cabang di luar negeri.

## Slide 154: B. ANALISIS PULANG POKOK (BREAK EVEN ANALYSIS)
Merupakan sebuah analisis biaya-volume produksi untuk membuat perbandingan ekonomis alternative lokasi.
Data yang diperlukan adalah biaya baik biaya tetap maupun biaya variable, sedangkan analisanya dapat dilakukan secara matematis maupun grafis. Akan tetapi pendekatan grafis memiliki kelebihan karena memberikan rentang jumlah volume dimana lokasi dapat dipilih.
Adapun langkah dalam melakukan analisa pulang pokok adalah:
1. Tentukan semua biaya yang berkaitan dengan alternative lokasi yang dijadikan nominasi baik berupa biaya tetap maupun biaya variable
2. Buat dalam bentuk grafis semua data biaya yang telah dikumpulkan pada langkah 1 menggunakan gambar dua dimensi dengan biaya pada sumbu vertikal dan volume pada sumbu horizontal.
3. Pilih lokasi yang memiliki biaya total paling rendah untuk jumlah produksi yang diharapkan.

## Slide 155
Contoh: cara matematis.
Sebuah perusahaan yang memproduksi suatu barang mempertimbangkan tiga lokasi untuk didirikan pabrik baru. Studi yang telah dilakukan menghasilkan data sebagai berikut:
Harga jual = Rp 120.000,- jumlah produksi paling ekonomis = 2.000 unit per tahun
Lokasi Biaya tetap Biaya variable Biaya Total
F per unit (V) TC = F + Vx
X Rp 30.000.000,- Rp 75.000,- 30.000.000 + (75.000x2.000)
= Rp 180.000,-
Y Rp 60.000.000,- Rp 45.000,- 60.000.000 + (45.000x2.000)
= Rp 150.000.000,-
Z Rp 110.000.000,- Rp 25.000,- 10.000.000 + (25.000x2.000)
= Rp 160.000.000,-
Jadi dengan jumlah produksi yang diharapkan 2.000 unit maka Lokasi Y yang memberikan biaya paling kecil, direkomendasikan untuk dipilih. Cara yang dilakukan tersebut adalah

## Slide 156
110
60
30
Biaya Rendah Biaya Rendah Biaya Rendah
500 1000 1500 2000 2500 3000 unit
X
Y
Z
X
Y
Z
Biaya Tahunan
Dari gambar terlihat:
Pada Volume 1.000 unit biaya X dan Y sama
Pada Volume 2.500 unit biaya Y dan Z sama
Jika volume < 1.000 unit biaya terendah X
Jika volume > 1.000 unit dan < 2.500 unit biaya terendah Y
Jika Volume > 2.500 unit biaya terendah Z
Jadi pada produksi 2.000 unit biaya terendah Y

## Slide 157: C. METODE PUSAT GRAFITASI (CENTER OF GRAVITATION METHOD)
Merupakan sebuah teknik matematis yang digunakan untuk menemukan lokasi yang paling baik untuk suatu titik distribusi tunggal yang melayani beberapa toko atau daera. Metode ini memperhitungkan jarak lokasi pasar, jumlah barang yang dikirim dan biaya pengiriman.
Langkah menggunakan metode ini adalah sebagai berikut:
1. Tetapkan jumlah barang yang dikirim dari lokasi ke gudang distribusi (yang akan dicari lokasinya) tiap periode tertentu
2. Buka peta, tentukan suatu tempat sebagai titik origin (0,0)
3. Tempatkan lokasi-lokasi pasar yang dilmiliki perusahaan pada suatu system koordinat dengan titik origin sebagai dasar.
4. Tentukan koordinat gudang distribusi dengan rumus:
Σ d ix Qi
Koordinat x pusat gravitasi = ----------------
Σ Qi
Σ d iy Qi
Koordinat y pusat gravitasi = ----------------
Σ Qi
Dimana d ix = koordinat x lokasi i
d iy = koordinat y lokasi i
Qi = Jumlah barang yang dipindahkan ke atau dari lokasi i

## Slide 158
Contoh:
Perusahaan retailer mempunyai empat toko akan menentukan lokasi gudang distributornya dengan data sebagia berikut:
Toko Koordinat Jumlah barang yang dikirim per
periode
D (30 ; 120) 2.000 unit
E (90 ; 110) 1.000 unit
F (130 ; 130) 1.000 unit
G (60 ; 40) 2.000 unit
30x2.000)+(90x1.000)+(130x1.000)+(60x2.000)
Koordinat X = ---------------------------------------------------------------- = 66,7
2.000 + 1.000 + 1.000 + 2.000
(120x2.000)+(110x1.000)+(130x1.000)+(40x2.000)
Koordinat Y = ---------------------------------------------------------------- = 93,3
2.000 + 1.000 + 1.000 + 2.000

## Slide 160: D. MODEL TRANSPORTASI (TRANSPORTATION METHOD)
Merupakan sebuah teknik untuk menyelesaikan masalah sebagai bagian dari pemograman linear. Tujuan model transportasi adalah menetapkan pola pengiriman terbaik dari beberapa titik pemasok (supplier) ke beberapa titik permintaan pabrik (tujuan) sedemikian rupa sehingga meminimalkan biaya produksi dan transportasi total.
Langkah untuk mengguinakan model transportasi adalah sebagai berikut
1. Buat baris untuk masing-masing pemasok dan kolom untuk masing masing pabrik (tujuan).
2. Tambahkan baris untuk permintaan dan kolom untuk kapasitas kemudian isi nilainya
3. Tiap sel masukkan biaya transportasi per unitnya.
4. Buatlah penyelesaian dengan system coba-coba dengan mempertimbangkan data permintaan dan kapasitas.

## Slide 161: Contoh: Suatu perusahaan mempunyai 2 pemasok dan 3 pabrik akan menentukan biaya transportasi yang minimal, datanya adalah:
Suplayer | Pabrik 1 | Pabrik 2 | Pabrik 3 | Kapasitas
A |  |  |  | 400
B |  |  |  | 500
Permintaan | 200 | 400 | 300 | 900
5,0
6,0
5,4
7,0
4,6
6,6
Suplayer | Pabrik 1 | Pabrik 2 | Pabrik 3 | Kapasitas
A | 200 |  | 200 | 400
B |  | 400 | 100 | 500
Permintaan | 200 | 400 | 300 | 900
5,0
7,0
6,0
4,6
5,4
6,6

## Slide 162
Biaya 200x5 = 1.000 400x4,6=1.840 200x5,4 = 1.080
100x6,6 = 660
1.740
Total Biaya 1000 + 1.840 + 1.080 + 660 = 4.580

## Slide 163: E. METODE PEMILIHAN LOKASI UNTUK INDUSTRI JASA:
1. Perhotelan
Metode regresi telah banyak digunakan untuk menyelesaikan persoalan pemilihan lokasi dengan menggunakan sejumlah variable yang diramalkan. Dimulai dengan proses pemilihan dengan menguji sejumlah variable bebas dan mencoba untuk menemukan variable mana yang memiliki korelasi tertinggi dengan keuntungan yang diprediksikan yang merupakan variable terikat.
Variabel bebas yang memungkinkan diantaranya adalah:
a. Jumlah kamar hotel di daerah sekitar hotel
b. Harga rata-rata sewa
c. Variabel yang menghasilkan permintaan seperti adanya perkantoran atau rumah sakit atau tempat bisnis maupun rekreasi
d. Variabel demografi seperti populasi
e. Tingkat pengangguran
f. Jumlah hotel yang ada
g. Karakteristik fisik seperti kemudahan transportasi.

## Slide 164: 2. Telemarketing
Aktivitas perkantoran dan industri yang tidak lagi memerlukan kontak langsung secara tatap muka dengan konsumen dimungkinkan dengan adanya peralatan seperti telepon maupun penjualan melaui internet. Dalam hal ini variabel tradisional seperti yang telah dibahas sebelumnya menjadi tidak relevan. Pergerakan informasi secara elektronis begitu baik maka biaya tenaga kerja dan ketersediaan tenaga kerja adalah hal penting yang menentukan lokasi.
Perubahan criteria lokasi juga dapat mempengaruhi berbagi jenis bisnis yang lain, contohnya di suatu tempat yang beban pajaknya lebih kecil memiliki keunggulan dari lokasi lain Begitu juga yang terjadi pada perusahaan penyedia jasa e-mail, pembuat software telecommuting, perusahaan pengguna konferensi video, pembuat alat elektronik untuk perkantoran, perusahaan pengiriman barang.

## Slide 165: 3.Sistim Informasi Geografis (Geographic Information System = GIS)
Merupakan suatu alat penting untuk membantu perusahaan membuat keputusan analitis yang berhasil, yang berkaitan dengan lokasi.
Ritel, bank, pompa bensin, merupakan contoh usaha yang dapat menggunakan file yang telah diberikan kode secara geografis dari GIS muntuk melakukan analisa demografis.
GIS digunakan untuk menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi yang mencakup lima elemen untuk setiap tempat yaitu:
1. Daerah pemukiman. 4. Kejahatan kriminal
2. Toko eceran 5. Pilihan transportasi
3. Pusat kebudayaan dan hiburan
Contoh banyak diterapkan pada developer gedung perkantoran komersial untuk memilih kota-kota mana yang akan dibangun sebagai kota masa depan.
Contoh lain pada perusahaan penerbangan menggunakan GIS untuk mengidentifikasi bandara mana yang paling efektif untuk melakukan jasa landasan, sehingga informasi ini dapat digunakan untuk penjadwalan, dan menentukan lokasi pembelian bahan bakar dan makanan.

## Slide 166: 6 Tipe Strategi Layout

## Slide 167: Tipe Strategi Layout
A. PENGERTIAN LAYOUT
Layout atau tata letak merupakan satu keputusan yang menentukan efisiensi berdampak pada kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas lingkungan kerja, kontak konsumen dan citra perusahaan.
Layout harusmempertimbangkan bagaimana cara mencapai :
1. Pemanfaatan lebih tinggi atas ruang, fasilitas dan tenaga kerja.
2. Perbaikan aliran informasi, barang atau tenaga kerja.
3. Meningkatkan moral kerja dan kondisi keamanan yang lebih baik
4. Meningkatkan interaksi perusahaan dengan konsumen.
5. Peningkatan fleksibilitas.

## Slide 168: B. TIPE LAYOUT
Ada 6 (enam) pendekatan layout , yaitu:
1. Layout dengan posisi tetap, memerlukan tempat luas seperti pembuatan jalan layang maupun gedung.
2. Layout berorientasi pada proses, produksi dengan volume rendah dan variasi tinggi “job shop”
3. Layout perkantoran, bagaimana menempatkan tenaga kerja, peralatan kantor, dan ruangan kantor yang melancarkan aliran informasi.
4. Ritel layout, penempatan rak dan pemberian tanggapan atas perilaku konsumen.
5. Layout gudang, mengefisienkan ruang penyimpanan dan system penanganan bahan dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangannya.
6. Layout berorientasi produk, pemanfaatan tenaga kerja, mesin yang terbaik dalam produksi yang kontinyu atau berulang.

## Slide 169
Layout yang efektif adalah:
1. Peralatan penanganan bahan
2. Kapasitas dan persyaratan luas ruangan
3. Lingkungan hidup dan estetika
4. Aliran informasi
5. Biaya perpindahan antar wilayah kerja yang berbeda

## Slide 170: C. LAYOUT POSISI TETAP (FIXED POSITION LAYOUT)
Masalah yang dihadapi dalam layout posisi tetap adalah bagaimana mengatasi kebutuhan layout proyek yang tidak berpindah atau proyek yang menyita tempat yang luas (seperti pembuatan jalan layang, gedung).
Teknik layout posisi tetap tidak dikembangkan dengan baik dan kerumitannya bertambah disebabkan oleh 3 faktor yaitu:

## Slide 171
Tempatnya yang terbatas
Setiap tahapan berbeda pada proses produksi
Volume bahan yang dibutuhkan sangat dinamis
Misalnya pada proyek pembuatan jalan layang maka pembuatan konstruksi besi dilakukan di luar lokasi setelah jadi tinggal melakukan penanamannya di lokasi proyek

## Slide 172: D. LAYOUT BERORIENTASI PROSES (PROCESS ORIENTED LAYOUT)
Layout yang berkaitan dengan proses produksi bervolume rendah dan variasi tinggi.
Merupakan layout yang paling tepat untuk pembuatan produk yang melayani konsumen dengan kebutuhan berbeda-beda. setiap produk dalam kelompok kecil melalui urutan operasi yang berbeda, tiap produk atau pesanan yang sedikit diproduksi dengan memindahkannya dari satu departemen ke departemen lain dalam urutan yang tertentu dari tiap produk. Contoh yang tepat adalah pada rumah sakit atau klinik.
Kelebihan adanya fleksibilitas peralatan dan penugasan tenaga kerja.
Kelemahan Waktu produksi jadi lama karena butuh waktu lama untuk berpindah dalam system karena sulitnya penjadwalan, perubahan penyetelan mesin, keunikan penanganan bahan. membutuhkan operator yang trampil dan persediaan barang setengah jadi menjadi lebih tinggi karena ketidakseimbangan proses produksi. Pada akhirnya kebutuhan modal akan semakin banyak

## Slide 173: E. LAYOUT PERKANTORAN (OFFICE LAYOUT)
Hal yang membedakan antara layout kantor dan pabrik adalah pada kepentingan informasi. Cara penyelesaian layout kantor menggunakan analisa diagram hubungan (relationship chart) contohnya adalah:
Suatu kantor memiliki 9 ruangan yaitu :
  1. Direktur 6. Pusat arsip
  2. Direktur teknologi 7. Lemari peralatan
  3. Ruang para insinyur 8. Peralatan fotokopi
  4. Sekretaris 9 Gudang
  5. Pintu masuk kantor

## Slide 174
Penempatan satu ruang dengan ruang lainnya dilakukan dengan cara memberikan nilai yaitu:
Nilai Kedekatan :
A Absolutely necessary (Sangat perlu) O Ordinary Ok (Boleh)
E Especially important (Sangat penting) U Unimportant (Tidak penting)
I Important (Penting) X Not desirable (Tidak perlu)
Pada layout ini ada dua kecenderungan yang perlu diperhatikan yaitu:
1. Teknologi seperti telepon seluler, fax, internet, laptop PDA menyebabkan layout perkantoran menjadi makin fleksibel dengan memindahkan informasi secara elektronik.
2. Virtual company menciptakan kebutuhan dinamis akan ruang dan jasa.
Kedua macam kecenderungan ini mengakibatkan kebutuhan karyawan lebih sedikit berada di kantor.

## Slide 175: F. LAYOUT USAHA ECERAN (RITEL LAYOUT)
Pendekatan yang berkaitan dengan aliran pengalokasian ruang dan merespon pada perilaku konsumen.
Didasarkan pada ide penjualan dan keuntungan bervariasi kepada produk yang menarik perhatian konsumen.
Tujuan utama dari layout ini adalah “memaksimalkan keuntungan luas lantai per kaki persegi”. Disamping itu ada juga konsep yang masih diperdebatkan yaitu Biaya Slotting (Slotting Fees) yaitu biaya yang dibayar produsen untuk menempatkan produk mereka pada rak di rantai ritel atau supermarket.
Disamping itu ada juga pertimbangan–pertimbangan lain yang disebut dengan “service scapes” yang terdiri dari tiga elemen yaitu:
    1. Kondisi yang berkenaan dengan lingkungan
    2. Tata letak yang luas dan mempunyai fungsi
    3. Tanda-tanda, simbol dan patung

## Slide 176: 5 ide yang dapat dimanfaatkan dalam pengaturan toko yaitu:
Tempatkan barang-barang yang sering dibeli di sekitar batas luar toko
Gunakan lokasi yang strategis untuk produk yang menarik dan mempunyai nilai keuntungan besar seperti kosmetika, asesories.
Distribusikan “produk kuat” yaitu yang menjadi alasan utama para pengunjung berbelanja, pada kedua sisi lorong dan letakkan secara tersebar untuk bisa dilihat lebih banyak konsumen.
Gunakan lokasi ujung lorong karena memiliki tingkat pertontonan yang tinggi
Sampaikan misi toko dengan memilih posisi yang menjadi penghentian pertama bagi konsumen.

## Slide 177: G. LAYOUT GUDANG (WAREHOUSE LAYOUT)
Disain yang meminimalkan biaya total dengan mencapai paduan antara luas ruang dan penanganan bahan.
Manajemen bertugas mamaksimalkan tiap unit luas gudang yaitu mamanfaatkan volume penuhnya sambil mempertahankan biaya penanganan bahan yang rendah.
Biaya penanganan bahan adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan transportasi barang yang masuk, penyimpanan dan bahan keluar, meliputi : peralatan, tenaga kerja, bahan, biaya pengawasan, asuransi, penyusutan.
Layout gudang yang efektif meminimalkan kerusakan bahan di gudang. Manajemen gudang yang modern menggunakan ASRS (Automated Stirage Retrieval System).
Ada 3 konsep yang dikenal dalam layout gudang yaitu:
    1. Cross Docking
    2. Random Stocking
    3. Customizing

## Slide 178
1. Cross Docking
Cara menghindari penempatan bahan atau pasokan dalam gudang dengan cara memproses secara langsung disaat diterima.
Cross Docking yang baik membutuhkan :
- penjadwalan yang ketat.
- pengiriman yang diterima memiliki identifikasi produk yang akurat dengan kode garis.
2. Random Stocking
Menempatkan persediaan dimana terdapat lokasi yang terbuka. Teknik ini berarti bahwa ruangan tidak perlu dikhususkan untuk barang-barang tertentu dan fasilitas dapat dimanfaatkan dengan lebih baik.
Sistim ini jika terkomputerisasi maka akan meliputi tugas-tugas:
  - Membuat daftar lokasi yang “terbuka”
  - Membuat catatan persediaan secara akurat dan juga lokasinya.
  - Mengurutkan barang-barang dalam urutan tertentu untuk meminimalkan waktu perjalanan yang dibutuhkan untuk menjemput pesanan.
  - Memadukan pesanan untuk mengurangi waktu penjemputan
  - Menugaskan barang atau sekumpulan barang tertentu pada wilayah gudang tertentu sehingga jarak tempuh total dalam gudang dapat dimimalkan.

## Slide 179
3. Customizing
Penggunaan gudang untuk menambahkan nilai produk melalui modifikasi, perbaikan, pelabelan dan pengepakan.
Berguna untuk menghasilkan keunggulan bersaing dalam pasar dimana terdapat perubahan produk yang sangat cepat.
Banyak dilakukan oleh perusahaan dengan misalkan penyediaan label pada usaha eceran sehingga barang dapat langsung dipajang.

## Slide 180: H. LAYOUT BERORIENTASI PRODUK (PRODUCT ORIENTASI LAYOUT)
Disusun di sekeliling produk atau keluarga produk yang sama yang memiliki volume tinggi dan variasi rendah. Produksi yang berulang dan kontinyu.
Asumsi yang digunakan adalah:
1. Volume yang ada mencukupi untuk pemanfaatan peralatan yang tinggi.
2. Permintaan produk stabil.
3. Produk distandarisasi atau mendekati fase siklus hidupnya.
4. Pasokan bahan baku dan komponen mencukupi dengan kualitas standar.
Dalam layout ini ada 2 jenis yaitu:
  Lini pabrikasi (fabrication line) membuat komponen seperti ban mobil. Lini ini dipacu oleh mesin dan membutuhkan perubahan mekanis dan rekayasa untuk membuat keseimbangan.
  Lini perakitan (assembly line) meletakkan komponen yang dipabrikasi secara bersamaan pada sekumpulan stasiun kerja. Lini ini dipacu oleh tugas yang diberikan kepada tanaga kerja atau pada stasiun kerja

## Slide 181
Keuntungan layout ini adalah:
  1. Biaya variabel per unit rendah yang biasanya dikaitkan dengan produk yang terstandardisasi dan bervolume tinggi.
  2. Biaya penanganan bahan rendah.
  3. Mengurangi persediaan barang setengah jadi.
  4. Proses pelatihan dan pengawasan yang lebih mudah
  5. Hasil output yang lebih cepat.
Kelemahan layout ini adalah
  1. Butuh volume tinggi karena modalnyaa besar.
  2. Jika ada penghentian pada satu bagian akan berakibat pada seluruh operasi.
  3. Fleksibilitas yang ada kurang saat menangani beragam produk atau tingkat produksi berbeda.

## Slide 182: Hal –hal yang berkaitan dengan layout berorientasi proses:
1. Software Komputer untuk Layout Berorientasi Proses
a. CRAFT (Computerized Relative Allocation of Facilities Technique)
Merupakan teknik menguji alternative departemen untuk mengurangi biaya penanganan total.
b. ALDEP (the Automated Layout Design Program)
c. CORELAP (Computerized Relationship Layout Planning)
d. Factory Flow
Digunakan untuk mengoptimalkan layout berdasarkan aliran bahan, frekuensi dan biaya
2. Sel Kerja
Tujuan Sel Kerja adalah untuk mengatur ulang orang dan mesin yang biasanya tersebar pada departemen proses yang beraneka ragam dan suatu saat mengaturnya dalam kelompok kecil, sehingga dapat berkonsentrasi dalam membuat satu produk atau atau beberapa produk yang saling berkaitan dalam kelompok kecil.

## Slide 183
Keunggulan Sel Kerja adalah:
Mengurangi persediaan bahan baku.
Kebutuhan ruang lebih sedikit.
c. Menghemat biaya tenaga kerja
d. Meningkatkan partisipasi karyawan
e. Meningkatkan penggunaan peralatan dan mesin
f. Mengurangi jumlah mesin dan peralatan yang dibutuhkan
Akan tetapi ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya:
a. Menggunakan kode untuk identifikasi product family
b. Membutuhkan Pelatihan dan fleksibilitas karyawan yang cukup tinggi
c. Perlu dukungan staff atau karyawan yang imajinatif.
d. Pengujian di tiap stasiun dalam sel.

## Slide 184: SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENGACU PADA KUALITAS

## Slide 185
Sumber Daya manusia merupakan salah satu input yang terpenting dalam kegiatan operasional dalam suatu organisasi, demikian pula pada organisasi bisnis baik yang bergerak di sektor yang menghasilkan barang maupun jasa.
Terlebih pada sektor jasa dimana kepuasan konsumen ditentukan oleh pelayanan yang diberikan perusahaan melalui tenaga kerja yang menjadi operatornya.

## Slide 186: Sumber Daya Manusia dan Disain Pekerjaan
A. STRATEGI SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK KEUNGGULAN KOMPETITIF
Suatu organisasi baik bisnis maupun non bisnis tidak akan dapat beroperasi tanpa adanya faktor sumber daya manusia. Oleh karena itu diperlukan suatu stretegi yang berkaitan dengan sumber daya manusia, sehingga dapat menentukan bakat dan keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional yang tersedia dalam organisasi.
1. Tujuan Strategi Sumber Daya Manusia
Tujuan sumber daya manusia adalah untuk mengelola tenaga kerja dan mendisain pekerjaan sehingga orang-orang dapat diberdayakan secara efektif dan efisien. Tujuan tersebut tercapai apabila:
a. Pemberdayaan secara efisien sudah mempertimbangkan kendala keputusan manajemen operasional yang lain.
b. Kualitas lingkungan kerja sudah memadai baik fisik maupun psikologis dan adanya komitmen maupun kepercayaan dari pihak manajemen maupun pihak karyawan.

## Slide 187: 2. Batasan-batasan pada Strategi Sumber Daya Manusia
Ada berbagai batasan yang harus dipertimbangkan dalam membuat keputusan mengenai SDM, diantaranya adalah :
a. Untuk menjawab pertanyaan apa? berkaitan dengan keputusan strategi Produk yaitu keahlian dan bakat yang dibutuhkan, bahan yang dibutuhkan dan masalah keamanan kerja.
b. Untuk menjawab pertanyaan kapan ? berkaitan dengan keputusan strategi penjadwalan.
c. Untuk menjawab pertanyaan dimana ? berkaitan dengan keputusan strategi lokasi pertimbangan memilih lokasi seperti kondisi iklim maupun suhu udara, pencahayaan maupun kualitas udara.

## Slide 188
d. Untuk menjawab pertanyaan mengenai prosedur ? berkaitan dengan keputusan strategi proses yaitu mempertimbangkan teknologi, mesin maupun keamanan.
e. Untuk menjawab pertanyaan siapa ? berkaitan dengan masalah perbedaan individu dari kemampuan fisik maupun mental serta intelektual.
f. Untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana ? maka berkaitan dengan keputusan strategi layout sesuai dengan pilihan perusahaan.
Dengan mempertimbangkan batasan-batasan tersebut, maka akan dapat dibuat 3 keputusan dalam strategi sumber daya manusia yaitu: Perencanaan Tenaga Kerja, Disain Pekerjaan dan Standar tenaga kerja.

## Slide 189: B. PERENCANAAN TENAGA KERJA
Perencanaan tenaga kerja adalah sebuah cara untuk menetapkan kebijakan karyawan yang berkaitan dengan:
  1. Kebijakan-kebijakan Kestabilan tenaga kerja
  2. Pernjadwalan Kerja (Work Schedulling)
  3. Klasifikasi Kerja dan Aturan Pekerjaan
  1. Kebijakan-kebijakan Kestabilan tenaga kerja
Kestabilan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah karyawan yang dipertahankan oleh sebuah organisasi. Ada dua kebijakan dasar mengenai kestabilan tenaga kerja yaitu:
a. Mengikuti permintaan dengan tepat maka biaya tenaga kerja diperlakukan sebagai biaya variabel. Akan tetapi memiliki konsekuensi timbulnya biaya lainnya diantaranya biaya penarikan dan pemberhentian karyawan, biaya asuransi pengangguran, upah tinggi karena pekerjaan yang tidak stabil (karyawan tidak tetap).
b. Menjaga jumlah karyawan secara konstan maka biaya tenaga kerja diperlakukan sebagai biaya tetap dengan konsekuensi mungkin tidak dapat memanfaatkan secara penuh pada saat permintaan rendah.

## Slide 190: 2. Pernjadwalan Kerja (Work Schedulling)
Sampai saat ini yang berlaku adalah Jadwal Kerja Standar (Standard Work Schedule) yaitu standar kerja selama 8 jam kerja perhari 5 hari kerja perminggu, yang dalam pelaksanaannya mempunyai variasi, diantaranya:
a. Flextime : sistem yamg membolehkan karyawan dengan batasan tertentu dapat menentukan jadwal mereka masing-masing kapan mulai kapan selesai dan terbukti kepuasan kerja meningkat.
b. Flexible workweek : sebuah jadwal kerja yang berbeda dari jadwal normal misalnya 10 jam kerja perhari selama 4 hari kerja perminggu, atau penerapan shift kerja.
c. Memperpendek jam kerja dengan mengubah status karyawan menjadi Part time status.

## Slide 191
3. Klasifikasi Kerja dan Aturan Pekerjaan
Banyak organisasi yang mengklasifikasikan kerja dan membuat peraturan kerja yang tegas sehingga akan membatasi karyawan dalam bekerja dan mengurangi fleksibilitas fungsi operasi.
Kondisi tersebut berlaku terutama pada sektor jasa dimana transfer pelayanan dari perusahaan kepada konsumen memerlukan peran besar dari sumber daya manusia.
Oleh karena itu dengan memenuhi persyaratan karyawan maka operasi akan lebih mudah jika manajer mengklasifikasikan kerja dan peraturan kerja .

## Slide 192: C. DISAIN PEKERJAAN
Disain kerja adalah sebuah pendekatan yang menentukan tugas-tugas yang terkandung dalam suatu pekerjaan bagi seorang atau sekelompok karyawan. Terdapat 7 komponen desain kerja yang meliputi:
1. Spesifikasi Kerja
2. Perluasan Kerja
3. Komponen Psikologi
4. Tim yang mandiri
5. Motivasi dan System Insentif.
6. Ergonomi dan Analisis Metode Kerja.
7. Tempat kerja visual

## Slide 193
1. Spesifikasi Kerja (Job Spesification)
yaitu pembagian kerja menjadi tugas- tugas yang unik, yang mana pencapaiannya dapat dilakukan dengan cara:
a. Pengembangan ketrampilan.
b. Lebih sedikit waktu yang terbuang.
c. Pengembangan peralatan yang khusus.
2. Perluasan Kerja (Job Expansion)
yaitu usaha meningkatlkan kualitas lingkungan kerja dengan mengalihkan spesialisasi kerja menuju disain kerja yang lebih bervariasi.

## Slide 194
Adapun modifikasinya dapat dengan cara:
Pemekaran pekerjaan yaitu pengelompokan beragam tugas yang memiliki tingkat keahlian yang hampir sama, merupakan pemekaran secara horizontal.
Rotasi pekerjaan yaitu sebuah sistem dimana seorang karyawan dipindahkan dari satu pekerjaan yang khusus ke pekerjaan khusus lain.
Pengayaan pekerjaan yaitu sebuah metode yang memberikan karyawan tanggung jawab yang lebih yang meliputi perencanaan dan pengendalian yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.
Pemberdayaan karyawan yang merupakan praktek dalam memperluas pekerjaan, sehingga karyawan menerima tanggung jawab yang lebih dan otoritas berpindah pada tingkat organisasi serendah mungkin.

## Slide 195
3. Komponen Psikologi (Psychological Components)
Suatu strategi sumber daya manusia yang efektif membutuhkan pertimbangan komponen psikologis dari disain pekerjaan.
a. Hasil dari penelitian Hawthrorne tentang psikologi tempat kerja yang menyimpulkan bahwa terdapat sistem sosial yang dinamis di tempat kerja.
b. Hasil penelitian Hackman dan Oldman yang menyimpulkkan adanya lima karakteristik disain kerja yaitu meliputi:
- Keragaman keahlian - Identitas pekerjaan
- Arti pekerjaan - Otonomi
- Umpan balik
4. Tim yang mandiri (Self Directed Team)
yaitu sekelompok individu yang diberdayakan dan bekerja bersama-sama untuk meraih sebuah tujuan yang sama. Tim semacam ini dapat dikelola untuk tujuan jangka panjang atau jangka pendek. Tim semacam ini efektif karena pada dasarnya mereka dapat menyediakan pemberdayaan karyawan, memastikan adanya karakteristik pekerjaan inti dan memuaskan banyak kebutuhan psikologis anggota tim secara individu.

## Slide 196: 5. Motivasi dan System Insentif.
Faktor keuangan merupakan motivator yang cukup berarti bagi karyawan.
Adapun bentuk penghargaan keuangan diantaranya:
a. Bonus yaitu penghargaan keuangan yang biasanya berbentuk pilihan tunai atau kepemilikan saham yang diberikan pada pihak manajemen.
b. Pembagian laba (Profit sharing) yaitu sebuah system yang memberikan sebagian laba perusahaan untuk dibagikan pada karyawan.
c. Pembagian keuntungan yaitu sebuah system penghargaan bagi karyawan akan perbaikan kinerja organisasi.

## Slide 197
d. Sistem insentif (Insentive system) yaitu sebuah system penghargaan karyawan yang didasarkan pada produktifitas perorangan atau kelompok.
e. Sistem pembayaran berdasarkan pengetahuan (knowledge-based pay systems) yaitu sebagian pembayaran bergantung kepada pengetahuan yang diperlihatkan atau ketrampilan yang dimiliki karyawan.

## Slide 198
6. Ergonomi dan Analisis Metode Kerja.
Ergonomi berarti penelitian akan kerja yaitu penelitian terhadap kerja, yang mana pemahaman akan permasalahan ergonomic akan meningkatkan kinerja manusia. Contohnya adalah menentukan tinggi meja tulis yang layak dengan cara mempertimbangkan ukuran individu dan tugas yang akan dikerjakan.
Analisis Metode kerja adalah mengembangkan prosedur kerja yang aman dan menghasilkan produk bermutu secara efisien. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan:
a. Diagram alir dan diagram proses
b. Diagram aktifitas
c. Diagram gerakan mikro.

## Slide 199
7. Tempat kerja visual
Tehnik komunikasi visual untuk mengkomunikasikan informasi secara cepat bagi semua pihak yang berkepentingan. contohnya:
a. Kanban merupakan sebuah tipe tanda visual yang mengindikasikan kebutuhan produksi yang lebih banyak.
b. Andon adalah sebuah tanda misalnya lampu yang bertujuan memenaggil orang yang memberi tanda terdapat suatu masalah.
Konsep ini membutuhkan pengawasan yang lebih sedikit karena karyawan memahami standar, melihat hasilnya dan mengerti apa yang harus dilakukan.

## Slide 200: D. STANDAR PEKERJA
Standar pekerja merupakan jumlah waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah pekerjaan atau sebagian pekerjaan.
Setiap peruasahaan memiliki standar pekerja, walaupun mungkin standar tersebut bervariasi antara yang ditetapkan melalui metode tidak formal dengan yang ditetapkan secara profesional.
Dengan adanya standar tenaga kerja yang akurat, manajemen dapat mengetahui apa kebutuhan tenaga kerjanya, berapa biaya yang harus dikeluarkan, apa saja yang terkandung dalam satu hari kerja normal.

## Slide 201
A. STANDAR PEKERJA DAN PENGUKURAN KERJA
Manajemen operasi yang efektif membutuhkan standar yang dapat membantu perusahaan untuk menentukan:
Proporsi pekerja dari setiap produk yang dihasilkan (biaya pekerja)
Kebutuhan staf yaitu menyangkut berapa banyak pekerja yang dibutuhkan untuk melakukan operasional.
Perkiraan biaya dan waktu sebelum operasional dilaksanakan
Jumlah kru dan keseimbangan pekerjaan pada satu lini produksi.
Tingkat produksi yang diharapkan
Dasar perencanaan insentif pekerja yang menjadi acuan untuk memberikan insentif yang tepat.
Efisiensi karyawan dan pengawasan untuk mengetahui apa yang digunakan dalam penentuan efisiensi.

## Slide 202
Dengan demikian diharapkan manajer operasional dapat menetapkan standar pekerja yang benar yaitu secara tepat dapat menentukan rata-rata waktu yang dibutuhkan seorang karyawan untuk melaksanakan aktifitas tertentu dalam kondisi kerja normal.
Adapun penetapan standar pekerja dapat menggunakan 4 cara yaitu:
1. Pengalaman masa lalu (historical experience)
2. Studi waktu (time study)
3. Standar waktu yang telah ditentukan (Predetermited time standards)
4. Pengambilan sampel kerja (Work sampling)

## Slide 203
B. PENGALAMAN MASA LALU (WORK SAMPLING)
Standar pekerja dapat diestimasi berdasarkan apa yang telah terjadi di masa lalu yaitu berapa jam kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan.
Kelebihan: relative mudah dan murah didapatkan. Standar seperti ini lazimnya didapatkan datanya dari kartu waktu pekerja atau dari data produksi.
Kelemahan: tidak obyektif dan tidak dapat diketahui keakuratannya apakah kecepatan kerjanya layak atau tidak, dan apakah kejadian yang tidak biasa sudah diperhitungkan atau belum.
Oleh karena itu penggunaan teknik ini tidak dianjurkan .

## Slide 204
C. STUDI WAKTU (TIME STUDY)
Merupakan pencatatan waktu sebuah sample kinerja pekerja dan menggunakannya sebagai dasar untuk menetapkan waktu standar.
Adapun langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Definisikan pekerjaan yang akan diamati.
2. Bagilah pekerjaan menjadi elemen yang tepat.
3. Tentukan banyaknya pengamatan yang harus dilakukan (jumlah siklus atau sample yang dibutuhkan).
4. Hitung waktu dan catat waktu elemen serta tingkat kinerja.

## Slide 205: D. STANDAR WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN (PREDETERMINED TIME STUDY)
Merupakan suatu pembagian pekerjaan manual menjadi elemen dasar kecil yang waktunya telah ditetapkan dan dapat diterima secara luas. Caranya dengan menjumlahkan fakor waktu bagi setiap elemen dasar dari pekerjaan. Cara ini membutuhkan biaya yang besar. Metode yang paling umum adalah metode pengukuran waktu (MTM = Methods Time Measurement).
Standar waktu yang telah ditetapkan merupakan perkembangan dari gerakan dasar yang disebut sebagai Therblig yang ditemukan oleh Frank Gilbreth, yang mencakup aktifitas seperti memilih, mengambil, mengarahkan, merakit, menjangkau, memegang, beristirahat, meneliti.

## Slide 206
Standar waktu yang telah ditetapkan memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan studi waktu yaitu:
1. Standar waktu dapat dibuat di laboratorium sehingga prosedur ini tidak mengganggu aktifitas sesungguhnya.
2. Karena standar dapat ditentukan sebelum pekerjaan benar-benar dilakukanmaka dapat digunakan untuk membuat rencana.
3. Tidak ada pemeringkatan kinerja yang dibutuhkan.
4. Serikat pekerja cenderung menerima metode ini sebagai cara yang wajar untuk menetapkan standar.
5. Standar waktu yang telah ditentukan biasanya efektif pada perusahaan yang melakukan sejumlah besar penelitian pada tugas yang sama.

## Slide 207: E. PENGAMBILAN SAMPEL KERJA
Pengambilan sample kerja memperkirakan persentase waktu yang dihabiskan oleh seorang pekerja pada beragam pekerjaan. Metode ini membutuhkan pengamatan secara acak untuk mencatat aktifitas yang dilakukan pekerja.
Hasilnya terutama digunakan untuk menentukan bagaimana karyawan mengalokasikan waktu mereka diantara aktifitas yang beragam.
Hal ini akan mendorong adanya perubahan karyawan, penugasan ulang, perkiraan biaya aktifitas dan kelonggaran keterlambatan bagi standar pekerja.
Apabila pengambilan sample ini untuk menetapkan kelonggaran keteralambatan, maka sering disebut penelitian rasio keterlambatan (ratio delay study).

## Slide 208
Prosedur dalam metode ratio delay study ada 5 langlah :
1. Mengambil sample awal untuk mendapatkan sebuah perkiraan nilai parameter seperti persentase waktu sibuk seorang pekerja.
2. Hitung ukuran sample yang dibutuhkan.
3. Buat jadwal pengamatan pada waktu yang layak. Konsep angka acak digunakan untuk menapatkan pengamatan yang benar-benar acak.
4. Lakukan pengamatan dan catat aktifitas pekerja.
5.Tentukan bagaimana pekerja menghabiskan waktu mereka, biasanya dalam persentase.

## Slide 209
Fokus pada pengambilan sampel kerja adalah untuk menentukan bagaimana para pekerja mengalokasikan waktu mereka diantara beragam aktifitas yang dilakukannya.
Hal ini dapat dicapai dengan menetapkan persentase waktu yang dihabiskan oleh seorang pekerja pada aktifitas yang ada pada sejumlah waktu tertentu. Seorang analis hanya mencatat aktifitas yang dilakukan secara acak.

## Slide 210
Pengambilan sampel pekerja mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan studi waktu yaitu:
1. Lebih murah karena cukup seorang pengamat untuk mengamati beberapa pekerja secara bersamaan.
2. Pengamat tidak perlu latihan khusus dan tidak perlu pengukur waktu yang khusus.
3. Penelitian dapat ditunda kapan saja karena hanya ada sedikit dampaknya
4. Pengambilan sampel secara spontan pada waktu panjang maka hanya sedikit kesempatan para pekerja untuk mempengaruhi hasil penelitian.
5. Prosedur dan gangguan hanya sedikit sehingga tidak menimbulkan keberatan bagi pekerja.

## Slide 211
Kelemahan pada metode ini yaitu:
1. Tidak membagi elemen kerja selengkap studi waktu.
2. Hasilnya bisa bias atau tidak benar.
3. Karena tidak mengganggu, pengambilan sampel kerja cenderung kurang akurat terutama jika pekerjaan tersebut siklusnya pendek.

## Slide 212: 7 MANAJEMEN RANTAI PASOKAN (SUPLLY CHAIN MANAGEMENT) dan E-COMMERCE

## Slide 213
Pengelolaan Rantai Pasokan
(SCM = Supply Chain Management)
A. PENTINGNYA STRATEGI SCM
Supply Chain Management berkaitan dengan siklus yang lengkap dari bahan mentah dari para supplier, ke kegiatan operasional di perusahaan, berlanjut ke ditribusi sampai kepada konsumen.
Hal penting yang menjadi dasar pemikiran pada konsep ini adalah mengoptimalkan nilai pada rantai pasokan yang berkaitan.

## Slide 214
1. Supply Chain Management ?
Merupakan pengelolaan berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah, dilanjutkan kegiatan transformasi sehingga menjadi produk dalam proses, kemudian menjadi produk jadi dan diteruskan dengan pengiriman kepada konsumen melalui sistim distribusi.
Supply Chain Management antara lain meliputi penetapan:
Pengangkutan. b. pembayaran secara tunai atau kredit
c. supplier d. distributor dan pihak yang membantu transaksi
e. Hutang –piutang f. pergudangan
g. pemenuhan pesanan
h.informasi mengenai ramalan permintaan, produksi maupun pengendalian persediaan.
2. Suplly chain membantu Strategy Bisnis
Bagaimana keputusan mengenai rantai pasokan berdampak pada strategi ditunjukkan pada tabel berikut :

## Slide 215
 | Strategi Differensiasi | Strategi Biaya Rendah | Strategi Respon
Tujuan Supplier | Penelitian market share, join dalam mengembangkan produk dan pilihan-pilihan | Menawarkan produk dengan biaya serendah mungkin | Respon cepat untuk mengubah persyaratan dan permintaan agar stock out minimal
Kriteria Pokok dalam memilih | Mengutamakan ketrampilan mengembangkan produk | Mengutamakan pemilihan biaya | Mengutamakan pemilihan kapasitas, kecepatan dan fleksibilitas
Karakteristik Proses | Proses modular yang mengarah pada mass customization | Memanfaatkan rata-rata penggunaan yang tinggi | Investasi dalam kelebihan kapasitas dan proses yang fleksibel
Karekteristik Persediaan | Minimisasi persediaan dalam rantai untuk menghindari keusangan | Minimisasi persediaan melalui rantai yang irit | Mengembangkan sistem responsive dengan posisi buffer stock untuk meyakinkan penawaran
Karakteristik Lead Time | Investasi agresif untuk mengurangi pengembangan lead time | Lead time yang pendek selama mungkin asalkan tidak meningkatkan biaya | Investasi agresif untuk mengurangi lead time produksi
Karaktristik Disain Produk | Gunakan Modular Design untuk menunda selama mungkin diferensiasi | Maksimalkan kinerja serta meminimalkan biaya | Menggunakan disain produk yang mangarah pada set up time rendah dan produksi cepat
Tabel: Dampak keputusan Rantai Pasokan terhadap Strategi Bisnis

## Slide 216: 3. Isu global tentang Supply Chain
Dalam pasar global, maka perluasan rantai pasokan yang dimiliki menjadi suatu tantangan strategis.
Strateginya adalah:
a. Fleksibel : cukup reaktif terhadap perubahan yang ada baik dari ketersediaan komponen, distribusi, jalur pengiriman, aturan impor dan nilai tukar.
b. Menggunakan teknologi ter-update untuk jadwal dan mengelola pengiriman komponen dan produk akhir.
c. Staff yang mempunyai keahlian secara lokal mengenai cara menyikapi peraturan, perdagangan, pengangkutan, penanganan konsumen dan isu politik.

## Slide 217: B. PENTINGNYA PEMBELIAN (PURCHASING)
Strategi pembelian yang efektif merupakan sesuatu yang vital dalam konsep Supply Chain Management, karena porsi terbesar dari pendapatan digunakan untuk melakukan pembelian.
Kebutuhan akan strategi pembelian dan penerapan strategi itu mengarah kepada dibentuknya fungsi pembelian.
1. Tujuan Fungsi Pembelian
Pembelian berarti perolehan barang dan jasa, tujuannya adalah:
a. Membantu mengidentifikasi produk barang dan jasa yang dapat diperoleh secara eksternal.
b. Mengembangkan, mengevaluasi dan menentukan supplier, harga dan pengiriman yang terbaik bagi produk barang dan jasa tersebut.

## Slide 218: 2. Fokus Pembelian
Pembelian terjadi di lingkungan operasi produk barang maupun jasa.
a. Dalam lingkungan operasi produk barang, fungsi pembelian dikelola oleh agen pembelian yang memegang wewenang untuk melaksanakan kontrak atas nama perusahaan.
Fungsi pembelian didukung engineering drawing dan spesifikasi dari produk-produk yang dibuat, dokumen-dokumen pengendalian mutu, dan kegiatan-kegiatan pengujian yang mengevaluasi item yang dibeli.
b. Dalam lingkungan jasa, peranan pembelian agak tidak begitu penting karena produk utamanya merupakan produk intelektual, contoh yang dapat dikemukakan misalnya di organisasi hukum maupun kesehatan, item utama yang diperoleh adalah fasilitas kantor, perabotan dan peralatan, mobil serta perlengkapan.

## Slide 219: C. SUPPLY CHAIN ECONOMICS
Pedagang besar maupun eceran membeli semua yang akan dijual, tetapi tidak demikian halnya untuk perusahaan manufaktur, karena banyak input yang diperlukan perusahaan untuk menghasilkan output.
Supaya operasional berjalan efektif dan efisien maka akan dihadapkan pada keputusan untuk membuat atau membeli serta konsep Outsourcing
1. Keputusan Membuat atau Membeli
Adapun pertimbangan yang ada dalam keputusan tersebut adalah:

## Slide 220
Alasan untuk membuat | Alasan untuk membeli
1. Biaya produksi yang lebih rendah 2. Pemasok kurang cocok 3. Memastikan pemasok yang memadai 4. Pemanfaatan tenaga kerja berlebih 5. Memperoleh kualitas yang diinginkan 6. Menghilangkan kolusi pemasok 7. Memperoleh item yang unik 8. Mempertahankan bakat yang ada 9. Menjaga rancangan dan kualitas yang memadai 10. Mempertahankan dan meningkatkan ukuran perusahaan Sumber : Heizer (2004; 417) | 1. Biaya perolehan lebih rendah 2. Menjaga komitmen pemasok 3. Mendapatkan keahlian teknis dan manajemen 4. Kapasitas tidak memadai 5. Mengurangi biaya persediaan 6.Memastikan ada sumber daya alternative 7. Kapasitas diperusahaan tidak cukup 8. Pertukaran 9. Item terlindungi karena hak paten 10. Membebaskan manajemen menangani bisnis utama

## Slide 221: 2. Outsourcing
Adalah memindahkan aktifitas perusahaan yang dimiliki dalam konsep tradisional kepada supplier eksternal. Outsourcing merupakan tren yang kontinyu yang mengarah pada efisiensi melalui konsep spesialisasi sehingga perusahaan dapat berkonsentrasi pada core competencies yang dimiliki.
Perusahaan kontraktor biasanya menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyempurnakan aktifitasnya.
Sumber daya ditransfer ke perusahaan pemasok yang meliputi: fasilitas, orang dan peralatan.
Contoh perusahaan melakukan outsourcing untuk berbagai keperluan diantaranya: pekerjaan akuntansi, fungsi hukum dan juga produk-produk perakitan.

## Slide 222: D. STRATEGI RANTAI PASOKAN
1. Banyak Pemasok (Many Supplier)
Strategi ini memainkan antara pemasok yang satu dengan pemasok yang lainnya dan membebankan pemasok untuk memenuhi permintaan pembeli.
2. Sedikit Pemasok (Few Supplier)
Dalam strategi ini, perusahaan mengadakan hubungan jangka panjang dengan para pemasok yang komit. Karena dengan cara ini, pemasok cenderung lebih memahami sasaran-sasaran luas dari perusahaan dan konsumen akhir. Pemasok mempunyai skala ekonomis dan kurva belajar yang menghasilkan biaya transaksi dan biaya produksi yang lebih rendah.

## Slide 223
3. Vertical Integration
Pengembangan kemampuan memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli, atau dengan benar-benar membeli pemasok atau distributor.
Integrasi vertical dapat berupa:
a. Integrasi ke belakang (Backward Integration) berarti penguasaan kepada sumber daya, misalnya Perusahaan Mobil mengakuisisi Pabrik Baja.
b. Integrasi kedepan (Forward Integration) berarti penguasaan kepada konsumennya, misalnya Perusahaan Mobil mengakuisisi Dealer yang semula sebagai distributornya.
4. Kairetsu Network.
Jalan tengah antara membeli dari sedikit pemasok dan integrasi vertical dengan cara misalnya mendukung secara financial pemasok melalui kepemilikan atau pinjaman.
Pemasok kemudian menjadi bagian dari koalisi perusahaan yang lebih dikenal dengan kairetsu. Keanggotaannya dalam hubungan jangka panjang oleh sebab itu diharapkan dapat berfungsi sebagai mitra, menularkan keahlian tehnis dan kualitas produksi yang stabil kepada perusahaan manufaktur.

## Slide 224
5. Perusahaan Maya (Virtual Company)
Perusahan Maya mengandalkan berbagai hubungan pemasok untuk memberikan pelayanan pada saat diperlukan.
Hubungan yang terbentuk dapat memberikan pelayanan jasa diantaranya meliputi pembayaran gaji, pengangkatan karyawan, disain produk atau distribusinya.
Hubungan bisa bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, mitra sejati atau kolaborasi, pemasok atau subkontraktor. Keuntungan yang bisa diperoleh diantaranya adalah: keahlian manajemen yang terspesialisasi, investasi modal yang rendah, fleksibilitas dan kecepatan. Hasil yang diharapkan adalah efisiensi.

## Slide 225: E. MENGELOLA RANTAI PASOKAN
Pada integrasi rantai pasokan, efisiensi menjadi suatu substansi yang memungkinkan. Siklus material yang berasal dari pemasok, ke produksi, ke pergudangan, ke distribusi, ke konsumen, merupakan penempatan yang berbeda-beda dan seringkali berhubungan dengan organisasi yang independen. Oleh karena itu harus memperhatikan tiga hal yaitu:
1. Mutual Aggrement on Goal
2. Trust
3. Compatible Organizational Cultures
1. Mutual Aggrement on Goal, suatu integrasi rantai pasokan mensyaratkan lebih dari kesepakatan dalam kontrak hubungan jual beli, tetapi patner harus diapresiasikan tidak hanya dalam uang tetapi pada rantai pasokan sampai dengan konsumen akhir. Integrasi rantai pasokan adalah sesuatu yang menambah nilai tambah ekonomi dan memaksimalkan total konten produk.

## Slide 226
2. Trust, adalah hal kritis bagi efektifitas dan efisiensi rantai pasokan. Anggota dari rantai pasokan harus masuk kedalam hubungan yang membagi informasi dalam rangka membangun kepercayaan. Hubungan diantara pemasok akan lebih sukses jika resiko dan penghematan biaya dibagi dan aktifitas produksi merupakan aktifitas bersama.
3. Compatible Organizational Cultures, adalah hubungan yang positif diantara pembelian dan penawaran apabila hal tersebut terjadi, dan akan menjadi keunggulan riel dalam pembuatan rantai pasokan.

## Slide 227: 1. Berbagai Isu dalam Integrasi Rantai Pasokan Ada tiga isu yang terkait dengan pengembangan efisiensi, integrasi rantai pasokan yaitu:
Local Optimization
Anggota rantai pasokan akan memfokuskan pada maksimisasi keuntungan local atau minimisasi biaya yang didasarkan pada pengetahuan yang terbatas.
b. Incentives
Insentif mendorong munculnya perdagangan didalam rantai penjualan yang sebelumnya tidak terjadi. Hal ini menimbulkan fluktuasi yang pada akhirnya menjadikan kemahalan bagi semua anggota. Wujud insentif berupa insentif penjualan, potongan kuantitas, kuota dan promosi.

## Slide 228
c. Large lots
Dalam hal ini seringkali terjadi bias yang mengarah pada large lots karena cenderung mengurangi biaya per unit. Disatu sisi jika pengiriman dalam jumlah yang banyak misalnya ukuran truk penuh akan mengurangi biaya per unit, tetapi tidak merefleksikan nilai penjualan sebenarnya.
Diperlukan sistem yang didasarkan pada informasi yang akurat tentang berapa banyak produk yang benar-benar ditarik melalui rantai pasokan. Ketidakakuratan informasi menimbulkan distorsi dan fluktuasi dalam rantai pasokan dan menyebabkan apa yang diketahui sebagai bullwish effect.
Bullwish effect adalah fluktuasi kenaikan dalam order yang sering terjadi sebagai order yang bergerak melalui rantai pasokan yang mengakibatkan kenaikan biaya seperti inventory, transportasi, pengiriman dan penerimaan.

## Slide 229: 2. Opportunity dalam suatu Rantai Pasokan yang terintegrasi
Kesempatan agar pengelolaan efektif terjadi dalam rantai pasokan mengikuti 10 item yaitu:
a. Accurate “pull” data, yang dapat dilakukan dengan melalui sharing:
- POS (Point Of Sales) informasi, sehingga tiap anggota rantai dapat menjadwalkan secara efektif.
- CAO (Computer-Assisted Ordering).
Dengan menggunakan keduanya maka pengumpulan data dan kemudian menyesuaikan dengan: factor pasar, persediaan, order yang ada, serta mengirimkannya kepada supplier yang bertanggung jawab menjaga persediaan barang akhir.

## Slide 230
b. Lot Size Reduction, dilakukan oleh manajemen yang agresif dengan cara:
- Mengembangkan pengiriman yang ekonomis .
- Memberikan diskon yang didasarkan total volume tahunan daripada ukuran pengiriman individual.
Mengurangi biaya order melalui teknik order yang ada dan variasi bentuk pembelian elektronik.
c. Single Stage Control of Replenishment, Bertanggung jawab secara tetap untuk memonitor dan mengelola inventory untuk pengecer. Pendekatan ini mengarah pada distorsi informasi dan peramalan multiple yang menciptakan bullwhip effect.

## Slide 231
d. Vendor Managed Inventory, berarti supplier menjaga material bagi pembeli, seringkali mengirimkan langsung ke pembeli menggunakan departemen.
e. Postponement, berarti menunda modifikasi atau customization produk selama mungkin dalam proses produksi.
f. Channel Assembly, yaitu menunda perakitan akhir suatu produk sehingga jalur distribusi dapat dipasang.
g. Drop Shipping and Special Packaging, berarti pengiriman langsung dari supplier ke konsumen akhir berarti hemat waktu dan biaya pengiriman kembali. Selain itu biasanya disertai pengemasan yang khusus sesuai kebutuhan konsumen.

## Slide 232
h. Blanket Order, merupakan komitmen pembelian jangka panjang kepada supplier untuk item yang dapat dikirim dalam jangka pendek, artinya ordernya kosong, diisi sesuai kebutuhan saja.
i. Standardization, yaitu pengurangan jumlah variasi material dan komponen sebagai bantuan mengurangi biaya.
j. EDI (Electronic Data Interchange) adalah standardisasi format transmisi data untuk komunikasi komputerisasi diantara organisasi.

## Slide 233: F. PEMILIHAN VENDOR (penjual)
Fungsi operasi memerlukan adanya hubungan dengan vendor yang sempurna. Agar hubungan tersebut efektif maka perlu dilakukan tiga proses yaitu:
1. Evaluasi Penjual
2. Pengembangan Penjual
3. Negosiasi
1. Evaluasi Penjual
Tahap ini mencakup kegiatan pencarian penjual potensial dan penentuan kemungkinan penjual tersebut menjadi pemasok yang baik. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai variabel atau faktor yang dipertimbangkan untuk memilih penjual, yang mana tiap variabel diberi bobot tergantung pada kebutuhan organisasi.

## Slide 234: 2. Pengembangan Penjual
Memastikan bahwa penjual menghargai kebutuhan akan mutu, dan kebijakan perolehan bahan baku. Pengembangan dimulai dari pelatihan sampai membantu rekayasa dan produksi juga format transfer informasi elektronik.
3. Negosiasi
Strategi Negosiasi terdiri dari tiga jenis yaitu:
a. Model harga berdasarkan biaya (Cost Based price model), yang mengharuskan pemasok terbuka kepada pembeli.
b. Model berdasarkan harga pasar (Market Based price model), harga didasarkan pada publikasi atau indeks.
c. Perebutan tender (Competitive Bidding),terjadi pada kasus dimana pemasok tidak bersedia membahas biaya dan tidak ada pasar yang mendekati sempurna.

## Slide 235
G. INTERNET PURCHASHING
e-procurement yaitu order dilakukan melalui komunikasi atau menyetujui catalog vendor yang didapat melalui internet untuk digunakan oleh karyawan dari perusahaan di bagian pembelian.
H. MATERIAL MANAGEMENT
Adala suatu pendekatan yang mencari efisiensi operasi melalui integrasi semua perolehan material, pergerakan dan aktifitas penyimpanan. Potensi adanya keunggulan kompetitif adalah karena terjadi pengurangan biaya, dan peningkatan pelayanan konsumen.

## Slide 236
1. Sistem Distribusi
Penyampaian produk terutama barang, kegiatan distribusi menggunakan moda transportasi diantaranya:
a. Truk, kelebihan menggunakan truk adalah pada fleksibilitas, sehingga perusahaan yang telah menerapkan konsep JIT (Just In Time) makin menerapkan penggunaan moda transportasi ini untuk urusan distribusi.
b. Kereta Api, kelebihannya adalah karena moda transportasi ini mempunyai jalan sendiri sehingga waktu atau jadwalnya lebih tepat daripada truk, akan tetapi dengan tumbuhnya konsep JIT, maka kereta api telah dianggap merugikan karena proses produksi dalam ukuran batch kecil mengharuskan pengiriman yang berkala dan dalam jumlah sedikit.

## Slide 237
c. Pesawat Udara, dengan perkembangan pergerakan nasional dan internasional maka moda transportasi ini dapat diandalkan dan cepat. Didukung pula berminculannya perusahaan pengangkutan seperti Fedex, UPS dan Purolator.
d. Kapal laut, merupakan salah satu sarana transportasi tertua di dunia. Sistem distribusi dengan menggunakan moda transportasi ini penting apabila biaya pengangkutan lebih penting daripada kecepatan.
e. Pipa, merupakan bentuk transportasi yang penting untuk cairan seperti minyak maupun gas serta bahan kimia lainnya.

## Slide 238
2. Alternatif biaya pengiriman
Semakin lama produk ada dalam transit akan semakin banyak uang yang harus diinvestasikan. Tetapi pengiriman yang lebih cepat biasanya lebih mahal daripada pengiriman yang lambat. Oleh Karena itu perlu dipertimbangkan alternative biaya pengiriman agar tujuan efktifitas dan efisiensi tercapai.

## Slide 239: E-commerce dan Manajemen Operasional
A. INTERNET Adalah jaringan computer internasional yang menghubungkan orang dan organisasi diseluruh dunia.
Dengan menggunakan internet maka pemikiran bisnis tentang pengiriman nilai ke konsumennya, interaksi dengan supplier dan juga mengelola tenaga kerjanya dapat dilakukan dengan cepat dan efektif.
Oleh karena itu pada era dgital banyak perusahaan yang telah memanfaatkan jasa pelayanan internet untuk menunjang kegiatan bisnisnya, demikian pula dalam manajemen operasional di perusahaan.

## Slide 240
B. ELEKTRONIK KOMERSIAL
Bisa disingkat menjadi E-commerce, yaitu menggunakan jaringan computer, terutama internet untuk melakukan transaksi jual beli produk baik berupa barang maupun jasa serta informasi.
Hasil dari e-commerce berupa jangkauan operasional yang meluas maupun pelayanan biaya elektronik yang murah, karena melalui e-commerce maka informasi diantara kegiatan bisnis dan teknologi dapat cepat berkembang.

## Slide 241
1. E-COMMERCE
Dalam terminology e-commerce yang popular, transaksi yang dilakukan didasarkan pada beberapa jenis yaitu:
1) Business-to-business (B2B) yang biasanya diterapkan pada transaksi bisnis, organisasi nirlaba atau pemerintah.
2) Business-to-consumer (B2C) berupa transaksi e-commerce dimana pembelinya adalah individu.
3) Consumer-to-consumer (C2C) disisni konsumen menjual secara langsung ke orang lain sebagai konsumen individu melalui periklanan elektronik atau auction site (lewat agen)
4) Consumer-to-business (C2B) Dalam kategori ini individu menjual barang dan jasa ke perusahaan.

## Slide 242
2. Manfaat dan keterbatasan E-commerce
1. Biaya informasi lebih murah
2. akses 24 jam
3. kesempatan perluasan terbuka
4. menurunkan biaya penciptaan, proses, distribusi, penyimpanan.
5. mengurangi biaya komunikasi.
6. Memperkaya komunikasi daripada secara tradisional
7. pengiriman secara digital untuk produk seperti gambar, dokumen,software.
8. meningkatkan fleksibilitas lokasi.
Bebrapa keterbatasan yaitu antara lain:
1. Kurangnya keamanan, reliabilitas, dan standarisasi
2. kurang prvacy
3. tidak cukupluas dalam arti transaksi masih lamban
4. integrasi dengan software maka perlu data base yang merupakan tantangan
5. kurang adanya kepercayaan karena integritas tidak terjamin.

## Slide 243
C. DAMPAK TERHADAP DESAIN PRODUK
akan memperpendek daur hidup suatu product sehingga memaksa persaingan berdasarkan waktu
Manajer operasi harus melakukan akselerasi dengan cara mengelola data produk melalui internet. Komunikasi dan kolaborasi baru dengan cara menggunakan alat engineering yang labih canggih dan konfigurasi manajemen untuk memperluas rantai pasokan.
Banyak perusahaan telah memanfaatkan internet untuk mengembangkan disain produknya, contohnya adalah General Motor yang telah menerapkan system on-line dengan supliernya secara realtime.
Jadi secara singkat, dampaknya terhadap desain produk adalah pada:
1. Shorter PLC
2. Penurunan Deviation Cost
3. Sharing Data dengan supplier dan Partner Strategic

## Slide 244: D. E-PROCUREMENT
Merupakan pembelian dan mengkomunikasikan pesanan yang dilakukan melalui internet atau menyetujui catalog dari vendor secara on-line.
1. On line Catalogs
Adalah presentase elektronik tentang produk yang biasanya digambarkan secara tradisional dalam catalog berbentuk kertas. Versi yang digunakan adalah:
a. diberikan oleh vendor
b. dikembangkan oleh intermediary
c. diberikan oleh pembeli
2. RFQs and Bid Packaging
Biaya untuk mengadakan perjanjian mengenai kuota sangatlah esensial, maka konsekuensinya e-commerce memberikan kepada yang lain area untuk perbaikan. Hal ini telah banyak dilakukan oleh perusahaan diantaranya pada General Electric, memberikan perluasan aspek proses procurement dalam bentuk database.

## Slide 245
3. Internet Outsourcing
Merupakan pemindahan aktifitas organisasi yang tadinya secara tradisional merupakan urusan internal kemudian ditawarkan melalui internet. Aktifitas yang ditransfer misalnya aktifitas rekrutmen tenaga kerja.
4. Online Auction
Biasanya lazim dilakukan untuk B2B karena hambatan masuk yang sedikit dan menstimulasi menungkatkan jumlah konsumen potensial. Akan tetapi keberhasilannya ditentukan oleh bagaimana menemukan dan membangun kepercayaan dari pembeli potensial.

## Slide 246
E. INVENTORY TRACKING
Dalam melakukan pengemasan paket untuk pengiriman dokumen, maka banyak perusahaan jasa pengiriman seperti FedEx memanfaatkan teknologi E-procurement. Sebagai manajer di era mass customization, dimana tiap konsumen melakukan pemesanan suatu produk harus persis seperti apa yang diinginkan, maka internet dan e-commerce dapat mempermudahnya dengan memberikan pelayanan secara ekonomis.
F. INVENTORY REDUCTION
Kemajuan komputerisasi juga berdampak pada pengurangan persediaan, karena penggudangan bukan dilakukan oleh produsen tetapi oleh vendor logistic, sehingga disebut warehousing for E-commerce.
Disamping itu pelaksanaan system JIT (Just In Time) akan dapat dilakukan melalui e-commerce.
G. PERBAIKAN PENJADWALAN DAN LOGISTIK
Dampak lain dengan penggunaan internet juga pada penjadwalan yang menjadi lebih terstruktur dan cepat. Demikian pula biaya logistic menjadi berkurang karena rata-rata penggunaan kapasitas cenderung efisien.

## Slide 247: Manajemen Persediaan (Inventory Management)

## Slide 248
A. PERSEDIAAN (INVENTORY)
Persediaan adalah bahan/barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu misalnya untuk proses produksi atau perakitan, dijual kembali dan untuk suku cadang dari suatu peralatan /mesin.
Manajemen persediaan yang baik merupakan hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Pada satu sisi, pengurangan biaya persediaan dengan cara menurunkan tingkat persediaan dapat dilakukan oleh perusahaan, tetapi pada sisi lain konsumen akan tidak puas apabila suatu produk stocknya habis.
Oleh karena itu keseimbangan antara investasi persediaan dan tingkat pelayanan kepada konsumen harus dapat dicapai.

## Slide 249: 1. Tipe/jenis Persediaan
Persediaan yang ada di perusahaan terdiri dari 5 tipe yaitu:
a. Persediaan Bahan Mentah (Raw Materials) yang telah dibeli, tetapi belum diproses. Pendekatan yang lebih banyak diterapkan adalah dengan menghapus variabilitas pemasok dalam mutu, jumlah atau waktu pengiriman sehingga tidak perlu pemisahan.
b. Persediaan Bahan Pembantu atau Penolong (Supplies) yaitu persediaan barang yang diperlukan dalam proses produksi tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi.
c. Persediaan Barang Dalam Proses (Work in Process) yang telah mengalami beberapa perubahan tetapi belum selesai. Persediaan ini ada karena untuk membuat produk diperlukan waktu yang disebut waktu siklus. Pengurangan waktu siklus menyebabkan persediaan ini berkurang.
d. Persediaan Komponen-komponen Rakitan ( Purchase Parts/Components ) MRO merupakan persediaan yang dikhususkan untuk perlengkapan pemeliharaan, perbaikan, operasi. Persediaan ini ada karena kebutuhan akan adanya pemeliharaan dan perbaikan dari beberapa peralatan yang tidak diketahui. sehingga persediaan ini merupakan fungsi jadwal pemeliharaan dan perbaikan.
e. Persediaan Barang Jadi (Finished Goods), termasuk dalam persediaan karena permintaan konsumen untuk jangka waktu tertentu mungkin tidak diketahui.

## Slide 250: 2. Fungsi Persediaan
Fungsi penting persediaan adalah memungkinkan operasi-operasi perusahaan internal dan eksternal mempunyai ”kebebasan” (independence). Persediaan ”decouples” ini memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan langganan tanpa tergantung pada supplier.
Persediaan mempunyai beberapa fungsi penting yang menambah fleksibilitas dari operasi suatu perusahaan, antara lain:
a. Untuk memberikan stock agar dapat memenuhi permintaan yang diantisipasi akan terjadi.
b. Untuk menyeimbangkan produksi dengan distribusi.
c. Untuk memperoleh keuntungan dari potongan kuantitas, karena membeli dalam jumlah banyak biasanya ada diskon.
d. Untuk hedging terhadap inflasi dan perubahan harga.
e. Untuk menghindari kekurangan stok yang dapat terjadi karena : cuaca, kekurangan pasokan, mutu, ketidaktepatan pengiriman.
f. Untuk menjaga kelangsungan operasi dengan cara persediaan dalam proses.

## Slide 251: Pengelompokan Persediaan
1. Fluktuation Stock : untuk menjaga terjadinya fluktuasi permintaan dan untuk mengatasi jika terjadi kesalahan/penyimpangan dalam perkiraan penjualan, waktu produksi atau pengirman barang.
2, Anticipation Stock : untuk menghadapi permintaan yang dapat diramalkan, misalnya musim permintaan tinggi, sukar memperoleh bahan baku.
3. Lot size Inventory : persediaan dalam jumlah besar yang melebihi kebutuhan saat itu, hal ini untuk mendapatkan quantity discount dan penghematan biaya pengangkutan.
4. Pipeline Inventory : persediaan yang sedang dalam proses pengiriman dari tempat asal ke tempat dimana barang tsb akan digunakan yang dapat memakan waktu beberapa hari/minggu.

## Slide 252: B. MANAJEMEN PERSEDIAAN
Mengelola persediaan biasanya dilakukan dengan cara berikut ini:
1. Analisis ABC
Merupakan penerapan persediaan dengan menggunakan prinsip Pareto yaitu membagi persediaan ke dalam 3 kelompok berdasarkan nilai volume tahunan dalam jumlah uang. Untuk menentukan nilai tahunan dari volume dalam analisis ABC dengan cara mengukur permintaan tahunan dari setiap butir persediaan dikalikan dengan biaya per unit.
Cara mengelompokkannya :
a. Persediaan kelompok A adalah persediaan yang jumlah nilai uang per tahunnya tinggi, tetapi biasanya volumenya kecil.
b. Persediaan kelompok B adalah persediaan yang jumlah nilai uang per tahunnya sedang, tetapi biasanya volumenya sedang.
c. Persediaan kelompok C adalah persediaan yang jumlah nilai uang per tahunnya rendah, tetapi biasanya volumenya besar.
Dengan pengelompokan tersebut maka cara pengelolaan masing-masing akan lebih mudah sehingga peramalan, pengendalian fisik, keandalan pemasok dan pengurangan besar stock pengaman dapat menjadi lebih baik.

## Slide 253: Gambar : Grafik dari analisis ABC
% Pemakaian
80 - A
70 -
60 -
50 -
40 - B
30 -
20 - C
10 -
0 | | | | | | | | |
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % dari keseluruhan
persediaan

## Slide 254
2. Pencatatan yang Akurat
Keakuratan catatan mengenai persediaan ini penting dalam sistem produksi sehingga memungkinkan perusahaan untuk fokus pada persediaan yang dibutuhkan dan memberi keyakinan tentang segala sesuatu yang terjadi pada persediaan.
Dengan demikian perusahaan dapat membuat keputusan mengenai pemesanan, penjadwalan serta pengangkutannya.
3. Penghitungan Siklus (Cycle Counting)
Usaha membuat catatan persediaan yang akurat harus dilakukan dengan cara catatan atau arsip harus diverifikasi melalui pemeriksaan atau audit yang berkelanjutan. Audit seperti itu disebut sebagai penghitungan siklus. Disamping itu penghitungan siklus menggunakan pengelompokan lewat analisis ABC.

## Slide 255: C. TEKNIK MENGAWASI PERSEDIAAN JASA
Ada kecenderungan anggapan bahwa perusahaan yang bergerak di sektor jasa tidak ada persediaan, kenyataannya tidak demikian. Contohnya seperti dalam bisnis ritel ataupun pedagang besar, persediaan menjadi hal yang amat penting.
Dalam jasa makanan persediaan menjadikan keberhasilan atau kegagalan. Persediaan yang tidak terpakai nilainya menjadi hilang, sedang yang rusak, dicuri atau hilang sebelum dijual merupakan kerugian. Biasanya disebut sebagai penyusutan atau penyerobotan yang pada umumnya ditentukan dalam persentase.
Pengaruh kerugian terhadap profitabilitas sangat substansial, konsekuensinya keakuratan dan pengendalian persediaan sangat penting.
Dalam hal ini teknik yang diterapkan mencakup:
a. Pemilihan karyawan, pelatihan dan disiplin yang baik, walaupun tidak mudah tetapi sangat penting .
b. Pengendalian yang ketat atas kiriman barang yang datang. Penerapannya misalkan dengan pemakaian system barcode yang dapat dirancang secara komputerisasi.
c. Pengendalian yang efektif atas semua barang yang keluar dari fasilitas. Bisa dilakukan dengan barcode maupun garis magnetic ataupun pengamatan langsung melalui kaca satu arah, video atau pengawasan oleh manusia.

## Slide 256: D. MODEL PERSEDIAAN
Dalam bagian ini akan dijelaskan model persediaan menurut permintaannya dan biaya yang terkait dengan persediaan.
1. Permintaan Independen dan Dependen
Model pengendalian persediaan mengasumsikan bahwa permintaan suatu produk bersifat dependen atau independen terhadap permintaan produk lainnya. Misalnya permintaan televisi independen terhadap permintaan mesin cuci, akan tetapi permintaan televisi dependen terhadap kebutuhan produksi dari televisi.
2. Biaya Persediaan
Biaya yang terkait dengan manajemen persediaan disebut biaya persediaan, yang biasanya terdiri dari:
a. Biaya Penyimpanan (Holding cost, Carrying Cost) yaitu biaya-biaya yang berkaitan dengan penyimpanan atau penahanan (carrying) persediaan sepanjang waktu tertentu. Biaya ini mencakup biaya-biaya yang berkaitan dengan gudang, seperti sewa, administrasi, gaji pelaksana gudang, listrik, asuransi, penambahan staff, pembayaran bunga/ biaya modal, kerusakan,dsb. Biaya ini adalah variable bila bervariasi dengan tingkat persediaan, apabila biaya fasilitas penyimpanan (gudang) tidak variable tetapi tetap, maka tidak dimasukkan dalam biaya penyimpanan per unit.

## Slide 257
b. Biaya Pemesanan (Ordering Cost, Procurenment Cost) yaitu biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan/barang sejak dari penetapan pemesanan sampai tersedianya barang digudang.
Biaya ini .mencakup biaya-biaya : administrasi dan penempatan order, pemilihan vendor/pasokan, formulir, pemrosesan pesanan, tenaga para pekerja, pengepakan dan penimbangan, inspeksi dan penerimaan barang, pengiriman kegudang dan bongkar muat, hutang lancar dsb. Biaya pemesanan tidak tergantung dari jumlah yang dipesan tetapi tergantung dari berapa kali pesanan dilakukan.
Biaya pemasangan (Set-up Cost ) adalah biaya-biaya untuk mempersiapkan mesin atau proses untuk memproduksi pesanan. Dapat diefisienkan apabila pemesanan dilakukan secara elektronik. Dalam banyak operasi, biaya pemasangan berhubungan erat dengan waktu pemasangan (set up time)
c. Biaya kekurangan persediaan ( Shortage Cost, Stock Out Cost) yaitu biaya yang timbul sebagai akibat tidak tersedianya barang pada waktu diperlukan. Biaya ini pada dasarnya bukan biaya nyata, melainkan berupa biaya kehilangan kesempatan, antara lain semua biaya kesempatan yang timbul karena terhentinya proses produksi sebagai akibat tidak adanya bahan yang diproses, biaya administrasi tambahan, biaya tertundanya penerimaan keuntungan, biaya kehilangan pelanggan.
Dalam perusahaan dagang terdapat tiga alternative yang dapat terjadi karena kekurangan persediaan, yaitu tertundanya penjualan, kehilangan penjualan dan kehilangan pelanggan.

## Slide 258
Misalnya dari 200 kali pengamatan diketahui terjadi 20 kali kasus tertundanya penjualan, 130 kali terjadi kasus kehilangan penjualan dan 50 kali terjadi kasus kehilangan pelanggan. Apabila setiap kehilangan penjualan rata-rata profit margin yang hilang diperkirakan sebesar Rp 500,- sedangkan setiap kasus kehilangan pelanggan terjadi kerugian kesempatan sebesar Rp 20.000,- maka nilai rata-rata biaya kekurangan persediaan sbb :
Contoh : Perhitungan Biaya Kekurangan Persediaan
Kasus | Jumlah | Probabilitas observasi | Kerugian (Rp/kasus) | Rata-rata Biaya (Rp)
Tertundanya penjualan Kehilangan penjualan Kehilangan pelanggan | 50 130 20 | 0,25 0,65 0,10 | 0 500 20.000 | 0 325 2.000
Jumlah | 200 | 1,00 |  | 2.325
Rata-rata biaya kekurangan persediaan Rp 2.325,-

## Slide 259: Model Persediaan untuk Permintaan Independen
A. FIXED ORDER QUANTITY MODELS (EOQ/ELS)
Ada 3 model persediaan yang mengutamakan pada dua pertanyaan penting yaitu: kapan pemesanan dilakukan dan berapa banyak yang akan dipesan.
1. EOQ MODEL / ELS (Economic Lot Size)
Model EOQ untuk barang yang dibeli sedangkan model ELS untuk barang yang diproduksi secara internal.
Model ini merupakan salah satu teknik pengendalian persediaan paling tua dan paling terkenal. Mudah digunakan tetapi didasarkan pada beberapa asumsi :
a. Pemintaan diketahui dan bersifat konstan
b. Lead time yaitu waktu antara pemesanan dan penerimaan, diketahui dan konstan.
c. Permintaan diterima dengan segera.
d. Tidak ada diskon.
e. Biaya yang terjadi hanya biaya set up atau pemesanan diketahui dan bersifat konstan.
f. Tidak terjadi kehabisan stok.

## Slide 260
Dengan asumsi seperti tersebut diatas, maka tahapan untuk mencari jumlah pemesanan yang menyebabkan biaya minimal adalah sebagai berikut:
a. Mengembangkan pesamaan untuk biaya pemasangan atau pemesanan.
b. Mengembangkan persamaan untuk biaya penahanan atau penyimpanan
c. Menetapkan biaya pemasangan sama dengan biaya penyimpanan
d. Menyelesaikan persamaan dengan hasil angka jumlah pemesanan yang optimal.
Notasi yang digunakan:
Q = Jumlah barang setiap pemesanan
Q * = Jumlah optimal barang per pemesanan (EOQ)
D = Permintaan tahunan barang persediaan dalam unit
S = Biaya pemasangan atau pemesanan setiap pesanan
H = Biaya penahan atau penyimpanan per unit per tahun
Dengan menggunakan notasi diatas, maka penentuan rumus EOQ adalah:
Biaya pemesanan tahunan =
Biaya penyimpanan tahunan =
Biaya total per tahun = +

## Slide 261
d. Biaya pemesanan = Biaya penyimpanan
=
=
e. Untuk mendapatkan Q * maka 2DS = Q 2 H
Q2 =
Q* =
Permintaan D
Jumlah Pemesanan dalam satu tahun ( N ) = ------------------------------ = ------
Jumlah unit yang dipesan Q
Jumlah hari kerja per hari
Waktu antar pemesanan = T = -------------------------------------------
Jumlah pemesanan dalam satu tahun

## Slide 262
Biaya Total Persediaan = Biaya Pemesanan + Biaya Penyimpanan
= D/Q . S + Q/2 . H
Titik Pemesanan Ulang (Reorder Point) atau ROP = d x L
Jika ada stok pengaman atau buffer stok maka :
ROP = (d x L) + buffer stock
D
d = permintaan per hari = -------------------------------------
Jumlah hari kerja per tahun
L = lead time

## Slide 263
Contoh 1.
Jika diketahui : D = 1000 unit
S = Rp 10.000,- H = Rp 500 per unit per tahun
Maka:
EOQ atau Q* = = 200 unit
Dalam contoh ini: N = 1.000 / 200 = 5 kali pesan dalam satu tahun
Jika 1 tahun ada 250 hari kerja ,maka T = 250 / 5 = 50 hari, artinya antara pemesanan dilakukan 50 hari setelah pemesanan sebelumnya.
Biaya persediaan total = 1.000/200(10.000) + 200/2 (500) = Rp 100.000,-
Jika L = 3 hari maka: ROP = 1.000/250 x 3 hari = 12 unit artinya pada saat persediaan turun ke tingkat 12 unit, perusahaan harus melakukan pemesanan . Pemesanan tersebut akan tiba dalam waktu 3 hari, tepat pada saat persediaan perusahaan telah habis.
Jika ada buffer stok sebesar 10 unit maka ROP = 12 + 10 = 22 unit artinya pada saat persediaan turun ke tingkat 22 unit, perusahaan harus melakukan pemesanan . Pemesanan tersebut akan tiba dalam waktu 3 hari, tepat pada saat persediaan perusahaan menjadi 10 unit (sebesar buffer stock).

## Slide 264: 2. Production Order Quantity (POQ) MODEL
Pada model EOQ kita mengasumsikan bahwa seluruh pemesanan persediaan diterima pada satu waktu. Meski demikian ada saat-saat tertentu dimana perusahaan dapat menerima persediaanya sepanjang periode. Keadaan seperti ini mengharuskan model lain yang disebut POQ yang mana dalam model ini produk diproduksi dan dijual pada saat yang bersamaan.
Notasi yang digunakan sama dengan yang digunakan pada model EOQ tetapi ditambah dengan : p = Tingkat produksi tahunan dan
t = Lama jalannya produksi, dalam satuan hari .
tahapannya:
a. Biaya penyimpanan = Tingkat persediaan tahunan x Biaya penyimpanan
per unit per tahun
Persediaan tahunan = Tingkat persediaan rata-rata x H
Tingkat persediaan maksimum
b. Tingkat persediaan rata-rata = -------------------------------------------
2

## Slide 265
c. Tingkat persediaan = Total produksi – Total pemakaian
selama operasi selama operasi
= pt – dt
karena Q = pt maka t = Q/p
Tingkat persediaan maksimum = P - d
Tingkat persediaan maksimum
d. Timgkat persediaan tahunan = ----------------------------------------- x H
2
=
---- (1 – d/p) H
Biaya pemesanan = (D/Q) S , Biaya penyimpanan = ½ HQ (1-d/p)
Jumlah optimal per pemesanan dalam model ini dengan notasi Q p*
(D/Q) S = ½ HQ (1-d/p)
Q p* =

## Slide 266
Contoh 2.
Jika diketahui D = 1.000 unit , S = Rp 10.000,- , H = Rp 500,- , p = 8 unit per hari , d = 6 unit perhari : maka
Q*p = = 400 unit

## Slide 267: 3. QUANTITY DISCOUNT MODEL (model potongan quantitas)
Untuk meningkatkan penjualan, banyak perusahaan menawarkan potongan harga kepada para pelanggannya, semakin banyak jumlah yang dibeli akan mendapatkan potongan harga semakin besar. Dengan demikian perusahaan yang membutuhkan bahan baku akan menghadapi penawaran dari banyak pemasok yang biasanya dalam paket-paket tertentu, harga per unit produk yang ditawarkan bervariasi sesuai potongan harga yang diberikan. Menghadapi hal yang demikian maka agar supaya perusahaan tidak terkecoh dalam memilih paket mana yang paling optimal biayanya, maka konsep persediaan dengan quantity discount perlu dipelajari.
Dalam menentukan pilihan mana yang paling tepat adalah mempertimbangkan biaya persediaan total yang paling kecil diantara alternatif yang ada.
Biaya Persediaan total = Biaya Pemesanan + Biaya Penyimpanan + Biaya Produk
= D/Q .S + QH/2 + PD
Dimana : Q = Jumlah unit yang dipesan
D = Permintaan tahunan dalam satuan
S = Biaya Pemesanan per pesanan
P = Harga per unit
H = Biaya Penyimpanan per unit per tahun

## Slide 268
Contoh 3.
Suatu perusahaan menghadapi tiga paket penawaran sebagai berikut:
Paket Jumlah pembelian Harga per unit
A 0 – 999 Rp 5.000,- D = 5.000 unit
B 1.000 – 1.999 Rp 4.800,- S = Rp 49.000,-
C 2.000 lebih Rp 4.750,- I = 20 %
Tahapan:
1). Untuk setiap paket , hitung nilai Q *, dengan menggunakan persamaan
Q * =
H = IP dalam arti I = persentase dari harga per unit.
Maka perhitungannya:
2 (5.000) (4.900)
Paket A : Q* = √ --------------------- = 700
0,2 (5.000)
2 (5.000) (4.900)
Paket B : Q* = √ --------------------- = 714
0,2 (4.800)
2 (5.000) (4.900)
Paket A : Q* = √ --------------------- = 718
0,2 (4.750)

## Slide 269
2). Jika jumlah pemesanan terlalu rendah maka harus disesuaikan jumlah pesanan ke atas yaitu ke jumlah terendah yang memungkinkan diperoleh potongan harga .
Pada contoh ini Q * A = 700 Q* B = 1.000 (disesuaikan) Q*C = 2.000 (disesuaikan)
3) Dengan menggunakan rumus biaya total persediaan, hitung biaya persediaan masing-masing paket, biasanya menggunakan tabel:
Paket | P | Q | (1) Biaya Pemesanan = D/Q.S | (2) Biaya Penyimpanan = Q.I.P/2 | (3) Biaya Produk = P.D | Biaya Total Persediaan= 1+2+3
A | 5.000 | 700 | 350.000 | 350.000 | 25.000.000 | 25.700.000
B | 4.800 | 1.000 | 245.000 | 480.000 | 24.000.000 | 24.725.000
C | 4.750 | 2.000 | 122.500 | 950.000 | 23.750.000 | 24.822.500
4) Yang biaya total persediaan terendah adalah Q = 1.000 unit, sehingga paket B yang dipilih karena menghasilkan biaya paling optimal.

## Slide 270: B. MODEL PROBABILITAS dengan LEAD TIME yang KONSTAN
Pada asumsi permintaan tidak konstan tetapi dapat dispesifikasi melaui distribusi probabilitas maka dapat digunakan model probabilitas.
Permintaan yang tidak pasti memperbesar kemungkinan terjadinya kehabisan stok. Salah satu metode untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kehabisan stok adalah dengan menahan unit tambahan di persediaan, hal ini meliputi penambahan jumlah unit stok pengaman sebagai penyangga titik pemesanan ulang.
Titik pemesanan ulang : ROP = d x L
Dengan memasukkan ss (safety stok) maka ROP = d x L + ss

## Slide 271
Perusahaan telah mengalami probabilitas permintaan sebagai berikut:
Jumlah Unit Probabilitas
30 0,20
40 0,20
ROP 50 0,30
60 0,20
70 0,10
1,00
Contoh 4.
Suatu perusahaan mempunyai ROP = 50 unit
Biaya penyimpanan = Rp 5.000,- per unit per tahun
Biaya kehabisan stok = Rp 40.000,-per unit.
Perhitungannya sebagai berikut :
Stok Pengaman | Biaya Penyimpanan | Biaya Kehabisan Stok | Biaya Total
20 10 0 | (20)(5.000) = Rp 100.000,- (10)(5.000) = Rp 50.000,- 0 | 0 (10)(0,1)(40.000)(6) = Rp 240.000,- (10)(0.1)(40.000)(6) +(20)(0,1)(40.000) (6) = Rp 960.000,- | Rp 100.000,- Rp 290.000,- Rp 960.000,-
Dari perhitungan tersebut, stok pengaman yang biaya totalnya paling rendah adalah 20 unit maka ROP yang baru = ROP lama + 20 = 50 + 20 = 70 unit.

## Slide 272
Hal yang sangat perlu diperhatikan adalah bahwa manajemen mempertahankan tingkat pemenuhan permintaan, yang bersifat komplementer terhadap probabilitas terjadinya kehabisan stock. Seandainya probabilitas kehabisan stok adalah 0,05 maka tingkat pemenuhan permintaannya adalah 0,95. maka perlu menggunakan kurve normal maka perlu digunakan table kurva normal.
Contoh 5
Jika suatu perusahaan mempunyai permintaan rata-rata selama pemesanan ulang adalah 350 unit permintaan terdistribusi secara normal, standar deviasinya sebesar 10 unit kehabisan stok diperkirakan 5 % dari waktu yang ada. Berapa stok pengaman yang harus dipertahankan ?
Diketahui: μ = permintaan rata-rata = 350
σ = standar deviasi = 10
Z = jumlah standar deviasi normal
Stok pengaman = x - μ
karena Z = maka stok pengaman = Z σ
maka dari contoh tersebut: Z = 1,65 sesuai table distribusi normal untuk tingkat pemenuhan permintaan 95 %, sehingga 1,65 = stok Pengaman/ σ
Stok pengaman = (1,65) (10) = 16,5
ROP = 350 + 16,5 = 366,5 atau dibulatkan menjadi 267 unit.

## Slide 273: C. FIXED PERIOD (P) SYSTEM
Pada system periode tetap, persediaan dipesan di akhir periode tertentu. Setelah itu baru persediaan di tangan di hitung, yang dipesan hanya sebesar jumlah yang diperlukan untuk menaikkan persediaan sampai ke tingkat target tertentu.
Keuntungan system ini adalah bahwa tidak ada penghitungan fisik atas unit yang dimasukkan ke persediaan setelah ada unit yang diambil. Penghitungan hanya terjadi bila waktunya tiba. Prosedur ini secara administratif lebih memudahkan, terutama apabila pengendalian persediaan hanya salah satu tugas saja.
Rumus yang digunakan:
Jumlah Yang dipesan (Q) = Target (T) – On hand inventory – order awal yang tidak diterima + back order.
Contoh 5
Data: Back order = 3 unit , Target = 50 unit , Tidak ada pesanan awal yang tidak diterima , Back order = 3 .
Maka Jumlah pemesanan Q = 50 – 0 – 0 + 3 = 53 unit.273

## Slide 274: MATERIAL REQUIREMENT PLANNING (MRP) dan JUST IN TIME (JIT)

## Slide 275
A. MODEL PERSEDIAAN DEPENDEN
Permintaan suatu produk berkaitan dengan permintaan untuk produk lainnya.
Misalnya, bagi produsen mobil permintaan ban mobil dan radiator tergantung produksi mobil itu sendiri. Oleh karenanya bila manajemen telah membuat peramalan tentang permintaan barang jadi, maka jumlah yang diperlukan untuk setiap komponen dapat dihitung, karena komponen semuanya bersifat dependen.
1. Tehnik Permintaan Dependen
Apabila dalam permintaan independen digunakan model persediaan seperti konsep EOQ (Economic Order Quantity), POQ (Production Order Quantity) dan Quantity Discount, maka dalam permintaan dependen menggunakan teknik yang dikenal dengan MRP (Material Requirement Planning).
Material Requirement Planning ( MRP )

## Slide 276: 2. Persyaratan agar Model Persediaan Dependen efektif
MRP akan menjadi efektif, mensyaratkan manajer operasi harus mengetahui :
MPS (Master Production Schedule),
adalah pembuatan jadwal secara terperinci tentang apa material atau komponen apa yang harus tersedia untuk membuat suatu produk ? Jadwal harus mengikuti rencana produksi yang telah ditentukan untuk semua output dalam suatu satuan waktu tertentu, yang didalamnya sudah termasuk variasi input, rencana keuangan, permintaan konsumen, fluktuasi persediaan, kinerja pemasok dan pertimbangan lainnya.
Jadwal utama dapat diwujudkan dalam :
- Produk akhir yang proses produksinya berkelanjutan (memproduksi agar dapat menyimpan).
- Pesanan konsumen dalam perusahaan yang menggunakan job shop.
- Modul dalam perusahaan yang proses produksinya berulang.

## Slide 277
b. BOM (Bill Of Material),
adalah sebuah daftar jumlah komponen, campuran bahan, dan bahan baku yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Berguna untuk pembebanan biaya dan dapat dipakai sebagai daftar bahan yang harus dikeluarkan untuk karyawan produksi atau perakitan.
Jenis BOM adalah :
- Modular Bills yaitu dapat diatur diseputar modul produk, modul merupakan komponen yang dapat diproduksi dan dirakit menjadi satu unit produk.
- Planning Bills dan Phanton Bills
untuk perencanaan diciptakan agar dapat menugaskan induk buatan kepada bill of materialnya.
Phantom Bill adalah bill of material untuk komponen, biasanya sub-sub perakitan yang hanya ada untuk sementara waktu.
- Low-level coding apabila ada produk yang serupa supaya dapat membedakannya diberikan kode.

## Slide 278
c. Ketersediaan Persediaan , berapa stok yang ada ? mengenai apa yang ada dalam persediaan merupakan hasil dari manajemen persediaan yang baik, sangat diperlukan dalam system MRP sehingga akurasinya sangat menentukan keberhasilan MRP.
d. Order pembelian yang sudah jatuh waktu. Pada saat pesanan pembelian dibuat, catatan mengenai pesanan-pesanan itu dan tanggal pengiriman terjadwal harus tersedia di bagian produksi sehingga pelaksanaan MRP dapat efektif.
e. Lead times, berapa lama waktu untuk mendapatkan komponen. manajemen harus menentukan kapan produk diperlukan, sehingga dapat menentukan waktu pembelian, produksi dan perakitan.

## Slide 279
B. MANFAAT MRP
Beberapa manfaat MRP adalah:
1. Peningkatan pelayanan dan kepuasan konsumen.
2. Peningkatan pemanfaatan fasilitas dan tenaga kerja.
3. Perencanaan dan penjadwalan persediaan yang lebih baik.
4. Tanggapan yang lebih cepat terhadap perubahan dan pergeseran pasar.
5. Tingkat persediaan menururn tanpa mengurangi pelayanan kepada konsumen.
C. STUKTUR MRP
Kebanyakan system MRP terkomputerisasi, analisisnya bersifat langsung dan serupa antara system terkomputerisasi satu dengan lainnya, strukturnya terlihat pada gambar berikut :
Gambar : Struktur Sistem MRP
Master Production Schedule MRP melalui laporan periode
Bill Of Material MRP melaului laporan harian
Lead time MRP program Laporan Pemesanan Terencana
Inventory komputer Saran-saran Pembelian
Pembelian Laporan Pengecualian

## Slide 280: D. MANAJEMEN MRP
Rencana kebutuhan bahan baku bersifat tidak statis. Karena system MRP semakin terintegrasi dengan konsep JIT maka terdapat:
1. MRP Dinamis
Jika terjadi perubahan bill of material dengan cara merubah rancangan, jadwal dan proses produksi, maka system MRP berubah yaitu pada saat perubahan terhadap MPS (Master Production Schedule), model MRP dapat dimanipulasi untuk merefleksikan perubahan yang terjadi sehingga jadwal dapat diperbaharui.
Perubahan seringkali terjadi secara berkala yang biasa disebut system nervousness yang dapat menimbulkan bencana dibagian pembelian dan produksi. Oleh karena itu konsekuensinya karyawan di bagian operasional diharapkan dapat mengurangi nervousness dengan mengevaluasi kebutuhan dan pengaruh perubahan sebelum membatalkan permintaan ke bagian lain. Untuk membatasi system nervousness, tersedia dua alat yaitu: Pagar waktu (Time Fences) dan Pegging.

## Slide 281
2. MRP dan JIT
MRP dapat dinyatakan sebagai teknik perencanaan dan penjadwalan, sedangkan JIT dapat dinyatakan sebagai cara menggerakkan bahan baku secara cepat.
Konsep ini dapat diintegrasikan secara efektif dengan melalui 5 tahap :
Paket MRP dikurangi misalnya yang semula mingguan menjadi harian atau jam-jaman. Paket dalam hal ini diartikan sebagai unit waktu dalam system MRP.
Rencana penerimaan yang merupakan bagian rencana pemesanan perusahaan dalam system MRP dikomunikasikan melalui perakitan untuk tujuan produksi secara berurutan.
Pergerakan persediaan di pabrik berdasarkan JIT.
Setelah produksi selesai, dipindahkan ke persediaan seperti biasa. Penerimaan produk ini menurunkan jumlah yang dibutuhkan untuk rencana pemesanan selanjutnya pada system MRP.
Menggunakan backflush yang berarti menggunakan bill of material untuk mengurangi persediaan, berdasarkan pada penyelesaian produksi suatu produk.
Penggabungan MRP dan JIT menghasilkan jadwal utama yang baik dan gambaran kebutuhan yang akurat dari system MRP dan penurunan persediaan barang dalam proses.

## Slide 282: E. TEHNIK LOT SIZING
Tujuan dari sistem MRP adalah menghasilkan unit-unit pada saat dibutuhkan, tanpa stock pengaman dan tanpa antisipasi pesanan mendatang berikutnya.
Prosedur yang konsisten dengan asas ukuran lot yang kecil, rutin, persediaan rendah dan permintaan dependen.
Beberapa teknik penentuan ukuran lot yaitu:
1. Lot for lot
Penentuan lot ini digunakan untuk memproduksi sejumlah yang diperlukan dan dapat pula untuk menentukan biaya.
2. EOQ (Economic Order Quantity)
Seperti model yang digunakan dalam persediaan independent, cara ini lebih disukai apabila permintaannya relative independent dan konstan.
3. Part Period Balancing
Merupakan pendekatan yang lebih dimanis dalam menyeimbangkan biaya pemasangan dan penahanan. Cara ini menggunakan informasi tambahan dengan mengubah ukuran lot agar tercermin
4. Wagner-Whitin Algorith
Merupakan tehnik penghitungan yang mengasumsikan horizon waktu yang finite yang pada akhirnya ada penambahan net requirement untuk mencapai strategi pemesanan.

## Slide 283: F. PERLUASAN MRP
1. Close loop MRP
system yang memberikan umpan balik pada perencanaan kapasitas, jadwal produksi induk dan rencana produksi sehingga perencanaan dapat dijaga validitasnya untuk sepanjang waktu.
2. Capacity Planning
Capacity Planning merupakan pengembangan close-loop MRP dimana perencana produksi menjalankan pekerjaan diantara periode waktu dalam pesanan secara beban yang halus (smooth) atau pada akhirnya membawanya dalam kapasitas.
3. MRP II
system yang mengikuti dengan MRP pada tempatnya, yang mana data persediaan dapat ditambahkan oleh variabel sumber daya lainnya, dalam kasus ini MRP menjadi material resource planning (perencanaan sumber daya material).

## Slide 284
G. MRP DI BIDANG JASA
Dalam sektor jasa banyalk permintaan yang bersifat dependen dimana permintaan tersebut diturunkan dari permintaan jasa lainnya.
Contoh usaha restoran, permintaan akan bahan makanan seperti sayuran, bumbu, dan bahan lainnya, tergantung dari besarnya permintaan akan makanan yang dipesan oleh konsumen restoran tersebut.
MRP juga dapat diterapkan di sektor jasa yang lain seperti rumah sakit, yang materialnya seperti obat-obatan, peralatan dan lainnya tergantung dari pasien yang datang dan ditangani pihak rumah sakit.

## Slide 285
H. DISTRIBUTION RESOURCE PLANNING
Rencana penambahan stok secara fase waktu untuk semua tingkat jaringan distribusi.
Prosedur DRP harus dapat dimengerti karena analog dengan MRP, sehingga harus mengikuti:
1. Gross requirement, dimana sama dengan permintaan yang diekspektasi atau peramalan penjualan.
2. Tingkat minimum persediaan menyesuaikan tingkat pelayanan.
3. Lead time nya akurat.
4. Definisi struktur distribusi.
DRP mendorong persediaan melalui system, yang mana dorongan tersebut dilakukan oleh order tingkat atas atau ritel. Alokasi dibuat tingkat atas dari ketersediaan persediaan dan produksi setelah disesuaikan dengan pengiriman yang ekonomis.
Tujuan DRP adalah penambahan kecil dan sering dalam batasan pesanan dan pesanan yang ekonomis.

## Slide 286
I. ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP)
system informasi untuk mengidentifikasi dan merencanakan sisi sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk digunakan, dibuat, dikirim dan dihitung bagi keperluan pesanan konsumen.
Tujuannya untuk koordinasi bisnis perusahaan secara keseluruhan.
ERP merupakan software yang ada dalam perusahaan untuk :
1. Otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis.
2. Membagi data base yang umum dan praktek bisnis
melalui enterprise.
3. Menghasilkan informasi yang real time.

## Slide 287: Just In Time (JIT) dan Lean Production Systems
A. JUST IN TIME (JIT)
Merupakan falsafah pemecahan masalah yang berkelanjutan yang dilakukan dalam JIT adalah pengurangan kesia-siaan dan pengurangan variabilitas.
1. Pengurangan Kesia-siaan
Kesia-siaan dalam proses produksi barang maupun jasa adalah pemberian penjelasan mengenai sesuatu yang tidak menambah nilai produk, baik yang disimpan, diperiksa, terlambat diproduksi, mengantre maupun yang rusak.
Lebih jauh lagi, setiap kegiatan yang menurut konsumen tidak menambah nilai produk merupakan suatu kesia-siaan.
JIT mempercepat proses produksi sehingga memungkinkan penghantaran produk kepada konsumen lebih cepat dan persediaan dalam prosespun menurun jumlahnya, sehingga memungkinkan pemanfaatan yang lebih produktif pada asset yang sebelumnya disimpan dalam persediaan.

## Slide 288: 2. Pengurangan Variabilitas
Menurut konsep JIT, untuk menjalankan pergerakan bahan baku maka manajer mengurangi variabilitas yang disebabkan oleh factor internal maupun eksternal.
Variabilitas adalah setiap penyimpangan dari proses optimal yang mengantarkan produk sempurna tepat waktu setiap saat.
Semakin kecil variabilitas semakin kecil pula kesia-siaan yang terjadi.
variabilitas timbul karena manajemen yang jelek, yang diantaranya sebagai berikut:
a. Karyawan, fasilitas dan pemasok memproduksi unit-unit produk yang tidak sesuai dengan standar, terlambat atau jumlah tidak sesuai.
b. Engineering drawing atau spesifikasi tidak akurat.
c. Bagian produksi mencoba memproduksi sebelum spesifikasi lengkap.
d. Permintaan konsumen tidak diketahui.

## Slide 289: B. KONTRIBUSI JIT PADA KEUNGGULAN KOMPETITIF
Konsep JIT menunjang Keunggulan Kompetitif:
Pemasok : Untuk mengurangi jumlah sumber pasokannya.
Agar membina hubungan yang mendukung.
Pengiriman barang yang bermutu tepat waktu.
Tata letak : Tata letak sel kerja dengan kegiatan pengujian di tiap tahap
proses.
Teknologi kelompok.
Mesin-mesin yang dapat dipindah dan diganti.
Pengaturan lingkungan kerja tingkat tinggi dan kerapihan.
Pengurangan tempat untuk menyimpan persediaan.
Mengirim langsung ke area kerja.
Persediaan : Ukuran lot yang kecil
Waktu pemasangan yang pendek.
Kotak khusus yang menyimpan sejumlah komponen tertentu.
Penjadwalan: Penyimpangan dari jadwal tidak ada
Penjadwalan bertingkat.
Pemasok diinformasikan mengenal jadwal perusahaan.
Tehnik Kanban.

## Slide 290
Pemeliharaan: Rutinitas harian.
Keterlibatan operator mesin.
Produksi
Berkualitas: Pengendalian proses statistik.
Mutu yang dijaga oleh pemasok.
Mutu di dalam perusahaan
Pemberdayaan
Karyawan: Pelatihan silang
Klasifikasi kerja sedikit agar ada fleksibilitas yang pasti.
Dukungan pelatihan.
Komitmen: Dukungan manajemen, karyawan dan pemasok.
Hasilnya :
1. Penguranagn antrean dan keterlambatan, sehingga proses produksi semakin cepat, asset bisa digunakan lebih produktif, perusahaan dapat memenangkan pesanan.
2. Peningkatan mutu sehingga kesia-siaan berkurang dan dapat memenangkan pesanan.
3. Penurunan biaya sehingga laba meningkat atau harga jual bisa diturunkan.
4. Pengurangan variabilitas di tempat kerja sehingga kesia-siaan berkurang dan memenangkan pesanan.
5. Pengurangan kegiatan pengerjaan ulang sehingga memenangkan persaingan
Yang diharapkan akan terjadi :
Tanggapan terhadap konsumen lebih cepat, biaya lebih rendah mutu lebih tinggi dan ini merupakan keunggulan kompetitif.

## Slide 291: C. FAKTOR KUNCI SUKSES DALAM JUST IN TIME
ada 7 faktor kesuksesan JIT yaitu:
1. Suppliers
Hal-hal yang harus diperhatikan adalah:
a. Kedatangan material dan produk akhir termasuk kesia-siaan.
b. Pembeli dan pemasok membentuk kemitraan.
c. Kemitraan JIT mengeliminir : - Kegiatan yang tidak penting.
- Persediaan dalam perjalanan.
- Pemasok yang jelek
2. Layout
Tata letak memungkinkan pengurangan kesia-siaan yang lain, yaitu pergerakan. Misalnya pergerakan bahan baku maupun manusia menjadi fleksibel.
JIT mempersyaratkan : a. Sel kerja untuk product family.
b. Pergerakan atau perubahan mesin.
c. Jarak yang pendek.
d. Tempat yang kecil untuk persediaan.
e. Pengiriman langsung ke area kerja.
3. Inventory
Persediaan dalam system produksi dan distribusi sering dadakan untuk berjaga-jaga. Tehnik persediaan yang efektif memerlukan Just In Time bukan Just In Case. Persediaan Just In Time merupakan persediaan minimal yang diperlukan untuk mempertahankan operasi system yang sempurna yaitu jumlah yang tepat tiba pada saat yang diperlukan bukan sebelum atau sesudah.

## Slide 292
4. Schedulling
Jadwal yang efektif dikomunikasikan di dalam organisasi dan kepada pemasok, maka akan sangat mendukung penerapan JIT.
JIT mensyaratkan:
a. Mengkomunikasikan penjadwakan kepada supplier.
b. Jadwal bertingkat.
c. Menekankan bagian dari skedul paling dekat dengan jatuh tempo.
d. Lot kecil.
e. Tehnik Kanban.
5. Preventive Maintenance
Pemeliharaan dilakukan dalam rangka untuk menjaga hal-hal yang diinginkan supaya tidak terjadi atau tindakan pencegahan.
Misalnya dengan cara pemeliharaan rutin pada fasilitas yang digunakan, maupun pelatihan karyawan secara terus-menerus agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

## Slide 293
6. Kualitas
Hubungan JIT dengan berhubungan dalam 3 hal yaitu:
a. JIT mengurangi biaya perolehan mutu yang baik karena biaya produk sisa, pengerjaan ulang, investasi persediaan menurun.
b. JIT meningkatkan mutu dengan mengurangi antrean dan waktu antara. JIT juga membatasi jumlah sumber kesalahan potensial.
c. Mutu yang baik berarti lebih sedikit cadangan sehingga JIT lebih mudah diterapkan.
7. Employee Empowerment
Karyawan yang diberdayakan dapat terlibat dalam isu-isu operasi harian yang merupakan falsafah JIT. Pemberdayaan karyawan mengikuti nasehat manajemen bahwa tidak ada orang yang lebih tahu mengenai suatu pekerjaan selain karyawan pelaksana pekerjaan itu sendiri.

## Slide 294: D. JUST IN TIME DI SEKTOR JASA
JIT yang diterapkan pada sektor jasa meliputi berbagai hal diantaranya:
1. Pemasok
Misalnya usaha restoran sangat berhubungan dengan pemasok bahan makanan dan minuman yang mereka butuhkan.
2. Tata Letak
Tata letak menciptakan perbedaan pengambilan koper maskapai penerbangan dimana konsumen mengharapkan koper-kopernya didapat tepat pada waktunya.
3.Persediaan
Setiap pialang saham mengarahkan persediaan mendekati nol karena transaksi jual atau beli yang tidak dijalankan tidak dapat diterima oleh para klien.
4. Jadwal
Di konter tiket maskapai penerbangan fokus sistem JIT adalah permintaan konsumen. Permintaan dipenuhi bukan dengan persediaan produk terwujud tetapi dengan karyawan maskapai penerbangan itu sendiri. Melalui penjadwalan yang rumit karyawan di konter tiket tepat waktu manakala konsumen memerlukannya. Pelayanan jasa diberikan dengan dasar JIT, sehingga jadwal merupakan sesuatu yang penting sekali.

## Slide 295: PENJADWALAN (SCHEDULING)
Melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien agar tujuan tercapai
Penjadwalan akan berimplikasi pada banyak hal diantaranya :
Pada penggunaan asset yang dimiliki perusahaan menjadi efektif sehingga investasi yang ditanamkan perusahaan akan memberikan hasil yang optimal.
Kapasitas yang akan digunakan akan lebih terukur sehingga jumlah output dapat dipastikan dan pelayanan kepada konsumen dapat lebih baik dari sebelumnya.
Pada akhirnya akan lebih cepat pengiriman produk kepada konsumen yang berarti keunggulan kompetitif bagi perusahaan dalam pelayanan yang cepat dapat tercapai.

## Slide 296: Perencanaan Agregat (Aggregat Planning)
A. PROSES PERENCANAAN
Perencanaan Agregat atau juga dikenal dengan Penjadwalan agregat menyangkut jumlah dan kapan produksi akan dilangsungkan dalam waktu dekat, biasanya 3 sampai 18 bulan kedepan.
Manajer operasi berupaya menentukan cara terbaik untuk memenuhi ramalan permintaan dengan menyesuaikan tingkat produksi, kebutuhan tanaga kerja, persediaan, waktu lembur, sub kontrak dan semua variabel yang dapat dikendalikan perusahaan.
Tujuannya menjelaskan keputusan perencanaan agregat agar cocok dengan seluruh proses perencanaan keseluruhan dan menjelaskan beberapa teknik yang digunakan manajer dalam mengembangkan rencana.
Keputusan Penjadwalan menyangkut perumusan rencana bulanan dan kuartalan yang mengutamakan masalah mencocokkan produktifitas dengan permintaan yang fluktuatif.

## Slide 297: B. PERILAKU AGREGAT PLANNING
istilah “agregat”, berarti menggabungkan sumber daya-sumber daya yang sesuai ke dalam istilah-istilah yang lebih umum dan menyeluruh.
adanya ramalan permintaan, serta kapasitas fasilitas, persediaan jumlah tenaga kerja dan input produksi yang saling berkaitan, maka perencana harus memilih tingkat output untuk fasilitas selama tiga sampai delapan belas bulan kedepan.
Perencanaan ini diantaranya bisa diterapkan untuk perusahaan manufaktur, rumah sakit, akademi serta, pernerbit buku.
C. STRATEGI AGRREGAT PLANNING
Perencanaan agregat merupakan bagian dari system perencanaan produksi yang lebih besar, sehingga pemahaman mengenai keterkaitan antara rencana dan beberapa factor internal dan eksternal.
Jadwal kerja yang mendetil untuk tenaga kerja dan penjadwalan berprioritas untuk produk dihasilkan sebagai tahapan terakhir system perencanaan produksi.

## Slide 298
Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh manajer operasi dalam merumuskan rencana agregat yaitu:
1. Apakah persediaan digunakan untuk menyerap perubahan selama periode permintaan ?
2. Apakah perubahan akan diakomodasikan dengan cara mengubah jumlah tenaga kerja?
3. Apakah perlu penggunaan tenaga kerja paruh waktu atau waktu lembur dan waktu kosong untuk menghadapi fluktuasi ?
4. Apakah perlu menggunakan sub kontraktor untuk antisipasi pesanan yang fluktuatif sehingga dapat mempertahankan jumlah tenaga kerja yang stabil ?
5. Apakah perlu mengubah harga atau factor lain untuk mempengaruhi permintaan?
Dari pertanyaan tersebut, menggambarkan strategi perencanaan apa yang sebaiknya dibuat perusahaan. ada lima jenis pilihan kapasitas karena pilihan ini tidak mengubah permintaan tetapi menyerap fluktuasi permintaan, dan tiga pilihan permintaan dimana perusahaan berupaya mempengaruhi pola permintaan lewat ketiga pilihan permintaan.

## Slide 299
1. Pilihan Kapasitas
Tingkat Persediaan yang berubah-ubah.
Mengubah jumlah tanaga kerja dengan cara mempekerjakan pekerja atau memberhentikan pekerja.
Mengubah tingkat produksi melalui waktu lembur dan waktu kosong.
Sub kontrak digunakan.
Mempekerjakan tenaga kerja paruh waktu.
2. Pilihan Permintaan
a. Mempengaruhi permintaan dengan berbagai kebijakan di manajemen pemasaran.
b. Pesanan cadangan dalam memenuhi permintaan pada periode permintaan tinggi.
c. Produk mix antar musim.
3. Pilihan Campuran.
Merupakan kombinasi kombinasi antara Pilihan Kapasitas dan Pilihan Permintaan yang disebut sebagai strategi campuran dan seringkali cara ini lebih berhasil.
Dengan mempertimbangkan pilihan-pilihan tersebut maka perusahaan dapat menetapkan Strategi :
- Chase Strategy yaitu menetapkan produksi sama dengan permintaan.
- Level Strategy yaitu memelihara output yang konstan, tingkat produksi dan jumlah tenaga kerja tetap pada periode horizon perencanaan.

## Slide 300
D. METODE PERENCANAAN AGREGAT
Ada beberapa tehnik yang digunakan manajer operasi untuk mengembangkan rencana agregat yang lebih bermanfaat dan lebih tepat, diantaranya :
1. Metode Pembuatan Grafis dan Diagram
Pada dasarnya, rencana-rencana dengan grafis dan diagram ini menangani variabel sedikit demi sedikit agar perencana dapat membandingkan proyeksi permintaan dengan kapasitas yang ada.
Tahapan dalam metode ini adalah:
Tentukan permintaan pada tiap periode.
Tentukan berapa kapasitas pada waktu biasa, waktu lembur, dan tindakan subkontrak untuk tiap periode.
Tentukan biaya tenaga kerja, biaya rekrutmen dan biaya pemberhentian karyawan serta biaya penahanan persediaan.
Pertimbangkan kebijakan perusahaan yang dapat diterapkan pada para pekerja dan tingkatan persediaan.
Kembangkan rencana alternative dan amati biaya totalnya.

## Slide 301
2. Pendekatan Matematis Dalam Perencanaan
a. Metode Transportasi dalam Program Linear
Jika masalah perencanaan agregat dipandang sebagai masalah alokasi kapasitas operasi untuk memenuhi permintaan yang diperkirakan, maka rencana agregat dapat dirumuskan dalam format program linear.
b. Linear Decision Rule (LDR)
model perencanaan agregat yang berupaya untuk mengoptimalkan tingkat produksi dan tingkat jumlah tenaga kerja sepanjang periode tertentu.
Model ini meminimisasi biaya total dari biaya gaji, rekrutmen, PHK, lembur, dan persediaan melalui serangkaian kurva biaya kuadrat.

## Slide 302
c. Management Coefficient Model (MCM)
Dikembangkan oleh E.H Bowman yang membangun suatu model keputusan formal di seputar pengalaman dan kinerja manajer. Teori yang mendasari adalah pengalaman masa lalu manajer, sehingga dapat digunakan sebagai dasar menetapkan keputusan di masa depan. Teknik ini menggunakan analisa regresi terhadap keputusan produksi yang diambil manajer di masa lalu.
d. Simulasi
Suatu model computer yang dinamakan “Penjadwalan lewat simulasi” Pendekatan simulasi ini menggunakan prosedur pencarian kombinasi nilai yang biayanya minimal untuk ukuran jumlah tenaga kerja dan tingkat produksi.

## Slide 303: E. DISAGREGASI
Output dari proses perencanaan agregat biasanya berupa jadwal produksi untuk pengelompokkan produk berdasarkan “famili”.
Misalnya untuk produsen mobil, output memberikan informasi mengenai berapa mobil yang harus diproduksi, tetapi bukan pada berapa mobil yang berseri A, berseri B maupun berseri C. Jadi berupa jumlah keseluruhan output yang dihasilkan tiap periode tertentu bukan berdasarkan tipe.
Sedangkan proses pemisahan rencana agregat menjadi rencana yang lebih rinci disebut agregasi.
F. PERENCANAAN AGREGAT DI SEKTOR JASA
Pada kenyataan sektor jasa seperti bank, usaha angkutan, restoran cepat saji, penerapannya lebih mudah daripada di perusahaan manufaktur.
Pengendalian Biayanya meluputi :
Pengendalian yang ketat atas jam kerja di perusahaan jasa dapat dipastikan menghasilkan tanggapan cepat terhadap respon konsumen.
Fleksibilitas keahlian pekerja perorangan pada tingkat output atau jam kerja untuk memenuhi permintaan yang sudah diperkirakan.

## Slide 304
Penerapan Perencanaan Agregat disektor jasa diantaranya pada :
a. Restoran
Pada jasa ini volume produknya tinggi maka diarahakan pada:
- pemulusan tingkat produksi
- penentuan ukuran jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan
- usaha mengelola permintaan untuk menjaga agar peralatan dan pekerja tetap bekerja.
b. Industri Penerbangan
Perencanaan agregat mancakup jadwal atau table atas :
- jumlah penerbangan masuk dan keluar di setiap pusat.
- jumlah penerbangan di setiap rute.
- jumlah penumpang yang harus dilayani di setiap penerbangan.
- jumlah awak pesawat dan awak di darat yang dibutuhkan pada setiap pusat dan bandara.
c. Rumah sakit
Masalah yang dihadapi adalah alokasi uang, staf, perlengkapan untuk memenuhi permintaan pasien atas pelayanan jasa rumah sakit yang bersangkutan.

## Slide 305
d. Rantai Perusahaan Kecil Nasional
Contohnya adalah jasa foto copy, percetakan, pusat computer, yang mana pertanyaan atas perencanaan agregat vs perencanaan independent di setiap badan usaha menjadi sebuah perhatian. Output dan pembelian dapat direncanakan secara terpusat apabila permintaan dapat dipengaruhi melalui promosi khusus. Pendekatan ini menguntungkan karena mengurangi biaya pembelian dan periklanan dan membantu arus kas di lokasi yang independent.
e. Jasa lain-lain.
Seperti jasa keuangan, transportasi, komunikasi, rekreasi, memeberikan output yang volumenya tinggi namun tidak berwujud. Untuk jasa semacam ini lebih utama pada perencanaan persyaratan sumber daya manusia (lihat bab tentang sumber daya manusia) dan pengelolaan permintaan.

## Slide 306: Penjadwalan Jangka Pendek ( Short-Term Schedulling)
A. PENTINGNYA STRATEGI PENJADWALAN JANGKA PENDEK
1. Dengan penjadwalan yang efektif, perusahaan dapat menggunakan asetnya dan menghasilkan kapasitas investasi yang lebih besar dan sebaliknya mengurangi biaya.
2. Penjadwalan menambah kapasitasdan fleksibilitas yang terkait dan memberikan waktu pengiriman yang lebih cepat dan dengan demikian pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih baik.
3. Dengan menggunakan konsep penjadwalan jangka pendek maka keunggulan kompetitif dengan pengiriman dapat diandalkan.
B. ISU-ISU PENJADWALAN
Penjadwalan berkaitan dengan waktu operasi, Penjadwalan dimulai dengan perencanaan kapasitas yang meliputi fasilitas dan penguasaan terhadap mesin, kemudian jadwal induk membagi rencana kasar dan membuat jadwal keseluruhan untuk output.
Penjadwalan jangka pendek menerjemahkan keputusan kapasitas, rencana jangka menengah ke dalam urutan pekerjaan, penugasan khusus terhadap karyawan, bahan baku dan fasilitas.

## Slide 307
Berbagai isu yang berkitan dengan penjadwalan diantaranya :
1. Penjadwalan Ke depan dan ke belakang
Penjadwalan ke depan memulai skedul /jadwal segera setelah persyaratan diketahui. Banyak digunakan pada rumah sakit, klinik, restoran untuk makan malam, perusahaan permesinan. Pekerjaan dilaksanakan atas pesanan konsumen dan sesegera mungkin dilakukan pengiriman. Dirancang untuk menghasilkan jadwal yang bisa diselesaikan meski tidak berarti memenuhi tanggal jatuh temponya.
Penjadwalan ke belakang dimulai dengan tanggal jatuh tempo, menjadwal operasi finsal dahulu. Tahap-tahap dalam pekerjaan kemudian dijadwal pada suatu waktu, dibalik. Dengan mengurangi lead time untuk tiap item akan didapatkan waktu awal. Banyak digunakan di perusahaan manufaktur dan juga jasa seperti katering. Hal-hal tehnis seperti kerusakan mesin, masalah mutu seringkali membuat penjadwalan semakin kompleks, sehingga perlu pemikiran khusus.

## Slide 308
2. Penjadwalan Kriteria Proses
Tehnik penjadwalan yang benar tergantung pada volume pesanan, ciri operasi dan seluruh kompleksitas pekerjaan. Oleh karenanya ada 4 kriteria yaitu:
a. Meminimalkan waktu penyelesaian dengan cara menetapkan rata-rata waktu penyelesaian.
b. Memaksimalkan utilitas dengan menetapkan persentase watu fasilitas digunakan.
c. Meminimalkan persediaan barang dalam proses dengan menetapkan rata-rata jumlah pekerjaan dalam system.
d. Meminimalkan waktu tunggu konsumen dengan menetapkan rat-rata keterlambatan.
Empat kriteria ini digunakan dalam industri untuk mengevaluasi kinerja penjadwalan, sehingga pendekatan penjadwalan harus jelas mudah dimengerti dan dilaksanakan, fleksibel dan realistik.

## Slide 309: C. PROSES PENJADWALAN BERFOKUS PADA PUSAT KERJA
Fasilitas ini berfokus pada proses atau Job Shop yaitu tingginya variasi yang dihasilkan, volume rendah dan biasanya diterapkan pada manufaktur maupun jasa.
Sistem dibuat berdasarkan pesanan dan biasanya berbeda dalam bahan baku, urutan proses, waktu proses, dan set up. Karena perbedaan ini maka penjadwalan menjadi kompleks. Oleh karena itu sistem ini harus :
Menjadwal pesanan yang akan datang tanpa mengganggu kendala kapasitas pusat kerja individu.
Mengecek ketersediaan alat dan bahan baku sebelum memberikan pesanan ke suatu departemen.
Membuat tanggal jatuh tempo untuk tiap pekerjaan dan mengecek kemajuannya.
Mengecek barang dalam proses pada saat pekerjaan bergerak menuju perusahaan.
Memberikan feedback pada aktifitas produksi.
Menyediakan statistic efisiensi pekerjaan dan memonitor waktu operator untuk analisis distribusi tenaga kerja, gaji dan upah.
Sistem penjadwalan baik yang manual maupun otomatis perlu data yang akurat dan relevan sehingga membutuhkan data base dengan file perencanaan dan pengendalian.
Tiga file perencanaan yaitu: a. File master barang
b. File routing
c. File master induk pusat kerja
Sedangkan file pengendali mencatat kemajuan sebenarnya yang telah dibuat terhadap rencana untuk masing-masing urutan pekerjaan.

## Slide 310: D. PEMBEBANAN PEKERJAAN DI PUSAT PEKERJAAN.
Pembebanan berarti penugasan pekerjaan untuk dilaksanakan atau pusat pengolahan atau pusat pemrosesan.
Manajer operasi menugaskan pekerjaan untuk dilaksanakan sehingga biaya, waktu menganggur atau waktu penyelesaian harus dijaga agar tetap minimum.
Pusat pembebanan dibagi menjadi dua bentuk yaitu orientasi pada kapasitas dan dikaitkan ke penugasan tugas tertentu ke pusat pekerjaan.

## Slide 311
G. PENJADWALAN PADA BIDANG JASA
Penjadwalan system jasa berbeda dengan system manufaktur yaitu:
1. manufaktur penekanan pada bahan baku sedang jasa penekanan pada karyawan
2. Sistem jasa jarang menyimpan persediaan
3. Sistem jasa lebih banyak menyerap tenaga kerja dengan variabilitas tinggi.
Contoh penjadwalan jasa diantaranya:
1. Rumah Sakit, pada unit gawat darurat menggunakan aturan prioritas yang lebih dulu datang yang lebih dulu dilayani.
2. Bank banyak mempekerjakan personel dengan jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore untuk teller yang melayani nasabah.
3. Penjadwalan secara shift pada supermarket