## Slide 1: FLIP-FLOP
SISTEM DIGITAL

## Slide 2: Klasifikasi
Rangkaian digital:
R. kombinasi: output hanya fungsi input
R. Berurut : output fungsi input sesaat dan output (sekuensial) (jadi juga masukan) sebelumnya
→ ada ingatan, memori
∙ sinkron : perubahan terjadi bersamaan pada waktu ditentukan → ada penabuh
∙ asinkron: perubahan terjadi sembarang waktu

## Slide 3: FLIP-FLOP
Dasar dari rangk berurut
Disusun dari r. kombinasi dengan umpan balik
→ ada tundaan waktu (time delay)
→ tundaan waktu ada pada setiap gerbang
Rangkaian yang mempunyai 2 keluaran saling komplemen (satu komplemen dari yang lain), masukan boleh 1, boleh 2
Ada 4 bentuk dasar flip-flop:
➢Flip-flop RS (urut abjad singkatan Set Reset)
➢Flip-flop JK (hanya huruf abjad, mirip RS)
➢Flip-flop T (Toggle)
➢Flip-flop D (Delay atau Data)

## Slide 4: Flip-flop RS
Dasar dari semua flip-flop
Disusun dari NOR atau NAND
  Flip-flop NOR
  .
A
(S)
B
(R )
Q
Q
A B Q Q
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 0
AB= 00, jika Q= 0 → Q= 1 → Q= 0 stabil pada Q=0
Q= 1 → Q= 0 → Q= 1 stabil pada Q=1
AB= 01, jika Q= 0 → Q= 1 → Q= 0 stabil pada Q=0
Q= 1 → Q= 0 → Q= 0 → Q= 1 → Q= 0
stabil pada Q=1
AB= 10, jika Q= 0 → Q= 0 → Q= 1 stabil pada Q=1
Q= 1 → Q= 0 → Q= 1 stabil pada Q=1
AB= 11, jika Q= 0 → Q= 0 → Q= 0 stabil pada Q=0 dan Q=0
Q= 1 → Q= 0 → Q= 0 stabil pada Q=0 dan Q=0 AB=11 terlarang karena kedua keluaran 0 melanggar ketentuan komplementasi.
A B Q Q
0 0 Q- Q- Hold
0 1 0 1 Set
1 0 1 0 Reset
1 1 - - Forbidden

## Slide 5: Flip-flop NAND
Set Q→1
Reset Q→0
A
B
Q
Q
S Q
R Q
S R Q Q
0 0 - -
0 1 1 0
1 0 0 1
1 1 Q- Q-
S R Q Q
0 0 Q- Q- Hold
0 1 0 1 Set
1 0 1 0 Reset
1 1 - - Forbidden
Simbol umum
Logika negatif

## Slide 6: Persamaan Keadaan Berikut
Keadaan berikut
-
1
1
1
-
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
Q+
Q
S
R
x
1
1
1
x
1
0
10
11
01
00
Q RS
Q+= S + RQ RS= 0
Q | Q+ | R | S
0 | 0 | x | 0
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | x

## Slide 7: Flip-flop RS Tertabuh (Clocked RS Flip-flop)
CK= 0 → R’= 0 S’= 0 : Hold
CK= 1 → R’= R S’= S → berfungsi seperti tak tertabuh
S
R
Q
Q
CK
R’
S’
S Q
>CK
R Q

## Slide 8: Flip-flop T (Toggle)
Jika T=1 Toggle: Q+= Q →RS= 01 atau 10
jika T= 0 Hold: Q+= Q →RS= x0 untuk Q=0 atau 0x untuk Q=1
S Q
R Q
T
T Q Q+ R S
0 0 0 x 0
0 0 1 x 0
0 1 0 0 x
0 1 1 0 x
1 0 0 0 1
1 0 1 0 1
1 1 0 1 0 1 1 1 1 0
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | x | x
1 | 1 | 1 | 0 | 0
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | x | x | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1
R= TQ
QQ+
T
S = TQ
QQ+
T
Q
T
Q
T
Simbol
Q Q+ T
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

## Slide 9: Flip-flop JK
Mengatasi kelemahan RS yang melarang kedua input berlogika 1, dengan membuatnya bekerja toggle untuk masukan tersebut. Masukan diberi nama J dan K: J ~ S dan K ~ R.
J K Q Q+ R S
0 0 0 0 x 0
0 0 1 1 0 x
0 1 0 0 x 0
0 1 1 0 1 0
1 0 0 1 0 1
1 0 1 1 0 x
1 1 0 1 0 1
1 1 1 0 1 0
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | x | x | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0
R= KQ
JK
Q
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | X | 0 | 0 | X
S= JQ
QQ+
T

## Slide 10: Rangkaian dan simbol flip-flop JK
0
x
1
1
1
x
0
1
x
1
1
0
x
0
0
0
K
J
Q+
Q
S Q
R Q
K
J
J Q
K Q
Simbol
J | K | Q+ | 
0 | 0 | Q | Hold
0 | 1 | 0 | Reset
1 | 0 | 1 | Set
1 | 1 | Q | Toggle
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
10
11
01
00
JK
Q
Q+= JQ + KQ

## Slide 11: Flip-flop JK tertabuh
Simbol
J Q
>CK
K Q
Flip-flop Induk Budak: Induk dikopikan ke budak pada periode CK= 0 Tidak peka atas perubahan masukan sesaat
S Q
R Q
K
J
CK
S M
R M
K
J
CK
S L
R L
Q
Q

## Slide 12: Flip-flop D (Delay)
Digunakan untuk memori
Hanya 1 masukan data
Keluaran mengikuti masukan selama CK aktif: Q+= D
D Q
>CK Q
CK
D
Q
Q
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
Q+
Q
D

## Slide 13: Rangkuman Flip-flop:
x
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
x
0
0
S
R
Q+
Q
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
D
Q+
Q
0
x
1
1
1
x
0
1
x
1
1
0
x
0
0
0
K
J
Q+
Q
Q+= S + RQ
RS= 0
Q+= JQ + KQ
Q Q+ T
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0
Q+= T + Q
Q+= D