## Slide 1
Teknologi Cetak (1)

## Slide 2
Secara garis besar teknologi cetak terbagi menjadi dua bagian:
Teknologi Cetak
Teknologi Cetak Dengan Acuan Cetak Permanen (Konvensional)
Teknologi Cetak Tanpa Acuan Cetak Permanen (Non Impact Printing)

## Slide 3: Photography
Teknologi Cetak Tanpa Acuan Cetak Permanen (Non Impact Printing)
Ionography
Magnetography
Thermography
Electro photography
Ink Jet
Color Sensitif Coating
Powder Toner
Liquid Toner
Magnetic Toner
Liquid Ink
Hot-Melt Ink
Sublimation
Transfer
Color Donor
(ribbon/foil)

## Slide 4
 |  |  | Cetak Tinggi (Realief Printing)
 |  |  | Cetak Datar (Planographic)
Teknologi Cetak Dengan Acuan Cetak Permanen (Konvensional) |  |  | 
 |  |  | Cetak Dalam (Gravure)
 |  |  | Cetak Saring (Screen Printing)
Letter Press
Flexography
Wet Offset
Lithography
Gravure
Engraving
Sablon
Stencil

## Slide 5: Cetak Tinggi (Realief Printing)
Cetak tinggi adalah teknik pencetakan dimana permukaan yang lebih tinggi pada acuan cetak yang dikenai tinta untuk membentuk image cetakan

## Slide 6: Cetak Dalam (Gravure)
Cetak dalam adalah teknik pencetakan dimana permukaan yang lebih rendah pada acuan cetak yang dikenai tinta untuk membentuk image cetakan

## Slide 7: Cetak Datar (Planographic)
Cetak dalam adalah teknik pencetakan dimana permukaan acuan cetak adalah datar, ada daerah yang menolak tinta, sedangkan daerah yang dikenai tinta membentuk image cetakan

## Slide 8: Cetak Saring (Screen Printing)
Cetak saring adalah teknik pencetakan dimana acuan cetak berupa screen, ada daerah yang menahan tinta, sedangkan daerah yang ditembus tinta membentuk image cetakan

## Slide 9: Cetak Tinggi (Realief Printing)

## Slide 10
Letter Press
Cetak Tinggi (Realief Printing)
Letter Press sering disebut “relief” printing karena bidang yang lebih tinggi/menonjol dari plat digunakan untuk acuan cetak. Teknik ini merupakan salah satu teknik cetak yang tertua.
Plat pada letter press adalah terdiri dari huruf-huruf lepas yang ditata pada chase dan pada perkembangannya berbentuk plat utuh hasil dari reaksi kimia.
Plat ini tidak memerlukan perlakuan khusus untuk membasahi area-area yang tidak kena tinta (non image area). Sehingga teknik letter press ini sangat sederhana dan memberikan hasil yang konsisten, tetapi kualitas hasil cetakan belum begitu memuaskan.

## Slide 11
Letter Press
Cetak Tinggi (Realief Printing)
Platen Press
Flatbed Cylinder Press
Rotary Press

## Slide 12
Letter Press
Cetak Tinggi (Realief Printing)
Platen Press
Huruf lepas/gambar ditata dan di kunci dalam chase (tempat menata huruf) yang datar, dan alat penekan juga berbentuk datar. Jadi media/kertas berupa lembaran dimasukkan ke alat cetak satu per satu

## Slide 13
Letter Press
Cetak Tinggi (Realief Printing)
Flatbed Cylinder Press
Huruf lepas/gambar ditata dan di kunci dalam chase (tempat menata huruf) yang datar, dan alat penekan berbentuk silinder. Jadi media/kertas bisa berupa lembaran atau rol

## Slide 14
Letter Press
Cetak Tinggi (Realief Printing)
Rotary Press Huruf/gambar
berupa plat yang dipasang pada silinder, dan alat penekan juga berbentuk silinder. Jadi media/kertas bisa berupa lembaran atau rol

## Slide 15: Cetak Tinggi (Realief Printing)
Letter Press
Hasil cetakan Letterpress

## Slide 16: Cetak Tinggi (Realief Printing)
Letter Press
Contoh Mesin Letterpress

## Slide 17
Flexography
Cetak Tinggi (Realief Printing)
Flexography merupakan perkembangan dari letter press, tapi acuan cetak terbuat dari bahan yang fleksibel (semacam karet), dapat dipakai untuk proses yang memakai silinder atau proses datar.
Teknik ini dapat digunakan pada hampir semua media cetak, misalnya; plastik, kaca, logam, dan kertas. Flexography dapat mencetak pada permukaan yang tidak menyerap tinta, dan juga bagus untuk mencetak ukuran lebar dan warna yang solid.
Flexography sering digunakan untuk mencetak packaging makanan, karena kemampuannya mencetak pada media yang tidak menyerap tinta.
Teknologi ini yang menonjol adalah proses penintaan dengan menggunakan “anilox roller” yang dapat menyuplai tinta pada acuan cetak secara konsisten dengan kecepatan tinggi.

## Slide 18: Cetak Tinggi (Realief Printing)
Flexography
Aplikasi cetakan Flexo dibagi dalam beberapa katagori menurut ukuran Lebar bahan
Width web, meliputi Plastic Bags :
Bakery Products, Snack food, Candy and Confectionary, Frozen Food, Dairy Products, Industrial Agricultural, Meat, Poultry and Seafood, Fresh Produce, Dry food, Beverages, Drugs, Surgical, Medical, Household and Sanitary Toilet, Cosmetic, Cleaning Apparel/ Textile, Tobacco Product
Narrow Web :
Industrial: Primary Labels, Specialty Labels, Grocery, Pharmaceuticals, Liquid product, Cosmetics, shampoo, Tags and Tapes.
Medium web/ Folding Carton :
Drugs, Surgical, Medical, Candy and Confectionery , Industrial / Hardware , Toilet / Cosmetic/ Cleaning, Frozen Foods, Paper Products
,Bakery, Automotive, Toys, Fast Foods, Dairy Products / Liquid Packaging, Apparel / Textile, Computer Supplies, Beverage Carriers.

## Slide 19: Cetak Tinggi (Realief Printing)
Flexography
Prinsip Kerja Flexography

## Slide 20
Flexography
Cetak Tinggi (Realief Printing)
stack press
in-line press
common impression cylinder press

## Slide 21
Flexography
Cetak Tinggi (Realief Printing)
Stack Press
Model ini terdiri dari beberapa unit cetak yang terpasang secara vertikal, dan masing-masing unit cetak mempunyai silinder impresi.
Biasanya digunakan untuk mencetak pada kertas yang tebal.
Presisi register kurang

## Slide 22
Flexography
Cetak Tinggi (Realief Printing)
In-Line Press
Model ini terdiri dari beberapa unit cetak yang terpasang secara horisontal, dan masing- masing unit cetak mempunyai silinder impresi. Biasanya digunakan untuk mencetak pada kertas/plastik ukuran lebar, dan kecepatan tinggi.

## Slide 23
Flexography
Cetak Tinggi (Realief Printing)
Common Impression Cylinder Press Model ini terdiri dari
beberapa unit cetak dengan satu silinder impresi Biasanya digunakan untuk mencetak pada plastik.
Mencetak satu muka dengan presisi register yang baik.

## Slide 24: Cetak Tinggi (Realief Printing)
Flexography
Hasil cetakan Flexography

## Slide 25: Cetak Tinggi (Realief Printing)
Flexography
Contoh Mesin Flexography

## Slide 26: Cetak Dalam (Gravure)

## Slide 27
Gravure
Cetak Dalam (Gravure)
Gravure adalah teknik cetak dengan kualitas tinggi, dengan gradasi warna yang menyamai dengan fotografi. Karena kualitas tersebut, salah satu majalah terkenal; National Geographic menggunakan teknik gravure untuk mencetak majalah dengan kualitas tinggi.
Cetak Gravure sering digunakan untuk label, kertas kado, wallpaper, packaging, majalah, karpet plastik, dsb. dengan ukuran lebar (mencapai 150 inchi) dan dengan oplah yang sangat besar.
Gravure juga sering digunakan untuk mencetak uang, meterai, sertifikat, dan perangko untuk kepentingan keamanan (mengurangi kemungkinan pemalsuan cetak). Hal ini karena cetak gravure memerlukan biaya cetak yang mahal dan susah ditiru.

## Slide 28: Cetak Dalam (Gravure)
Gravure
Prinsip Kerja Gravure

## Slide 29: Cetak Dalam (Gravure)
Gravure
Acuan cetak pada cetak gravur adalah berupa silinder pejal serta dapat dibuat dengan manual/analog maupun digital plating.
Acuan cetak ini dibuat dengan berbagai macam teknik, yaitu engraving (cukil dengan laser) dan esta (dengan reaksi kimia).

## Slide 30: Pada acuan cetak Gravure, terdapat cell yang membentuk image cetak, kurang lebih ada
Gravure
Cetak Dalam (Gravure)
22.500 cell per inci persegi, dengan berbagai variasi:
Luas area cell sama, Kedalaman cell berbeda
Luas area cell berbeda, Kedalaman cell sama
Luas area cell berbeda, Kedalaman cell berbeda

## Slide 31: Cetak Tinggi (Gravure)
Gravure
Hasil cetakan Gravure

## Slide 32: Cetak Tinggi (Gravure)
Gravure
Hasil cetakan Gravure

## Slide 33: Cetak Tinggi (Gravure)
Gravure
Contoh Mesin Gravure