## Slide 1: Pertemuan 2

## Slide 2: Pertemuan 2
IP Address
IP Class
Router Cara Kerja Router

## Slide 3
Format IP Address (V4)
IP Address terdiri dari bilangan biner 32 bit yang dibagi dalam 4 oktet, dan dituliskan dalam format 4 kelompok bilangan desimal
Sebagian oktet (kelompok 8 bit) pertama dari IP Address menunjukkan Alamat Jaringan (Network Address) dan oktet yang lainnya menunjukkan Alamat Host (Host Address)

## Slide 4
Format IP Address (V4)
11000000
10101000
00000000
00101000
32 bit
192 . 168 . 0 . 40
Alamat Jaringan
Alamat Host

## Slide 5
IP Addressing Structure
Practice converting 8-bit binary to decimal

## Slide 6: IP Addressing Structure
Practice converting decimal to 8-bit binary

## Slide 7: Ekivalen Desimal dari pola bit untuk subnet mask

## Slide 8: IP Class

## Slide 9: Klasifikasi pada IPv4
Klas | 8 bit | 8 bit | 8 bit | 8 bit
Klas A | Network ID | Host ID | Host ID | Host ID
Klas B | Network ID | Network ID | Host ID | Host ID
Klas C | Network ID | Network ID | Network ID | Host ID
Klas D | Multicast |  |  | 
Klas E | Research |  |  | 

## Slide 10: IPv4

## Slide 11: Klassifikasi IP Address
IP Address Klas A
0 . . . . . . .
32 bit
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
Alamat
Jaringan
Alamat
Host
Range: 1 . 0 . 0 . 0 sampai 127 . 255 . 255 . 255

## Slide 12: Klassifikasi IP Address
IP Address Klas B
10 . . . . . .
32 bit
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
Alamat
Jaringan
Alamat
Host
Range: 128 . 0 . 0 . 0 sampai 191 . 255 . 255 . 255

## Slide 13: Klassifikasi IP Address
IP Address Klas C
110 . . . . .
32 bit
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
Alamat
Jaringan
Alamat
Host
Range: 192 . 0 . 0 . 0 sampai 223 . 255 . 255 . 255

## Slide 14: Klassifikasi IP Address
IP Address Klas D
1110
32 bit
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alamat
Multicast
Range: 224 . 0 . 0 . 0 sampai 239 . 255 . 255 . 255
Multicast: Pengiriman data sekaligus ke sejumlah besar jaringan penerima,
yang dilakukan oleh router multicast khusus

## Slide 15: Klassifikasi IP Address
IP Address Klas E
11110
32 bit
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alamat khusus untuk
Experimen dan Cadangan
Range: 240 . 0 . 0 . 0 sampai 247 . 255 . 255 . 255

## Slide 16: Classify and Define IPv4 Addresses
Name the three types of addresses in the network and describe the purpose of each type

## Slide 17: Terminologi Pengalamatan IPv4
Ada beberapa terminologi dalam pengalamatan berdasar IP versi 4 (IPV4), yaitu:
    Network Address
    Host Address
    Subnet Mask
    Default Gateway Address
    Broadcast Address

## Slide 18: 1. Network ID dan Host ID
Net ID : merupakan identitas jaringan atau menunjukkan jaringan tempat komputer itu berada.
Host ID : bagian dari IP Address yang digunakan untuk menunjukkan workstation, server, router dan semua host TCP/IP dalam jaringan tersebut.
Dalam satu jaringan, host ID harus unik (tidak boleh ada yang sama)

## Slide 19: 2. Subnet mask
Subnet mask ialah angka 32 bit yang digunakan untuk :
Membedakan net id dan host id
Menunjukkan letak suatu host,apakah berada di jaringan lokal atau jaringan lain
Subnet mask untuk tiap kelas IP :
Kelas A
11111111.00000000.00000000.00000000 255.0.0.0
Kelas B
11111111.11111111.00000000.00000000 255.255.0.0
Kelas C
11111111.11111111.11111111.00000000 255.255.255.0

## Slide 21
Subnet mask digunakan untuk mendapatkan Network Address dengan meng-AND kan dengan alamat IP suatu host
  Alamat IP = 202.46.249.33
  SubNet mask = 255.255.255.0
  Network id = 202.46.249.0
  1100 1010 0010 1110 1111 1001 0010 0001 AND
  1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000 =
  1100 1010 0010 1110 1111 1001 0000 0000

## Slide 22: 3. Default Gateway Address
Jika suatu jaringan terhubung dengan jaringan lainnya melalui suatu piranti (router/gateway), apabila suatu host hendak mengirimkan pesannya ke host yang lain tetapi tidak pada jaringan yang sama maka akan dikirimkan ke gateway. Alamat ini secara default harus didefinisikan pada masing-masing host.

## Slide 23: 4. Broadcast Address
Suatu alamat IP dengan tujuan seluruh host yang ada pada jaringan tersebut.
Alamat yang digunakan untuk Broadcast Addr. adalah alamat yang terbesar dari host Addr.

## Slide 24: Latihan
202.46.249.33
  Jenis kelas IP?
  SubNet mask?
  Alamat Network (Network Address,NA) ?
  Alamat Broadcast ?
  Alamat Host (Host Address, HA)?

## Slide 26
192.168.0.2
192.168.0.3
192.168.0.4
192.168.0.5

## Slide 27
192.168.0.2
192.168.0.3
192.168.0.4
192.168.0.5
192.168.0.0

## Slide 28
192.168.0.2
192.168.0.3
192.168.0.4
192.168.0.5
192.168.1.2
192.168.1.3
192.168.1.4
192.168.1.5
192.168.1.0
192.168.0.0

## Slide 29
ROUTER
192.168.0.2
192.168.0.3
192.168.0.4
192.168.0.5
192.168.1.2
192.168.1.3
192.168.1.4
192.168.1.5
192.168.0.1
192.168.1.1
192.168.1.0
192.168.0.0

## Slide 30: Kategori IP Address
IP Static: Merupakan IP Address yang secara permanen dimiliki oleh sebuah mesin
IP Dynamic: IP Address pada sebuah mesin yang selalu berubah sesuai dengan pemakaian IP Address dalam jaringan pada saat itu, yang diatur oleh DHCP Server

## Slide 31: Kategori IP Address
IP Privat: IP Address dengan alamat jaringan yang khusus digunakan untuk pengalamatan dalam jaringan lokal
  10 . 0 . 0 . 0
  172. 16 . 0 . 0
  192 . 168 . 0 . 0
IP Public: IP Address yang digunakan di Internet pada umunya.

## Slide 32: Router
  Router

## Slide 33: Apa itu Router?
Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk:
Menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda.
Menentukan jalur pengiriman data (routing).
Meneruskan paket data dari satu jaringan ke jaringan lain.

## Slide 34: Cara Kerja Router:
Menerima paket data dari sebuah jaringan.
Membaca header IP untuk mengetahui alamat tujuan.
Mencari rute terbaik di tabel routing.
Meneruskan paket ke jalur atau router berikutnya menuju tujuan.

## Slide 35: Konsep Dasar Routing
Routing adalah proses menentukan jalur terbaik bagi data untuk mencapai tujuan (destination) dalam jaringan.
Routing dilakukan oleh perangkat bernama Router, yang berfungsi menghubungkan beberapa jaringan berbeda (misalnya LAN ke Internet).

## Slide 36: Konsep Dasar Routing
Tujuan Routing:
Menentukan jalur tercepat dan efisien.
Mengirimkan data antar jaringan (inter-network).
Menghindari kemacetan (congestion) jaringan.

## Slide 37: Jenis-Jenis Routing
Static Routing
Rute ditentukan secara manual oleh administrator jaringan. Cocok untuk jaringan kecil dan stabil.
CONTOH:
ip route 192.168.2.0
        255.255.255.0
        192.168.1.2

## Slide 38: Jenis-Jenis Routing
Dynamic Routing
Router belajar otomatis melalui protokol routing untuk menemukan rute terbaik.
CONTOH:
RIP, OSPF, EIGRP, BGP

## Slide 39: Jenis-Jenis Routing
Default Routing
Semua trafik yang tidak diketahui arahnya akan diarahkan ke satu jalur default (biasanya ke Internet).
CONTOH:
ip route 0.0.0.0
0.0.0.0
192.168.1.1

## Slide 40: Contoh Kasus Routing Sederhana
Topologi: