## Slide 1
Risiko Bencana di Destinasi wisata

## Slide 2
Destinasi wisata memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana, baik yang berasal dari alam maupun non-alam.
Pengelolaan risiko bencana menjadi sangat penting untuk:
1.menjaga keselamatan wisatawan dan pekerja,
2.menjaga keberlanjutan destinasi,
3.meminimalkan kerugian ekonomi dan sosial,
4.memenuhi standar keselamatan pariwisata nasional dan internasional.

## Slide 3
Jenis Risiko Bencana di Destinasi Wisata
1.Resiko Bencana Alam
2.Resiko Bencana
Non Alam
Gempa bumi
Tsunami
Letusan gunung api
Banjir & Banjir bandang
Tanah longsor
Kebakaran hutan
Cuaca ekstrem
Kebakaran
Kecelakaan transportasi wisata
.Kegagalan teknologi / infrastruktur (lift hotel, roller coaster, peralatan rekreasi)
Keracunan makanan / penyakit akibat sanitasi buruk
Konflik sosial, kriminalitas, dan keamanan
Wabah penyakit/penyebaran infeksi
Terorisme atau ancaman keamanan ekstrem

## Slide 4
Mitigasi Risiko Bencana
Mitigasi Risiko Bencana Alam
1. Gempa bumi
Desain bangunan tahan gempa (hotel, restoran, fasilitas publik).
Penempatan jalur evakuasi dan assembly point.
Pemasangan peta evakuasi di area publik.
Edukasi dan simulasi gempa untuk karyawan dan wisatawan.
2.Tsunami
Papan informasi bahaya tsunami.
Rute evakuasi ke area lebih tinggi (tsunami shelter).
Sistem peringatan dini (Early Warning System).
Pelatihan evakuasi cepat bagi karyawan.

## Slide 5
Mitigasi Risiko Bencana
3. Letusan Gunung Api
Pemetaan zona rawan bencana
Monitoring status gunung api
SOP pengalihan wisatawan dari zona bahaya.
Penyediaan masker dan kacamata pelindung.
4. Banjir & Banjir Bandang
Tidak membangun fasilitas tinggi risiko.
Drainase yang baik.
Sistem monitoring curah hujan dan tinggi air sungai.
Peringatan dini melalui radio/HT/WA group operator.

## Slide 6
Mitigasi Risiko Bencana
5. Longsor
Analisis lereng sebelum pembangunan.
Penguatan struktur tebing (retaining wall).
Vegetasi penahan tanah.
Peta zona rawan longsor untuk jalur trekking.
6. Kebakaran Hutan
Deteksi dini titik api.
Larangan aktivitas pemicu api (perkemahan, barbeque).
Pembuatan firebreak.
Menyediakan APAR khusus kebakaran hutan.

## Slide 7
Mitigasi Risiko Bencana
7.Cuaca Ekstrem
Pantauan BMKG harian untuk operator wisata bahari.
Penutupan destinasi jika gelombang/angin melebihi batas aman.
Standarisasi peralatan keselamatan (life jacket, helm).

## Slide 8
1. Kebakaran (Non-alam)
Pemeriksaan instalasi listrik secara berkala.
APAR, hydrant, smoke detector, fire alarm.
Pelatihan penggunaan APAR.
2. Kecelakaan Transportasi Wisata
Kelaikan kapal/bus/alat rekreasi diperiksa rutin.
Sertifikasi operator/pemandu wisata.
SOP pengecekan sebelum berlayar/beroperasi.
B. Mitigasi Risiko Non-Alam

## Slide 9
3. Kegagalan Teknologi
Maintenance berkala semua mesin rekreasi.
Pencatatan log service.
Emergency stop button pada atraksi berisiko.
4. Sanitasi dan Keamanan Pangan
Penerapan HACCP / CHSE.
Pengawasan kebersihan dapur dan air bersih.
Pelatihan handler makanan.
B. Mitigasi Risiko Non-Alam

## Slide 10
5. Konflik Sosial & Kriminalitas
CCTV, petugas keamanan, pos jaga.
Pengaturan kapasitas pengunjung untuk mencegah kerusuhan.
Koordinasi dengan pihak berwajib setempat.
6. Wabah Penyakit
SOP higienitas fasilitas.
Hand sanitizer, disinfeksi rutin.
Screening kesehatan bagi staf (jika diperlukan).
B. Mitigasi Risiko Non-Alam

## Slide 11
SOP Darurat di Destinasi Wisata
SOP darurat adalah prosedur standar penanganan bencana untuk memastikan respons cepat, terkoordinasi, dan aman.
A. Komponen Utama SOP Darurat
Deteksi awal Identifikasi tanda bahaya melalui alarm, peringatan BMKG, CCTV, laporan petugas.
Pemutusan sumber bahaya Contoh: memutus aliran listrik, menghentikan wahana, menutup jalur wisata.
Evakuasi wisatawan
  Panduan arah evakuasi jelas
  Petugas memakai rompi identitas
  Jalur evakuasi bebas hambatan

## Slide 12
6.Pengelolaan titik kumpul (assembly point)
Area aman
Petugas pendataan pengunjung
7.Laporan dan dokumentasi kejadian
Formulir insiden
Evaluasi penanganan
4.Komunikasi darurat
HT, alarm
Koordinasi dengan BPBD, Basarnas, Polisi, PMI, tim medis
5.Pertolongan pertama
Penanganan luka ringan/cedera
Staf yang memiliki sertifikat P3K / First Aid

## Slide 13
Contoh SOP Darurat Berdasarkan Jenis Bencana
1. SOP Darurat Gempa
Hentikan seluruh aktivitas.
Cari tempat aman
Setelah guncangan berhenti → evakuasi ke area terbuka.
Cek potensi kebakaran, kebocoran gas.
Lakukan headcount wisatawan.

## Slide 14
Contoh SOP Darurat Berdasarkan Jenis Bencana
2. SOP Darurat Tsunami
Setelah gempa kuat → langsung evakuasi ke tempat tinggi.
Gunakan jalur evakuasi resmi.
Prioritaskan lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
Tunggu instruksi BPBD sebelum kembali.

## Slide 15
Contoh SOP Darurat Berdasarkan Jenis Bencana
3. SOP Darurat Kebakaran
Aktifkan alarm.
Gunakan APAR hanya bila api kecil.
Evakuasi melalui jalur yang tidak terpapar asap.
Tutup pintu untuk mencegah penyebaran asap.
Panggil Damkar.

## Slide 16
Contoh SOP Darurat Berdasarkan Jenis Bencana
4. SOP Darurat Banjir Bandang
Hentikan aktivitas di area aliran sungai.
Segera naik ke tempat lebih tinggi.
Jangan menyebrangi aliran deras.
Kontak BPBD.

## Slide 17
Contoh SOP Darurat Berdasarkan Jenis Bencana
5. SOP Darurat Kecelakaan Kapal Wisata
Operator memberikan instruksi melalui megaphone.
Gunakan life jacket.
Pindah ke sisi aman kapal.
Hubungi Basarnas via radio.
Lakukan evakuasi menggunakan perahu cadangan.

## Slide 18
Manajemen risiko bencana di destinasi wisata membutuhkan:
perencanaan matang,
koordinasi multipihak,
kesiapsiagaan petugas,
edukasi berkelanjutan pada wisatawan.

## Slide 19
Persiapkan kelompok (5 mahasiswa )
Tugas:
Buatlah SOP yang tersusun secara sistematis di Hotel, Restoran dan Destinasi (Pilih salah satu)
Kirim by Email selvie@darmajaya.ac.id dan presentasikan di pertemuan minggu depan Senin. 15 Desember 2025

## Slide 20
 Thank You 