## Slide 1
Filter
Kerut (ripple).
Filter choke dan kapasitor
XL = 2  f L
Sulit dilalui arus bolak-balik, reaktansi besar.
XC = 1 / 2  f C
Mudah dilalui arus bolak-balik,
reaktansi kecil

## Slide 4
Kondensator elektrolit tersedia kapasitas.
PolaritasKapasitor
ripple puncak-ke puncak :
VR = IL / fC
Di mana : VR = tegangan ripple
I L = Arus beban DC
f = frekuensi ripple
C = Kapasitas kapasitor

## Slide 5
Contoh
VL = VP = Vrms / 0,707
= 12 / 0,707 = 17 V
IL = VL / RL
= 17 / 5.103 = 0,0034 A = 3,4 mA
VR = IL / fC
= 0,0034 / 100.100.10-6 = 0,34 VPP
VP dikurangi potenitial barier dioda ; 0,7
sistem CT dan 1,4 untuk system jembatan.

## Slide 6
Fungsi regulasi tegangan.
Regulasi dengan dioda zener.
Tegangan input.
Tegangan output.
Arus beban.
Daya dioda zener.
Resistor seri.

## Slide 8
Regulator zener untuk arus kecil

## Slide 9
Regulator zener & transistor

## Slide 10: end