## Slide 1
Transistor Saklar
Menerapkan bias basis.
Daerah saturasi dan cut off.

## Slide 2
Aplikasi transistor saklar.
Hard saturasi, VBB=VCC, 10:1
VBB dari sumber lain.

## Slide 4
Tahapan perancangan :
1. Tentukan resistansi beban kolektor.
2. Hitung arus kolektor.
3. Tentukan transistor.
4. Hitung IB mengacu HFE transistor.
6. Tentukan RB.

## Slide 5
Contoh :
Rangkaian digunakan untuk menggerakan
Relay, tegangan relay 12 V
Reistansi 1 kΩ (diukur)
IC = 12/ 1 kΩ = 12 mA
Dipilih transistor dengan
IC = 100 mA , HFE = 50

## Slide 6
IB = 100 mA/50 = 2 mA
VBB berasal dari sistem digital
dengan output 5 V
RB = 5/2mA = 2,7 kΩ

## Slide 7
Contoh aplikasi

## Slide 10: end