## Slide 1
TEORI KOMUNIKASI DATA & JARINKAN
Komunikasi Data & Jaringan Komputer
Pertemuan 1: Pengantar Komunikasi Data & Model Referensi Jaringan (OSI 7-Layer vs. TCP/IP)
INFORMASI MATA KULIAH & CAPAIAN
• Alokasi Waktu: 2 x 50 Menit (Teori) | • Model Pembelajaran: Kuliah, Diskusi & Case Study • Target CPMK: CPMK08.1 (Menganalisis Konsep, Arsitektur & Komponen Infrastruktur Jaringan - Bloom C4)

## Slide 2
CAPAIAN PEMBELAJARAN
Tujuan & Indikator Pembelajaran Pertemuan 1
CPMK MATA KULIAH
CPMK08.1
Menganalisis konsep, arsitektur, dan komponen infrastruktur jaringan komputer sebagai dasar perancangan dan pengelolaan jaringan.
Fokus Pertemuan 1:
Memahami fondasi transmisi data dan struktur konseptual serta praktis dari model referensi OSI 7-Layer dan TCP/IP 4-Layer.
INDIKATOR KINERJA (BLOOM C4)
1. Analisis Enkapsulasi & PDU [C4]
Menganalisis fungsi, Protocol Data Unit (PDU), serta alur enkapsulasi dan dekapsulasi data pada setiap layer OSI 7-Layer dan TCP/IP.
2. Diagnosis Komparatif Arsitektur [C4]
Mendiagnosis perbedaan struktural dan operasional antara arsitektur model OSI 7-Layer dan protokol TCP/IP dalam ekosistem internet.

## Slide 3
KONSEP DASAR
5 Komponen Utama Komunikasi Data
Komunikasi data adalah proses pertukaran data digital antara dua perangkat yang terhubung melalui media transmisi berdasarkan kumpulan aturan (protokol).
1. Message (Pesan)
Data atau informasi yang ditransmisikan. Berupa teks, angka, gambar, audio, video, atau berkas digital.
2. Sender (Pengirim)
Perangkat penyedia/pembuat data yang mengirimkan pesan (PC, Smartphone, Server, IP Camera).
3. Receiver (Penerima)
Perangkat tujuan yang menerima pesan dari media transmisi (Client PC, Printer, Database Server).
4. Transmission Medium
Jalur fisik atau nirkabel tempat data merambat (Kabel UTP, Fiber Optic, Gelombang Radio Wi-Fi).
5. Protocol (Protokol)
Aturan & standar yang mengontrol dan mengendalikan proses pengiriman serta penerimaan data.

## Slide 4
STANDARDISASI JARINGAN
Mengapa Jaringan Membutuhkan Model Referensi?
PROBLEM MASA LALU (BEFORE 1980s)
Proprietary & Vendor-Dependent Systems
• Setiap vendor (IBM, DEC, HP) membuat arsitektur jaringan sendiri yang bersifat tertutup.
• Perangkat antar-vendor TIDAK BISA saling berkomunikasi secara langsung.
• Perusahaan terkunci (*vendor lock-in*) dan biaya pengembangan jaringan sangat mahal.
SOLUSI STANDARDISASI (ISO 1984)
Model Referensi Terbuka (Open Standard)
• ISO mengembangkan model OSI (Open Systems Interconnection) sebagai kerangka standar terbuka.
• Membagi proses komunikasi jaringan yang kompleks menjadi 7 lapisan (*layers*) modular.
• Memungkinkan perangkat dari berbagai vendor berbeda saling terkoneksi tanpa hambatan.
MANFAAT UTAMA PENDEKATAN LAYERING:
1. Modularitas: Perubahan pada satu layer tidak merusak fungsi layer lainnya. 2. Troubleshooting Efektif: Memudahkan insinyur jaringan melokalisasi titik kegagalan sistem. 3. Akselerasi Inovasi: Memungkinkan inovasi hardware dan software berjalan secara independen.

## Slide 5
MODEL REFERENSI OSI
Hierarki 7-Lapisan Model Referensi OSI
Layer 7: Application Layer
PDU: Data
Layer 6: Presentation Layer
PDU: Data
Layer 5: Session Layer
PDU: Data
Layer 4: Transport Layer
PDU: Segment / Datagram
Layer 3: Network Layer
PDU: Packet
Layer 2: Data Link Layer
PDU: Frame
Layer 1: Physical Layer
PDU: Bits
UPPER LAYERS (Software Layers)
• Layer 7, 6, dan 5 berfokus pada aplikasi pengguna dan pengolahan data mentah. • Dikelola langsung oleh sistem operasi dan aplikasi program (Browser, Email Client).
HEART OF OSI (Transport Layer)
Penghubung antara aplikasi perangkat lunak dengan infrastruktur fisik pengiriman data.
LOWER LAYERS (Hardware & Data Movement)
• Layer 3, 2, dan 1 berfokus pada transmisi fisik data antar-node. • Dikelola oleh Router, Switch, NIC, dan media kabel/radio.

## Slide 6
MODEL OSI - SOFTWARE LAYERS
Fungsi Layer 7 (Application), 6 (Presentation), & 5 (Session)
Layer 7: Application
Antarmuka Pengguna & Akses Layanan
• Menyediakan antarmuka (interface) langsung antara aplikasi pengguna dengan jaringan. • Mengidentifikasi mitra komunikasi dan ketersediaan sumber daya. Protokol Utama: HTTP, HTTPS, FTP, DNS, DHCP, SSH, SMTP
Layer 6: Presentation
Translasi Format & Enkripsi Data
• Menangani sintaksis dan semantik data yang dipertukarkan. • Bertanggung jawab atas enkripsi/dekripsi keamanan data dan kompresi berkas. Standar & Format: SSL/TLS, ASCII, JPEG, PNG, MPEG
Layer 5: Session
Manajemen Sesi Komunikasi
• Membuka, mengelola, mengendalikan, dan menutup sesi dialog antar-aplikasi. • Mengatur mode komunikasi (Simplex, Half-Duplex, Full-Duplex). Protokol Utama: NetBIOS, PPTP, RPC, Sockets

## Slide 7
MODEL OSI - LAYER 4
Transport Layer: Komunikasi End-to-End & TCP vs. UDP
FUNGSI UTAMA TRANSPORT LAYER (LAYER 4):
• Segmentation & Reassembly (Pemotongan data di pengirim & penyusunan kembali di penerima). • Port Numbering (Pengalamatan port 0-65535 untuk mengarahkan data ke aplikasi yang tepat). • Flow Control & Error Recovery (Mengatur kecepatan transfer dan memastikan data tidak rusak).
TCP (Transmission Control Protocol)
• Sifat: Connection-Oriented (Wajib 3-Way Handshake sebelum kirim data).
• Keandalan: Highly Reliable (Garansi pengiriman data dengan konfirmasi Acknowledgment / ACK).
• Kecepatan: Lebih lambat (Overhead header 20 Bytes + retransmisi jika paket hilang).
• Penggunaan: Web Browsing (HTTP/HTTPS), Email (SMTP/IMAP), File Transfer (FTP).
UDP (User Datagram Protocol)
• Sifat: Connectionless (Kirim data langsung tanpa jabat tangan awal).
• Keandalan: Unreliable / Best-Effort (Tanpa garansi ACK atau retransmisi paket).
• Kecepatan: Sangat Cepat & Ringan (Overhead header kecil hanya 8 Bytes).
• Penggunaan: Video Streaming (YouTube/Zoom), Voice over IP (VoIP), Game Online, DNS.

## Slide 8
MODEL OSI - HARDWARE LAYERS
Fungsi Layer 3 (Network), 2 (Data Link), & 1 (Physical)
Layer 3: Network
Pengalamatan Logis & Routing
• Menentukan rute terbaik (*routing*) dari sumber ke tujuan. • Menangani pengalamatan logis (**IP Address**). PDU: Packet Perangkat Utama: Router, L3 Switch Protokol: IPv4, IPv6, ICMP, IPsec
Layer 2: Data Link
Pengalamatan Fisik & Framing
• Pengalamatan fisik (**MAC Address**). • Pemaketan *Frame* dan deteksi kesalahan fisik (*CRC/FCS*). • Kontrol media (CSMA/CD). PDU: Frame Perangkat Utama: Switch L2, NIC/LAN Card Protokol: Ethernet, Wi-Fi (802.11)
Layer 1: Physical
Transmisi Sinyal & Bit Fisik
• Transmisi bit digital mentah (0 dan 1) melalui media fisik. • Spesifikasi elektrik, mekanis, dan frekuensi sinyal. PDU: Bits Perangkat Utama: Kabel UTP, Fiber Optic, Hub, Access Point

## Slide 9
MODEL TCP/IP
Arsitektur 4-Layer TCP/IP & Pemetaan OSI
MODEL TCP/IP (4 LAYER)
PEMETAAN LAYER OSI
PROTOKOL UTAMA
4. Application
Layer 7 (Application) Layer 6 (Presentation) Layer 5 (Session)
HTTP, HTTPS, FTP, DNS, DHCP, SSH, Telnet, SMTP
3. Transport
Layer 4 (Transport)
TCP (Connection-Oriented), UDP (Connectionless)
2. Internet
Layer 3 (Network)
IPv4, IPv6, ICMP, ARP, IPsec
1. Network Access
Layer 2 (Data Link) Layer 1 (Physical)
Ethernet (IEEE 802.3), Wi-Fi (802.11), PPP, MAC, Physical Bits

## Slide 10
DIAGNOSIS KOMPARATIF (C4)
Analisis Perbedaan OSI 7-Layer vs. TCP/IP
Parameter Diagnosis
Model OSI 7-Layer
Model TCP/IP (4 Layer)
Sifat Model
Konseptual & Teoretis (Digunakan sebagai standar akademis)
Implementatif & Praktis (Standar operasional internet nyata)
Pemisahan Layer Aplikasi
Layer Application, Presentation, & Session terpisah ketat
Ketiga layer software digabung menjadi 1 Application Layer
Akses Media Fisik
Layer Physical dan Data Link berdiri sendiri
Digabung menjadi 1 Network Access Layer (Link Layer)
Pendekatan Protokol
Model dirancang TERLEBIH DAHULU sebelum protokol dibuat
Protokol dikembangkan & diuji DULU, baru model didefinisikan

## Slide 11
MEKANISME TRANSMISI
Proses Enkapsulasi (Pengirim) & Dekapsulasi (Penerima)
Step 1
Layer 7 (App)
PDU: Data Mentah
[ Data ]
Step 2
Layer 4 (Trans)
PDU: Segment
[ TCP Hdr | Data ]
Step 3
Layer 3 (Net)
PDU: Packet IP
[ IP Hdr | TCP | Data ]
Step 4
Layer 2 (Link)
PDU: Frame
[ MAC | IP | TCP | Data | FCS ]
Step 5
Layer 1 (Phys)
PDU: Physical Bits
10101011010100101
ARAH ALUR ENKAPSULASI VS DEKAPSULASI:
• ENKAPSULASI (Sisi Pengirim): Penambahan Header & Trailer dari Layer 7 → Layer 1 (Top-to-Bottom). • DEKAPSULASI (Sisi Penerima): Pelepasan Header & Trailer dari Layer 1 → Layer 7 (Bottom-to-Top) hingga diterima sebagai Data Mentah.

## Slide 12
DISKUSI INTERAKTIF (C4)
Studi Kasus Analisis Kritis Pembelajaran
STUDI KASUS 1: TROUBLESHOOTING KONEKSI
Skenario Gangguan Web Browser
Seorang administrator jaringan menemukan kasus dimana pengguna BISA melakukan 'ping 8.8.8.8' (Reply Sukses), namun saat membuka website 'google.com' via web browser selalu mengalami 'Connection Timeout'.
Pertanyaan Analisis (C4):
Pada layer OSI manakah masalah tersebut terjadi, dan protokol layanan apa yang kemungkinan besar mengalami kegagalan?
STUDI KASUS 2: STRUKTUR ENKAPSULASI DATA
Analisis Keberadaan Trailer Frame
Pada proses enkapsulasi, Layer 7 hingga Layer 3 hanya menambahkan 'Header' di bagian depan data. Namun, Layer 2 (Data Link) menambahkan 'Header' DI DEPAN dan 'Trailer (FCS)' DI BELAKANG data.
Pertanyaan Analisis (C4):
Mengapa hanya Layer 2 yang membutuhkan Trailer (FCS/CRC), dan apa konsekuensinya jika bit pada trailer tersebut bernilai mismatch/cacat?

## Slide 13
RANGKUMAN
Kesimpulan Teori & Persiapan Sesi Praktikum
RANGKUMAN SESI TEORI
• 5 Komponen Utama: Komunikasi data digerakkan oleh Message, Sender, Receiver, Medium, dan Protocol.
• OSI vs TCP/IP: OSI 7-Layer adalah kerangka konseptual akademis, sedangkan TCP/IP 4-Layer adalah standar praktis ekosistem internet.
• Enkapsulasi Data: Setiap layer menambahkan informasi spesifik (Port, IP Address, MAC Address) untuk menjamin penyampaian data yang presisi.
AGENDA PRAKTIKUM (2 X 50 MENIT)
Simulasi Enkapsulasi & Packet Capturing
✓ Software: Buka Cisco Packet Tracer & Wireshark.
✓ Skenario 1: Membangun topologi Client-Server & mengamati PDU HTTP pada Simulation Mode.
✓ Skenario 2: Live packet capturing sinyal ICMP (Ping) & HTTP menggunakan Wireshark.
✓ Tugas: Menyusun Laporan Praktikum & menjawab 3 pertanyaan analisis kritis (C4).