## Slide 1
Pengenalan Organisasi & Arsitektur Komputer
Pertemuan 1: Konsep Dasar, Struktur Von Neumann, dan Implikasi Sistem Komputer untuk Mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi (PTI)
Dosen Pengampu : Yuni Puspita Sari,S.Kom.,MTI

## Slide 2
01. Konsep Dasar & Perbedaan Utama
Memahami Pembeda Antara Arsitektur Komputer dan Organisasi Komputer

## Slide 3
1. Arsitektur Komputer
Atribut Sistem (Sudut Pandang Programmer):
Berfokus pada APA yang bisa dieksekusi oleh sistem komputer.
2. Organisasi Komputer
Unit Operasional (Sudut Pandang Perangkat Keras):
Berfokus pada BAGAIMANA atribut arsitektur direalisasikan fisik.
•
Set Instruksi (Instruction Set Architecture / ISA: x86, ARM, RISC-V)
•
Lebar Format Data (32-bit vs 64-bit)
•
Mekanisme Pengalamatan Memori & Input/Output
•
Frekuensi Clock CPU (GHz), Heat Sink & Thermal Management
•
Teknologi & Tipe Memori (RAM DDR4 vs DDR5)
•
Sistem Bus, Chipset, dan Antarmuka Komunikasi
Arsitektur vs Organisasi Komputer

## Slide 4
•
CPU (Central Processing Unit): Pusat kendali dan eksekusi instruksi yang berisi Control Unit (CU) dan Arithmetic Logic Unit (ALU).
•
Memori Utama (RAM): Tempat penyimpanan program dan data yang sedang diproses secara sementara (volatile).
•
Perangkat Input/Output (I/O): Antarmuka interaksi pengguna dengan komputer (keyboard, monitor, media pembelajaran).
•
System Bus: Jalur komunikasi sirkuit yang menghubungkan CPU, Memori, dan I/O.
Model Arsitektur Von Neumann

## Slide 5
Pengolahan Data
Memproses instruksi aritmatika dan ekspresi logika secara matematis (Data Processing).
Penyimpanan Data
Menyimpan data sementara di RAM maupun permanen di SSD/HDD (Data Storage).
Pemindahan Data
Mengirim dan menerima data antar komponen internal atau I/O eksternal (Data Movement).
Pengendalian
Mengkoordinasikan seluruh sumber daya dan urutan eksekusi sistem (System Control).
4 Fungsi Utama Sistem Komputer

## Slide 6
02. Evolusi Teknologi Komputer
Perkembangan Perangkat Keras dan Hukum Moore dalam Performa

## Slide 7
Generasi 1 (1940-1956)
Menggunakan Tabung Hampa (Vacuum Tubes). Ukuran fisik raksasa, konsumsi daya panas tinggi (ENIAC).
Generasi 2 (1956-1963)
Penemuan Transistor menggantikan tabung hampa. Lebih kecil, lebih cepat, dan hemat energi.
Generasi 3 (1964-1971)
Sirkuit Terpadu (Integrated Circuit / IC). Ratusan transistor digabungkan dalam satu chip silikon.
Generasi 4 (1971-Kini)
Mikroprosesor (VLSI/ULSI). Jutaan hingga miliaran transistor dalam satu chip CPU modern.
Evolusi Generasi Komputer

## Slide 8
2x
Transistor Setiap 2 Tahun
Prinsip Pertumbuhan Komputasi
Gordon Moore (Co-founder Intel) memprediksi bahwa kepadatan transistor pada chip mikroprosesor akan berlipat ganda setiap 18-24 bulan.
•
Dampak Efisiensi: Peningkatan performa komputasi secara eksponensial dengan biaya lebih terjangkau.
•
Tantangan Modern: Batas fisik termal dan konsumsi daya mendorong pergeseran ke Multi-core Architecture.
Hukum Moore & Tren Kinerja

## Slide 9
03. Penerapan & Active Learning PTI
Studi Kasus Pembelajaran dan Problem Solving Lab Komputer Sekolah

## Slide 10
Studi Kasus Lab Komputer Sekolah
Skenario Masalah:
Komputer di Laboratorium TI SMA mengalami kemacetan (hang/lag) saat siswa menjalankan aplikasi multimedia pembelajaran secara bersamaan. Padahal, CPU yang digunakan tergolong generasi baru.
Tugas Kelompok PTI:
1. Analisis komponen mana yang menjadi penyabab hambatan utama (bottleneck)!
2. Rancang usulan solusi teknis yang paling efektif dan efisien dari segi anggaran sekolah!

## Slide 11
Komponen Komputer | Peran Fisik Organisasi | Dampak pada Software Pembelajaran
CPU (Central Processor) | Eksekusi instruksi & logika aritmatika sistem | Kecepatan pemrosesan kode & kompilasi program
RAM (Memori Utama) | Ruang kerja data sementara berkecepatan tinggi | Kapasitas kemampuannya melakukan Multitasking aplikasi
SSD / Storage | Media penyimpanan data permanen (non-volatile) | Waktu boot sistem operasi dan kecepatan muat (loading) berkas
System Bus | Jalur transfer data antar komponen internal | Kelancaran lalu lintas throughput data seluruh perangkat
Ringkasan Peran Perangkat Keras Komputer

## Slide 12
Ada Pertanyaan?
Diskusi & Refleksi Pertemuan 1 Selesai

## Slide 13
http://computerscience.gcse.guru/wp-content/uploads/2016/04/Von-Neumann-Architecture-Diagram.jpg
Source: www.computerscience.gcse.guru
https://storage.googleapis.com/schoolnet-content/blog/wp-content/uploads/2026/01/IMG_2359-1024x768.jpg
Source: www.schoolnetindia.com
Image Sources