## Slide 1
MATA KULIAH: ORGANISASI & ARSITEKTUR KOMPUTER (PERTEMUAN 3 & 4)
Representasi Data & Aritmatika Komputer
Konsep Sistem Bilangan Basis 2, 8, 16, Operasi Aritmatika Biner, Signed Integer, dan Standar Floating Point IEEE 754.

## Slide 2
Agenda & Capaian Pembelajaran
Pertemuan 3: Representasi Data
Pertemuan 4: Aritmatika Komputer
•
Konsep Basis Bilangan: Biner, Oktal, dan Heksadesimal.
•
Teknik Konversi: Transformasi data antar basis bilangan.
•
Aplikasi Praktis PTI: Format Warna Hex & Pengalamatan IP.
•
Operasi ALU: Penjumlahan dan Pengurangan Biner.
•
Signed Integer: Sistem Sign-Magnitude & Two's Complement.
•
IEEE 754: Format Bilangan Pecahan (Floating Point).

## Slide 3
BAGIAN 01 — PERTEMUAN 3
Sistem Bilangan Komputer
Bagaimana Komputer Mengodekan Seluruh Informasi Menggunakan Tegangan Listrik Diskrit

## Slide 4
Basis Bilangan Komputer Utama
2
Biner (Base-2)
Simbol: 0, 1
Representasi langsung sinyal listrik OFF (0V) dan ON (5V/1.8V) di dalam sirkuit transistor.
8
Oktal (Base-8)
Simbol: 0 - 7
Pengelompokan 3 bit biner. Digunakan pada sistem hak akses file UNIX/Linux (contoh: chmod 755).
16
Heksadesimal (Base-16)
Simbol: 0-9, A-F
Pengelompokan 4 bit biner. Mempermudah pembacaan alamat memori RAM & kode warna RGB.

## Slide 5
Teknik Konversi Basis Bilangan
1. Desimal ke Biner (Pembagian Berulang)
Bagi angka desimal dengan 2 catat sisa pembagian hingga hasil 0.
13 : 2 = 6 (sisa 1) 6 : 2 = 3 (sisa 0) 3 : 2 = 1 (sisa 1) 1 : 2 = 0 (sisa 1) → 11012
2. Biner ke Heksadesimal (Grouping 4-Bit)
Kelompokkan biner dari kanan per 4 bit, lalu konversi tiap kelompok.
Biner: 1101 01102 1101 = 13 (D) 0110 = 6 Hasil: D616

## Slide 6
Aplikasi Sistem Bilangan pada Media Digital & Jaringan
Kode Warna CSS Hexadecimal
Format #RRGGBB menggunakan heksadesimal (00-FF = 0-255 desimal). Contoh: #FF5733 merujuk pada campuran Merah (255), Hijau (87), dan Biru (51).
Alamat IPv4 & IPv6
IPv4 terdiri dari 32-bit biner yang dibagi menjadi 4 oktet desimal (contoh: 192.168.1.1), sedangkan IPv6 menggunakan 128-bit heksadesimal.

## Slide 7
BAGIAN 02 — PERTEMUAN 4
Aritmatika Komputer & Format Data
Prinsip Kerja Arithmetic Logic Unit (ALU), Signed Numbers, dan Standar IEEE 754

## Slide 8
Aritmatika Biner Dasar di ALU
Aturan Penjumlahan Biner
Contoh Eksekusi Hardware
1011 (11 desimal) + 0101 (5 desimal) ------ 10000 (16 desimal)
•
0 + 0 = 0
•
0 + 1 = 1
•
1 + 0 = 1
•
1 + 1 = 0 (Simpan/Carry 1 ke bit berikutnya)

## Slide 9
Representasi Bilangan Bulat Negatif (Two's Complement)
Mengapa Two's Complement?
Memungkinkan sirkuit ALU menggunakan sirkuit **penjumlah yang sama** untuk melakukan operasi pengurangan ($A - B = A + (-B)$), tanpa memerlukan sirkuit pengurang khusus.
Langkah Pembentukan -5 (8-Bit):
1.
Biner positif (+5): 0000 0101
2.
Inversi semua bit (One's Complement): 1111 1010
3.
Tambah 1 pada LSB (Two's Complement): 1111 1011 (→ -5)

## Slide 10
Representasi Bilangan Pecahan (IEEE 754 Standard)
Format Presisi Tunggal (Single Precision 32-Bit):
Formula Nilai: V = (-1)^S × (1 + M) × 2^(E - 127)
Sign (1 Bit)
S (Positif/Negatif)
Exponent (8 Bit)
E (Bias = 127)
Mantissa / Significand (23 Bit)
M (Pecahan Biner)

## Slide 11
No | Topik Soal | Soal Latihan | Capaian Kompetensi
1 | Konversi Basis | Konversikan desimal 21710 ke dalam biner dan heksadesimal! | Penguasaan sistem bilangan
2 | Aritmatika ALU | Hitunglah operasi biner 8-bit: 0101 11002 + 0011 10012 | Keterampilan aritmatika biner
3 | Two's Complement | Nyatakan bilangan bulat -4210 dalam format 8-bit Two's Complement! | Pemahaman representasi signed integer
Lembar Latihan & Active Learning Pertemuan 3 & 4

## Slide 12
Ada Pertanyaan?
Selesai Materi Pertemuan 3 & 4. Silakan Lanjutkan ke Sesi Diskusi Kelompok.
Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi (PTI)

## Slide 13
Image Sources
https://img.magnific.com/free-vector/matrix-style-binary-code-digital-background-with-falling-numbers_1017-25336.jpg?semt=ais_hybrid&w=740&q=80
Source: www.magnific.com