## Slide 1
MATA KULIAH: KOMUNIKASI DATA & JARINGAN KOMPUTER
Lapisan Data Link & Standar Ethernet
Framing, Pengalamatan Fisik (MAC Address), Akses Media (CSMA/CD), dan Operasi Switch Layer 2
• Pertemuan: 3 | Alokasi Waktu: 2 x 50 Menit (Teori)
• Target CPMK: CPMK08.1 - Menganalisis Konsep, Arsitektur & Infrastruktur Jaringan (Bloom C4)

## Slide 2
PERTEMUAN 3 • TEORI KOMUNIKASI DATA
Capaian Pembelajaran & Indikator Kinerja (Bloom C4)
CPMK MATA KULIAH (CPMK08.1)
Menganalisis konsep, arsitektur, dan komponen infrastruktur jaringan komputer sebagai dasar perancangan dan pengelolaan jaringan.
1. Analisis Struktur Frame & Error Control [C4]
• Menganalisis elemen-elemen penyusun Frame Ethernet II.
• Memahami fungsi spesifik Header (MAC Address) dan Trailer.
• Mendiagnosis mekanisme deteksi kesalahan bit menggunakan Frame Check Sequence (FCS/CRC).
2. Diagnosis Operasi Switch Layer 2 [C4]
• Mendiagnosis proses pembentukan MAC Address Table (CAM Table).
• Menganalisis mekanisme Learning, Flooding, dan Forwarding pada Switch L2.
• Membedakan perlakuan transmisi data Unicast vs. Broadcast pada port jaringan.

## Slide 3
PERTEMUAN 3 • TEORI KOMUNIKASI DATA
Peran & 4 Fungsi Utama Data Link Layer (Layer 2)
1. Framing (Pemaketan Data)
Mengemas paket IP dari Layer 3 menjadi Frame yang siap dikirimkan melalui media fisik. Menambahkan Header dan Trailer khusus.
2. Physical Addressing (MAC)
Menempelkan Source MAC & Destination MAC Address (48-bit) untuk mengidentifikasi perangkat asal dan tujuan dalam satu LAN.
3. Media Access Control (MAC)
Mengatur lalu lintas dan hak akses media transmisi agar perangkat tidak saling bentrok (collision) saat mengirim data.
4. Error Detection (CRC/FCS)
Mendeteksi apakah terjadi kerusakan bit sinyal selama proses transit media fisik menggunakan algoritma Cyclic Redundancy Check.

## Slide 4
PERTEMUAN 3 • TEORI KOMUNIKASI DATA
Sub-Layer Data Link: LLC (IEEE 802.2) vs MAC (IEEE 802.3)
LLC (Logical Link Control)
Standar IEEE 802.2 • Sub-layer Atas
• Antarmuka Software: Berkomunikasi langsung dengan Network Layer (Layer 3) di atasnya.
• Protokol Independence: Mengidentifikasi protokol Layer 3 yang dibungkus (IPv4, IPv6, ARP) tanpa peduli media fisiknya.
• Multiplexing: Memungkinkan beberapa protokol network berjalan bersamaan di atas satu NIC.
• Dikelola oleh System Driver / Operating System.
MAC (Media Access Control)
Standar IEEE 802.3 / 802.11 • Sub-layer Bawah
• Antarmuka Hardware: Berkomunikasi langsung dengan Physical Layer (Layer 1) di bawahnya.
• Framing Data: Menyusun Header (MAC Asal & Tujuan) dan Trailer (FCS/CRC).
• Pengalamatan Fisik: Mengelola MAC Address (48-bit) yang tertanam pada NIC.
• Aturan Akses Media: Menjalankan kontrol media seperti CSMA/CD (Ethernet) atau CSMA/CA (Wi-Fi).

## Slide 5
PERTEMUAN 3 • TEORI KOMUNIKASI DATA
Anatomi Alamat Fisik (MAC Address 48-Bit)
Alamat fisik 48-bit (6 Byte) yang ditanam permanen (burned-in) pada NIC oleh pabrikan hardware. Dituliskan dalam format 12 karakter heksadesimal.
00 : 1A : 2B (24 Bits / 3 Bytes)
OUI (Organizationally Unique Identifier) -> Kode Pabrikan (Cisco, Intel, dll)
3C : 4D : 5E (24 Bits / 3 Bytes)
Vendor Specific / NIC Serial -> Nomor Seri Unik Kartu Jaringan
Unicast (1 to 1)
Pengiriman ke 1 NIC spesifik. Contoh: 00:1A:2B:3C:4D:5E
Broadcast (1 to All)
Pengiriman ke SEMUA perangkat dalam LAN. Alamat: FF:FF:FF:FF:FF:FF
Multicast (1 to Group)
Pengiriman ke GRUP perangkat tertentu. Format diawali: 01:00:5E:xx:xx:xx

## Slide 6
PERTEMUAN 3 • TEORI KOMUNIKASI DATA
Mekanisme Akses Media: CSMA/CD vs CSMA/CA
CSMA/CD (Collision Detection)
Standar Ethernet Kabel (IEEE 802.3) • Half-Duplex
• Carrier Sense: Perangkat mendengarkan kabel terlebih dahulu (Listen before talk).
• Multiple Access: Jika media sepi, perangkat mulai mengirimkan bit data.
• Collision Detection: Jika terjadi bentrokan sinyal, perangkat mendeteksi lonjakan tegangan.
• Jam Signal & Backoff: Sinyal 'jam' dikirim, semua pengiriman dihentikan, dan perangkat menunggu timer acak (backoff) sebelum mencoba lagi.
CSMA/CA (Collision Avoidance)
Standar Wi-Fi Nirkabel (IEEE 802.11)
• Mencegah Tabrakan: Tidak bisa mendeteksi tabrakan di udara, sehingga berfokus 'mencegah' sebelum terjadi.
• RTS/CTS Handshake: Mengirimkan sinyal Request to Send (RTS) ke Access Point.
• Clear to Send: Access Point membalas Clear to Send (CTS) memberi izin pengiriman.
• Acknowledgment (ACK): Setiap paket data yang diterima wajib dibalas dengan sinyal konfirmasi ACK.

## Slide 7
PERTEMUAN 3 • TEORI KOMUNIKASI DATA
Anatomi Frame Ethernet II & Deteksi Kesalahan (FCS)
Preamble & SFD
8 Bytes
Destination MAC
6 Bytes
Source MAC
6 Bytes
EtherType
2 Bytes
Payload (Data L3)
46 - 1500 Bytes
FCS (CRC Trailer)
4 Bytes
Penjelasan Field Utama Frame Ethernet II:
• Header (MAC & EtherType): Destination & Source MAC mengarahkan frame secara fisik. EtherType menentukan protokol Layer 3 (contoh: 0x0800 untuk IPv4, 0x0806 untuk ARP).
• Payload (Data Mentah): Membawa paket dari Network Layer. Ukuran minimal 46 Byte (jika kurang ditambah padding) dan maksimal MTU 1500 Byte.
• Trailer (FCS / CRC): Menggunakan algoritma Cyclic Redundancy Check (CRC). Pengirim menghitung nilai CRC dan menempelkannya di trailer.
• Proses Error Detection: Penerima menghitung ulang CRC frame yang diterima. Jika nilai CRC COCOK -> Frame diterima. Jika TIDAK COCOK -> Frame LANGSUNG DIBUANG (Dropped) tanpa retransmisi di Layer 2!

## Slide 8
PERTEMUAN 3 • TEORI KOMUNIKASI DATA
Operasi Switch Layer 2: MAC Address Table (CAM Table)
1. Learning (Mempelajari)
Merekam Source MAC
Setiap ada Frame masuk di suatu port, Switch memeriksa Source MAC Address pengirim dan mencatatnya ke dalam MAC Address Table bersama nomor port asal.
2. Flooding (Membanjiri)
Kirim ke Semua Port
Jika Destination MAC tujuan BELUM ada di dalam tabel (atau berupa Broadcast FF:FF:FF:FF:FF:FF), Switch meneruskan frame ke SELURUH port aktif kecuali port asal.
3. Forwarding (Meneruskan)
Pengiriman Presisi
Jika Destination MAC SUDAH terdaftar di dalam tabel, Switch meneruskan frame secara langsung (Unicast) HANYA ke port tujuan yang tepat.

## Slide 9
PERTEMUAN 3 • TEORI KOMUNIKASI DATA
Studi Kasus Diagnosis: Analisis Operasi Switch L2
SKENARIO GANGGUAN / PERILAKU SWITCH BARU:
Sebuah Switch Layer 2 baru dinyalakan di laboratorium. Saat PC-A (MAC-A) pertama kali mengirimkan data ke PC-B (MAC-B), Switch terlihat meneruskan paket tersebut ke SELURUH PC di dalam ruangan (PC-B, PC-C, dan PC-D). Namun, beberapa detik kemudian saat PC-B mengirimkan pesan balasan ke PC-A, paket balasan tersebut HANYA masuk ke PC-A saja dan tidak masuk ke PC-C maupun PC-D.
PERTANYAAN ANALISIS KRITIS (DISKUSI KELAS - BLOOM C4):
1. Mengapa pengiriman data pertama dari PC-A menyebar ke seluruh komputer (Flooding)?
2. Mengapa pesan balasan dari PC-B dapat terarah secara presisi hanya ke PC-A (Unicast)?
3. Jelaskan perubahan entri pada MAC Address Table Switch L2 yang terjadi selama dua transaksi tersebut!

## Slide 10
PERTEMUAN 3 • TEORI KOMUNIKASI DATA
Rangkuman Teori & Persiapan Sesi Praktikum
RANGKUMAN SESI TEORI
✔ Data Link Layer bertanggung jawab mengemas paket IP menjadi Frame dan mengelola akses media fisik.
✔ MAC Address (48-bit) adalah identitas fisik unik NIC yang terdiri dari OUI (Vendor) dan Nomor Seri.
✔ Frame Ethernet II dilengkapi Header (Alamat) dan Trailer FCS (CRC) untuk mendeteksi kerusakan bit.
✔ Switch Layer 2 bekerja berdasarkan MAC Address Table melalui proses Learning, Flooding, dan Forwarding.
AGENDA PRAKTIKUM (2 x 50 MENIT)
▶ Skenario 1 (Cisco Packet Tracer): Membangun topologi Star LAN 4-node, mengecek CLI Switch ('show mac address-table'), dan mengamati pergerakan PDU ARP/ICMP.
▶ Skenario 2 (Wireshark): Menangkap paket live di kartu jaringan, membedah field Frame Ethernet II, dan mengidentifikasi nilai EtherType.
▶ Tugas Laporan: Mengisi tabel pengamatan dan menyusun jawaban 3 soal evaluasi kritis C4.