## Slide 1
CYBERSECURITY • INTERNET OF THINGS
IoT SECURITY
Segmentasi Jaringan, Implementasi Firewall & Keamanan ESP32
01

## Slide 2
IOT SECURITY
Capaian Pembelajaran
Mahasiswa mampu memahami konsep dan menerapkan pengamanan jaringan IoT.
Memahami
Menjelaskan konsep segmentasi jaringan, firewall, dan keamanan ESP32.
Merancang
Menyusun arsitektur jaringan IoT tersegmentasi.
Mengimplementasikan
Membuat aturan firewall dan konfigurasi keamanan dasar.
Menganalisis
Menguji komunikasi yang diizinkan/ditolak dan mengevaluasi risiko.
02

## Slide 3
IOT SECURITY
Konsep Dasar IoT Security
CONFIDENTIALITY
Data hanya dapat diakses pihak yang berwenang.
INTEGRITY
Data dan konfigurasi tidak boleh diubah tanpa izin.
AVAILABILITY
Perangkat dan layanan tetap tersedia saat dibutuhkan.
AUTHENTICATION
Memastikan identitas perangkat/pengguna.
AUTHORIZATION
Menentukan hak akses sesuai kebutuhan.
03

## Slide 4
IOT SECURITY
Arsitektur Infrastruktur IoT
Perangkat, jaringan, gateway/server, dan aplikasi membentuk ekosistem yang saling terhubung.
SENSOR / ESP32
device layer
Wi-Fi / LAN
network layer
MQTT / SERVER
service layer
APP / CLOUD
application layer
PRINSIP
Semakin banyak koneksi dan perangkat, semakin penting kontrol akses, segmentasi, enkripsi, dan monitoring.
04

## Slide 5
IOT SECURITY
Ancaman Keamanan pada IoT
Unauthorized Access
Akses tanpa hak
MITM
Penyadapan/manipulasi trafik
Malware/Botnet
Perangkat dijadikan bagian jaringan serangan
DoS/DDoS
Ketersediaan layanan terganggu
Spoofing
Penyerang menyamar sebagai entitas sah
Credential Exposure
Password/token bocor
05

## Slide 6
NETWORK SECURITY
Segmentasi Jaringan: Konsep & Tujuan
Membagi jaringan menjadi beberapa segmen/logical zones.
Mengendalikan komunikasi antarsegmen melalui router, ACL, atau firewall.
Mengurangi attack surface dan membatasi lateral movement.
Menerapkan prinsip least privilege pada komunikasi jaringan.
IoT
VLAN 10
ADMIN
VLAN 20
SERVER
VLAN 30
GUEST
VLAN 40
FW
06
Segmentasi jaringan IoT adalah pemisahan perangkat yang terhubung ke dalam zona jaringan terkendali guna membatasi dampak jika salah satu perangkat disusupi. Langkah ini mengurangi pergerakan lateral, membatasi akses penyerang, dan membuat pemantauan menjadi lebih efektif dengan mempersempit jalur yang dapat disalahgunakan, terutama di lingkungan yang memiliki banyak perangkat dengan tingkat keamanan rendah atau tidak dikelola dengan baik.

## Slide 7
IOT SECURITY
Mengapa IoT Perlu Disegmentasi?
ISOLATION
Memisahkan perangkat berisiko dari sistem kritis.
CONTAINMENT
Membatasi penyebaran serangan jika satu perangkat dikompromikan.
CONTROL
Komunikasi antarsegmen dapat diatur dan diaudit.
CONTOH
ESP32 → MQTT Broker diperbolehkan; ESP32 → jaringan administrasi ditolak kecuali ada kebutuhan bisnis.
07

## Slide 8
IOT SECURITY
Teknik Segmentasi Jaringan
VLAN
Virtual LAN memisahkan broadcast domain secara logis. Contoh: VLAN 10 = IoT; VLAN 20 = Admin.
SUBNETTING
Membagi alamat IP menjadi beberapa network. 192.168.10.0/24 → IoT 192.168.20.0/24 → Admin
MICRO-SEGMENTATION
Kontrol lebih granular pada kelompok atau perangkat tertentu berdasarkan identitas, aplikasi, atau kebijakan.
08

## Slide 9
IOT SECURITY
Contoh Desain Jaringan IoT Tersegmentasi
INTERNET
FIREWALL
VLAN 10
IoT / ESP32
VLAN 20
Admin
VLAN 30
Server / MQTT
VLAN 40
Guest
09

## Slide 10
Contoh Desain Jaringan IoT Tersegmentasi

## Slide 11
FIREWALL
Firewall: Pengertian & Fungsi
Sistem keamanan yang memeriksa dan mengendalikan trafik berdasarkan aturan.
Dapat melakukan filtering berdasarkan IP, port, protokol, interface, dan arah trafik.
Menjadi enforcement point antara Internet, jaringan IoT, server, dan jaringan admin.
Mendukung logging untuk audit dan investigasi.
INTERNET
FIREWALL
IoT
SERVER
10

## Slide 12
IOT SECURITY
Prinsip Implementasi Firewall
DEFAULT DENY
Tolak trafik yang tidak didefinisikan secara eksplisit.
LEAST PRIVILEGE
Izinkan hanya akses minimum yang dibutuhkan.
EXPLICIT ALLOW
Buat pengecualian yang jelas untuk layanan yang memang diperlukan.
LOG & MONITOR
Catat trafik penting, penolakan akses, dan anomali untuk evaluasi keamanan.
11

## Slide 13
IOT SECURITY
Contoh Firewall Rules untuk Infrastruktur IoT
Source | Destination | Port | Protocol | Action
ESP32 / IoT | MQTT Server | 8883 | TCP | ALLOW
Admin | ESP32 | sesuai kebutuhan | TCP/HTTPS | ALLOW
Guest | IoT | Any | Any | DENY
Internet | ESP32 | Any | Any | DENY
IoT | Admin | Any | Any | DENY
CATATAN
Port 8883 umum digunakan untuk MQTT over TLS; sesuaikan dengan desain sistem.
12

## Slide 14
IOT SECURITY
Firewall & MQTT pada IoT
ESP32
FIREWALL
MQTT BROKER
APP
KEBIJAKAN
ESP32 hanya boleh mengakses broker pada port yang diperlukan. Akses dari Internet langsung ke ESP32 ditolak.
13

## Slide 15
ESP32 SECURITY
Keamanan ESP32: Apa yang Harus Dilindungi?
Identity
Kredensial, identitas perangkat, dan akses admin.
Firmware
Integritas firmware dan mekanisme update.
Network
Wi-Fi, port, protokol, dan jalur komunikasi.
Data
Data sensor, token, key, dan konfigurasi.
Physical
Akses fisik dan proses boot perangkat.
Cloud/API
Token, endpoint, dan otorisasi layanan.
14

## Slide 16
IOT SECURITY
Ancaman Umum pada ESP32
• Kredensial Wi-Fi atau MQTT disimpan secara tidak aman.
• Komunikasi tanpa enkripsi sehingga trafik dapat disadap.
• Firmware lama atau rentan tidak diperbarui.
• Service/port tidak diperlukan dibiarkan aktif.
• Akses perangkat tidak dibatasi dengan autentikasi dan otorisasi.
• Perangkat yang dikompromikan dapat menjadi titik awal serangan lateral.
15

## Slide 17
IOT SECURITY
Lapisan Keamanan ESP32
SECURE BOOT
FLASH ENCRYPTION
FIRMWARE UPDATE
AUTHENTICATION
TLS / ENCRYPTION
NETWORK SEGMENTATION
16

## Slide 18
IOT SECURITY
Keamanan Wi-Fi pada ESP32
GUNAKAN WPA2/WPA3
Hindari jaringan terbuka untuk perangkat IoT.
KREDENSIAL KUAT
Gunakan password kuat dan hindari kredensial default.
NETWORK ISOLATION
Tempatkan IoT pada SSID/VLAN khusus bila memungkinkan.
PRAKTIK BAIK
Pisahkan kredensial perangkat dari source code publik dan batasi akses administratif.
17

## Slide 19
IOT SECURITY
Keamanan MQTT: Authentication, Authorization, TLS
AUTHENTICATION
Broker memverifikasi identitas client. Contoh: username/password atau sertifikat.
AUTHORIZATION
Tentukan topic yang boleh publish/subscribe untuk setiap client.
TLS
Mengenkripsi komunikasi dan membantu menjaga integritas serta kerahasiaan trafik.
18

## Slide 20
IOT SECURITY
Alur Komunikasi Aman ESP32 → MQTT
ESP32
TLS
encrypted channel
MQTT BROKER
CLIENT
HASIL
Data MQTT terlindungi selama transmisi; tetap diperlukan authentication dan authorization.
19

## Slide 21
IOT SECURITY
Secure Boot, Flash Encryption & Firmware Update
SECURE BOOT
Memastikan proses boot hanya menjalankan firmware yang telah diverifikasi.
FLASH ENCRYPTION
Membantu melindungi data sensitif yang tersimpan pada flash.
SECURE UPDATE
Update firmware harus berasal dari sumber terpercaya dan melalui mekanisme yang terproteksi.
20

## Slide 22
IOT SECURITY
Defense in Depth pada Infrastruktur IoT
POLICY
FIREWALL
SEGMENTATION
DEVICE SECURITY
TLS
MONITORING
PRINSIP
Jika satu lapisan gagal, lapisan lain tetap memberikan perlindungan dan membatasi dampak serangan.
21

## Slide 23
EVALUASI
Tugas Mahasiswa
Buat diagram topologi jaringan IoT yang tersegmentasi.
Tentukan VLAN/subnet untuk IoT, Admin, Server, dan Guest.
Buat tabel firewall rules: source, destination, port, protocol, action.
Jelaskan konfigurasi keamanan ESP32 yang diperlukan.
Jelaskan bagaimana TLS melindungi komunikasi ESP32–MQTT.
Lakukan pengujian akses dan lampirkan bukti hasil.
Berikan rekomendasi peningkatan keamanan.
27

## Slide 24
IOT SECURITY
Checklist Keamanan Infrastruktur IoT
IoT ditempatkan pada jaringan/VLAN khusus
Firewall menerapkan least privilege
Akses Internet langsung ke ESP32 dibatasi
Kredensial default diganti
MQTT menggunakan authentication
Komunikasi sensitif menggunakan TLS
Firmware diperbarui dan diverifikasi
Log dan aktivitas keamanan dimonitor
28

## Slide 25
IOT SECURITY
Kesimpulan
SEGMENTATION
Membatasi ruang gerak serangan dan memisahkan aset berdasarkan kebutuhan.
FIREWALL
Mengontrol komunikasi berdasarkan kebijakan dan prinsip least privilege.
ESP32 SECURITY
Melindungi perangkat, kredensial, firmware, dan komunikasi.
Kata Kunci:
Secure Device + Segmented Network + Controlled Traffic + Secure Communication + Monitoring
29

## Slide 26
REFERENSI
Referensi Utama
• NISTIR 8259 Rev. 1 — Foundational Cybersecurity Activities for IoT Product Manufacturers (2026).
• NISTIR 8259A — IoT Device Cybersecurity Capability Core Baseline.
• NISTIR 8259B — IoT Non-Technical Supporting Capability Core Baseline.
• NISTIR 8228 — Considerations for Managing Internet of Things (IoT) Cybersecurity and Privacy Risks.
• Espressif Systems — ESP32 Series / ESP-IDF Security documentation.
• OASIS — MQTT Version 5.0 Specification.
30